# 自动氩弧焊机

| 产地： | 广东 广州 |
| --- | --- |
| 发布日期： | 2013年11月2日 |
| 产品名称： | 自动氩弧焊机 |
| 产品分类： | 工业用品 焊接设备 |

直缝焊机 该系列产品以氩弧焊接（TIG)工艺为主，主要适用于食品机械、五金、家电、精细化工机械等行业 的碳钢、不锈钢薄壁圆柱或圆锥型筒体的纵缝对接焊接。 注：可接受表中以外的工件尺寸直缝焊接机的特殊定制 使用范围广泛，覆盖直径800mm以下，长度200－1200mm；厚度0.5－2mm的简体产品焊接生产。 操作过程简化成“踩两次脚踏开关；按一次启动按钮”，就可以完成一个工件的装夹、焊接全过程。 最大限度的减少了操作环节。操作分自动和手动，方便工艺调试、工件修补 焊接等必须手工操作的 过程。焊枪升降机构使焊枪具有两个方向的微调机构。焊接过程中，必要时可随时在垂直方向、水平 横向调整焊枪的位置。 焊枪升降机构和行走机构具有良好的刚性和运动稳定性，确保焊接过程中焊枪运行速度均匀和良好 运行轨迹的重复性。 采用长度为100mm的琴键式压块通过气囊压紧方式，使工件夹紧均匀、可靠，与铜衬垫接触良好，确 保焊缝外观均匀、美观、 具有完善的安全自锁保护控制措施，使得非正常操作不起作用。

# 广州友田焊接设备有限公司

| 企业地址： | 广东省广州增城市新塘镇光华路甘涌工业区(广州友田焊接设备有限公司) | 企业邮编： | 511300 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： | 15112127202 | 所属行业： | 机械设备 |
| 公司传真： | 020-62665366 | 公司所在地： | 广东 广州 |
| 公司网站： | http://www.ytwelding.com | 企业类型： | 私营/民营 |
| 电子邮件： | 1056695739@qq.com | 联系人： | 董泽云 |
| 企业全称： | 广州友田焊接设备有限公司 |

主要业务：公司主要产品包括：全系列电阻焊机/弧焊机、自动化焊接系统、机器人系统、数控自动化切割设备等。根据用户产品及生产工艺要求设计出合理的专机。

广州友田焊接设备有限公司 生产制造的其它产品：

| >焊接设备'>机器人 | 2013年11月2日 |
| --- | --- |
| >焊接设备'>直缝焊机 | 2013年11月2日 |
| >焊接设备'>排焊机 | 2013年11月2日 |
| >焊接设备'>点焊机 | 2013年11月2日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关