# 激光点焊机

| 产地： | 广东 深圳 |
| --- | --- |
| 发布日期： | 2014年6月17日 |
| 产品名称： | 激光点焊机 |
| 产品分类： | 工业用品 焊接设备 |

机型介绍：激光点焊是激光技术在材料加工方面重要应用之一，该点焊过程属热传导型，即利用高能量的激光脉冲对材料进行微小区域内的局部加热，通过传导向材料内部扩散，将材料熔化后形成特定熔池。 该系列产品主要应用于金属首饰的补孔、砂眼点焊、修复缝纹及饰件焊接，以及微小精密零件的焊接。焊接过程热影响区较小，焊斑大小可调。涉及行业如金银首饰、电子通讯、五金、钟表、不锈钢、钛金属等众多行业。该激光点焊机具有速度快、变形小、焊接质量高、焊缝平整、 无需中间钎料，焊点牢固美观，无污染，体积小巧，操作方便等优点。机型特点： 1． 采用英国进口陶瓷聚光腔，耐腐蚀、耐高温，光电转换效率高腔体寿命长（8-10年），氙灯寿命800万次以上。 2． 能量、脉宽、频率、光斑大小等均有较大的调节范围，以实现多种材料的焊接效果。 3． 采用世界最先进的自动遮光系统，消除在工作时激光对眼睛的刺激。 4． 具备24小时连续工作能力，性能稳定，10000小时之内免维护。 5． 人性化设计，符合人体工学，长时间工作不疲劳。主要技术参数：激光工作物资Nd:YAG激光平均功率60W 、70W最大输出功率100W中心波长1064nm最大单脉冲能量40—50J焊接最小熔池0.1mm脉冲宽度1—20mswww.krlaser.cnm（可调）焊接深度0.05—2mm脉冲频率1—20HZ（可调）聚集光斑直径￠0.2—1.5mm（可调）供电单相、220V、50HZ、3.5KW尺寸830mm×500mm×1100mm重量90KG www.szkingray.com/list/?5_1.html www.szkingray.com/list/?11_1.html

# 深圳今为激光设备有限公司

| 企业地址： | 深圳市宝安区西乡镇铁岗水库路111号（星宏科技园A栋五楼） | 企业邮编： | 518108 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： | 0755-29566096 | 所属行业： | 机械设备 |
| 公司传真： |  | 公司所在地： | 广东 深圳 |
| 公司网站： | http://www.szkingray.com/ | 企业类型： | 私营/民营 |
| 电子邮件： | 2442121395@qq.com | 联系人： | 武小姐 |
| 企业全称： | 深圳今为激光设备有限公司 |

深圳今为激光设备有限公司(www.szkingray.com)是一家专业从事激光打标机,激光雕刻机的研发和销售的高新技术企业.

深圳今为激光设备有限公司 生产制造的其它产品：

| >焊接设备'>全自动激光焊接机 | 2014年6月17日 |
| --- | --- |
| >其它'>键盘激光打标机 | 2014年6月17日 |
| >其它'>端面泵浦激光打标机 | 2014年6月17日 |
| >其它'>半导体激光打标机 | 2014年6月17日 |
| >其它'>二氧化碳激光打标机 | 2014年6月17日 |
| >其它'>光纤激光打标机 | 2014年6月17日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关