# 全自动激光焊接机

| 产地： | 广东 深圳 |
| --- | --- |
| 发布日期： | 2014年6月17日 |
| 产品名称： | 全自动激光焊接机 |
| 产品分类： | 工业用品 焊接设备 |

机型介绍：适用于模具、钛合金、铝、铜、等不锈钢手机外壳、滤清器、传感器、油嘴、阀门、刀模、电子元器件、高尔夫球头、锌合金等材料答案焊接、修补及打孔。多应用于模具修补、手机外壳加工、汽车零部件加工、可焊接任意点、圆、方、直线等任意图形。机型特点： 1、采用英国进口陶瓷聚光腔，耐腐蚀，耐高温，光电转换效率高腔体寿命长（8-10年），氙灯寿命800万次以上。 2、采用世界最先进的自动遮光系统，消除了在工作时激光对眼睛的刺激。 3、激光头可旋转360度，整体光路部分可转动360度，以及上下电动升降、前后推动。 4、光点大小电动调节。 5、全自动焊接，焊接路径由计算机软件控制，并由CCD相机实时监控。可手动焊接，工业计算机 控制效率更高，完全可以实现产品自动化批量快速生产。可手动焊接，工业计算机控制效率更高，完全可以实现产品自动化批量快速生产。 主要技术参数：参数/型号WP200WP300机器尺寸1170mmx590mmx1250mm额定输出功率200W300W 工作台三轴行程200x200mm至1200x1200mm（可选）（Z轴电动可调）整体激光部分光具座可电动升降、旋转360度机器重量300KGS500KGS机器供电220V±10%/50Hz或380V±10%/50Hz激光类型Nd:YAG脉冲光点调节范围0.1~3.0mm光点大小0.2~3.0mm激光波长1064nm整机功率9KW12KW焊接深度≤2mm≤3mm脉宽0.1~25ms0.1~40ms脉冲频率≤40Hz≤100Hz激光输出焦距800mm/100mm/120mm/200mmwww.krlaser.cn（可选）激光冷却水冷观察系统显微镜（可旋转360度）保护气体1路. www.szkingray.com/list/?5_1.html www.szkingray.com/list/?11_1.html

# 深圳今为激光设备有限公司

| 企业地址： | 深圳市宝安区西乡镇铁岗水库路111号（星宏科技园A栋五楼） | 企业邮编： | 518108 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： | 0755-29566096 | 所属行业： | 机械设备 |
| 公司传真： |  | 公司所在地： | 广东 深圳 |
| 公司网站： | http://www.szkingray.com/ | 企业类型： | 私营/民营 |
| 电子邮件： | 2442121395@qq.com | 联系人： | 武小姐 |
| 企业全称： | 深圳今为激光设备有限公司 |

深圳今为激光设备有限公司(www.szkingray.com)是一家专业从事激光打标机,激光雕刻机的研发和销售的高新技术企业.

深圳今为激光设备有限公司 生产制造的其它产品：

| >焊接设备'>激光点焊机 | 2014年6月17日 |
| --- | --- |
| >其它'>键盘激光打标机 | 2014年6月17日 |
| >其它'>端面泵浦激光打标机 | 2014年6月17日 |
| >其它'>半导体激光打标机 | 2014年6月17日 |
| >其它'>二氧化碳激光打标机 | 2014年6月17日 |
| >其它'>光纤激光打标机 | 2014年6月17日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关