# 便携背包取样钻机

| 产地： | 北京 北京 |
| --- | --- |
| 发布日期： | 2015年4月14日 |
| 产品名称： | 便携背包取样钻机 |
| 产品分类： | 冶金矿产 矿业设备 |

北京山石SS-25Z便携式取样钻机 轻便式岩芯钻机！！ 钻探深度可达20米！！ SS-25Z便携式取样钻机是由国内专业人士通过经验积累实地检验针对矿察、油田勘测、地质研究勘探设计打造的；采用进口器件通过实地检验推出地一款广泛适用于交通不便的野外作业取样设备。 ◆ SS-25Z便携式取样钻机应用领域： ◇ 物化探取样 ◇ 区域地质填图 ◇ 矿山矿脉探查 ◇ 矿藏品位评估 ◇ 岩土工程检测 ◇ 各种爆破钻孔 ◆ SS-25Z便携式取样钻机产品优点 ◇ 易于携带------------一套3米标配全部重量仅仅18公斤； ◇ 操作多样------------快捷拆装、快速取芯； ◇ 高效耐用------------专业配制的金刚石钻头，高效耐磨损。 ◆其他技术参数： 水耗 （因材质不同，数据仅供参考） 13．8 升/小时 油耗 （因材质不同，数据仅供参考） 0.41 升/小时 钻取岩芯直径 20.5 毫米 钻孔直径 26.4 毫米 钻机转速 1800转/每分钟 钻机动力 1.4 马力 全速运转 ◆ 钻机及主要配件 1、汽油发动机 我们选用性能可靠，质量稳定的日本Tanaka 发动机，并经过专业改良.发动机由日本Tanaka提供原厂保修。 尺寸：30.48 cm×28.02 cm×33.58 cm 重量：7.06 kg 2、供水系统 该系统主要有2个压力瓶、动力与供水接口、1.5米水管组成，以保证水可以及时快捷的供应到钻头。 供水装置尺寸：67.31 cm×33.28 cm 重量：该系统主要有2个压力瓶、动力与供水接口、1.5米水管组成，以保证水可以及时快捷的供应到钻头。 4.34 kg 3、钻杆（不锈钢管延长杆） 由坚硬的高品质特种不锈钢制成，延伸部分有特殊设计的卡口连接, 无需任何工具即可连接和拆卸。 26规格：长：67.3 cm 重量：0.84 kg 外径：2.54 cm 内径：2.03 cm 41规格：长：69.10cm 重量：1.42kg 外径：4.10cm 内径：3.60cm 4、钻具 用来连接钻杆和钻头。 26规格：长:：60.33 cm 外径:：2.54 cm 重量：0.88 kg 41规格：长：54.10cm 外径：4.10cm 重量：1.04kg 5、转接器 用来连接钻杆和钻具。 26规格：长：13.34 cm 外径：2.54 cm 重量：0.23 kg 41规格：无此项 6、可更换用金刚石钻头 金刚石钻头可以用密度大材质软的研磨材料打磨，使其锋利。完全磨损后，可从螺纹接口处去除并更换新的钻头。 26规格：长：2.54 cm 内径：2.08 cm 外径：2.57 cm 41规格：长：6.20cm 内径：3.69cm 外径：4.20cm 7.取芯器 用于岩芯的提取。对于抓取松软的岩芯碎片也很实用。 26规格：长度：53.98 cm 重量：0.45 kg 外径：2.54 cm 内径：2.11 cm 41规格：长度：55.40cm 重量：1.10kg 外径：55.40cm 内径：3.68cm 8、T型把手 T型把手设计牢固，易于使用，便于清洁。 26规格：长：30.48 cm 宽：10.99 cm 高：3.86 cm 重量：0.86 kg 41规格：长：30.8cm 宽：10.6cm 高：3.96cm 重量：1.30kg 9、松散质钻头（覆盖层） 专门用于测量岩床的覆盖层厚度或者是松软表面层的快速取样工作。 26规格：长度：30.50 cm 外径：2.54 cm 重量：0.56 kg 41规格： 长度：35.5cm 外径 ：4.20cm 重量：1.70kg 10、钢钎 用来辅助取出钻杆或取芯器中的岩芯。 26规格：长：50.80 cm 重量：0.49 kg 41规格：长：50.80cm 重量：0.80kg

# 北京山石世纪勘探设备有限公司

| 企业地址： |  | 企业邮编： |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： |  | 所属行业： | 地质/采掘 |
| 公司传真： |  | 公司所在地： | 北京 |
| 公司网站： |  | 企业类型： | 私营/民营 |
| 电子邮件： |  | 联系人： |  |
| 企业全称： | 北京山石世纪勘探设备有限公司 |

未填写

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关