# 大截面玻璃钢拉挤设备

| 产地： | 山东 济南市 |
| --- | --- |
| 发布日期： | 2018年8月13日 |
| 产品名称： | 大截面玻璃钢拉挤设备 |
| 产品分类： | 工业用品 工业设备 |

30T液压式玻璃钢拉挤设备,济南鼎和顺机械设备有限公司生产的BLG10030液压往复式玻璃钢拉挤设备，配合玻璃钢拉挤模具，主要用于拉挤各种玻璃钢拉挤型材，该玻璃钢拉挤设备生产效率高、拉挤制品质量稳定、操作方便。生产过程无边角废料，省工、省原料、省能耗。该玻璃钢拉挤生产线主要用于生产各种玻璃钢拉挤型材，如玻璃钢方管、玻璃钢方棒、玻璃钢角型材、玻璃钢槽型材、玻璃钢玻璃钢工字型材、玻璃钢管材、玻璃钢棒材、玻璃钢大棚杆、玻璃钢风筝杆、玻璃钢帐蓬杆、玻璃钢电缆桥架、玻璃钢公路护栏以及玻璃钢异型材等玻璃钢拉挤制品。特别适用于拉大截面的玻璃钢电缆桥架，玻璃钢电缆保护管，玻璃钢工字钢，玻璃钢高速护拦等玻璃钢拉挤制品。是生产大型玻璃钢拉挤制品（如玻璃钢高速护栏及玻璃钢电缆桥架）的理想设备。 其制品广泛适用于各个领域：电工、防腐工程、建筑工业、交通、运动娱乐及其它方面。 该玻璃钢拉挤设备主要由纱架、树脂槽、模具台、牵引机、切割锯以及堆放台六部分组成。 一、主要技术参数 生产线中心高 1000mm 牵引最大宽度 1000mm 切割端面尺寸 700×200mm 总功率（不包括模具加热功率） 12kw 牵引力 300KN 整线外形尺寸 长26000×宽1200×高1900mm 二、玻璃钢拉挤生产线特点 1.生产线模具加热部分采用智能型温控仪自动控温，3区6点多点式测温，更精确地控制模具温度。 2.牵引机采用液压往复交替式牵引，液压系统采用小压力大油缸保证牵引力大、牵引速度平稳、系统负荷小有利提高液压原件的使用寿命。 3.两套液压系统分别控制两台牵引架，采用精密调速阀实现调速，操作简单方便。 4.系统压力、压紧压力可调，以保证在足够的压力下生产制品，但制品又不被压坏。 5.选用大面积冷却器水循环对系统油温进行冷却，系统自带循环水箱和管道泵，方便客户使用。 6.整条生产线采用日本欧姆龙PLC编程控制，亦可按钮直接操作，具有暂停和焐车功能，操作方便简单。 7.特别适用于拉挤大截面的玻璃钢电缆桥架，玻璃钢电缆保护管，玻璃钢工字钢，玻璃钢高速护拦等玻璃钢拉挤制品。是生产大型玻璃钢拉挤制品（如玻璃钢高速护栏及玻璃钢电缆桥架）的理想设备。 济南鼎和顺机械设备有限公司 地址：山东章丘浅井工业园 联系人：范庆昌 13705411317

# 济南鼎和顺机械设备有限公司

| 企业地址： | 章丘浅井工业园 | 企业邮编： | 250200 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： | 13705411317 | 所属行业： | 机械设备 |
| 公司传真： | 0531-83264899 | 公司所在地： | 山东 济南市 |
| 公司网站： | http://www.jndingheshun.com | 企业类型： | 私营/民营 |
| 电子邮件： | jndingheshun@126.com | 联系人： | 范庆昌 |
| 企业全称： | 济南鼎和顺机械设备有限公司 |

济南鼎和顺机械设备有限公司，坐落于山东章丘浅井工业园，是一家专业生产玻璃钢拉挤设备及玻璃钢拉挤模具的新型企业。 公司生产的主要产品有：玻璃钢拉挤设备，玻璃钢拉挤机，玻璃钢拉挤生产线，玻璃钢拉挤机械，玻璃钢拉挤模具，液压往复 式玻璃钢拉挤设备，履带式玻璃钢拉挤设备，宽幅履带式玻璃钢拉挤设备，玻璃钢板材拉挤设备，玻璃钢电缆桥架拉挤设备，海产养 殖用玻璃钢管拉挤设备.

济南鼎和顺机械设备有限公司 生产制造的其它产品：

| >工业设备'>海产养殖用玻璃钢管拉挤设备 | 2018年8月13日 |
| --- | --- |
| >工业设备'>玻璃钢电缆桥架拉挤设备 | 2018年8月13日 |
| >工业设备'>履带式玻璃钢拉挤设备 | 2017年12月11日 |
| >工业设备'>20T玻璃钢拉挤设备 | 2017年12月11日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关