# TM65破碎机锤头专用耐磨焊条

| 产地： | 山东 济南 |
| --- | --- |
| 发布日期： | 2018年8月12日 |
| 产品名称： | TM65破碎机锤头专用耐磨焊条 |
| 产品分类： | 商业服务 其它 |

TDO-3无渣耐磨焊条 是无渣型高铬、钨、硼耐磨堆焊焊条,堆焊金属组织为高碳马氏体中分布着铬、钨、硼的碳化物和硼化物. 易操作、工艺性良好、可交直流两用,适用于高温磨粒磨损及细颗粒、小能量、小角度冲蚀磨损,可耐800℃的工作温度. 典型应用: TDO-3常用于以下领域的机械易损零部件的预防磨损堆焊或磨损后的修复堆焊: 炼焦工业:出焦滑道、溜槽、筛网、焦类出料机的承辊等. 冶金工业:高炉料钟、炉盖负荷区域、高炉顶端易滑动和磨损的部件、熔渣磨损板、扇形人口板等. 水泥行业:水泥机立窑塔篦、卸料器、齿形衬板、塔盘齿等. 砖瓦机械:主机螺旋绞龙、破碎对辊、搅拌机叶片、压砖机模板、粉煤机锤头等. 矿山机械:矿料提升机戽斗、混均取料机料斗、矿料输送机螺旋、各类破碎机械易磨损部位. 堆焊金属主要成分（％) C Cr W V Si 其它 2.5-3.0 20.0-25.0 3.0-5.0 1.0-1.5 0.4-0.6 余量 堆焊层硬度(HRC): ≤600℃ 63-67 600-800℃ 55-63 DS012耐磨焊条45号耐磨焊条 用于堆焊修复矿山、水泥机械、P20、5CrMnMo、5CrNiMo类热作模具、齿轮等易磨损件。 硬度48~52 DS032耐磨焊条7号耐磨焊条 用于堆焊修复各种冷冲压模具刃口（空冷钢、7CrSiMnMoV、SKH-51、CH-1、T10A）及齿轮、轴类、加料斗等耐磨件。 硬度58 7号耐磨焊条 用于堆焊修复模具刃口（SKD11、Cr12MoV、Cr12、D2）。 55~58 DS006耐磨焊条 在高温条件下具有很高耐磨性和热强性，用于堆焊模具及刀具如热剪刀。 硬度58~60 DJ002耐磨焊条 焊缝微裂、可受轻微冲击和多层堆焊。用于堆焊修复塑料机械螺杆、密炼机、犁头等。 硬度55~58 DJ052耐磨焊条 具有较高的耐磨性，用于堆焊修复搅拌叶片、轧机导卫、高锰锤头、对辊等。 硬度63~65 DJ053耐磨焊条 受冲击性能一般，尽量不要多层堆焊，用于受强烈磨粒磨损件堆焊，如混凝土S管、砖厂螺旋铰刀、螺旋输送机等。 硬度65 DJ054耐磨焊条 硬度65~68 DJ056耐磨焊条 具有极高的耐磨粒磨损性，不可受冲击，尽量不要多层堆焊。用于堆焊修复混凝土输送泵眼睛板、切割环、玻璃行业耐磨板、耐磨片、木炭机推进器、盾构机刀盘等。 硬度67~69 DJ707碳化钨耐磨焊条 DJ709碳化钨耐磨焊条 含超硬碳化钨等合金。有最高耐高温性、抗气蚀性及耐磨性。 硬度68~70 DJ062高强韧不锈钢焊条 用于焊接各种合金钢如弹簧钢、高锰钢、42CrMo、38CrMoAl螺杆、铸钢齿轮等，还可用于高锰钢、碳钢异种钢焊接。堆焊时常可以用作打底使用。 硬度HB 250 DJ110耐磨焊条 具有最高等级的耐磨粒磨损性能，可受轻微冲击。 硬度68 DJ150耐磨焊条 国内首创，硬度高、多层堆焊而不剥离，焊缝裂纹少，具有极高的耐磨粒磨损性，可受中等冲击磨损。用于堆焊修复螺杆、耐磨板、螺旋推进器及破碎锤片等硬度65~68 DJ5003耐磨焊条 高硬无裂焊条，用于抗冲击、冲刷、耐热磨损的堆焊，如高炉料钟密封面、料斗、破碎锤头及对辊、轧钢厂进出口导轨、塑料机械机筒等。 硬度57~60 DJ656耐磨焊条 用于堆焊修补混凝土泵管、S管、搅拌叶片、磨焊煤辊、冲击板、耐磨板、破碎辊、锤头等 硬度62 D906耐磨焊条 具有很好的红硬性、抗裂及抗氧化性，用于耐高温磨损件的堆焊，如3Cr2W8V类热作模具、热剪切刀、齿轮、机立窑塔篦、造纸等易磨损件 硬度58 DJ938耐磨焊条 高铬铸铁强化型，用于堆焊修复泥浆泵、眼睛板、切割环等易损件。 硬度63~65 DJ968耐磨焊条 堆焊层硬度高，但较脆，不可多层堆焊，主要用于制砖设备磨损件如螺旋铰道、对辊等。 硬度68~70 Dj064耐磨焊条 用于各类铸铁件裂纹修补及铸铁与异种钢的连接，强度高，加工性一般。也可用在焊接高碳、高铬钢等作过渡层使用。 高镍铸铁焊条 用于各种铸铁件修补,焊后可加工.可替代Z308、Z408。 Dj600耐磨焊条 适用于不锈钢异种钢焊接，其裂纹敏感度很低，故对不锈钢覆面，异种母材，硬化性合金钢及焊接困难或易发生气孔焊接非常适合，亦称为万能焊条。堆焊时常可以用作打底使用。 硬度18~22

# 济南贝洲焊材有限公司

| 企业地址： | 历城区168号 | 企业邮编： | 200000 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： | 0531-87645693 | 所属行业： | 机械设备 |
| 公司传真： | 0531-87645693 | 公司所在地： | 山东 济南 |
| 公司网站： |  | 企业类型： | 私营/民营 |
| 电子邮件： | 2955290859@qq.com | 联系人： | 李经理 |
| 企业全称： | 济南贝洲焊材有限公司 |

主要产品:不锈钢焊条,铸铁焊条,钴基焊条,镍基焊条,银焊条,银焊丝,电焊条,耐热钢焊条,耐磨焊条,堆焊焊条,碳化钨焊条,阀门焊条,模具焊条,高温耐磨焊条,防水焊条,万能焊条,焊丝,不锈钢焊丝,钴基焊丝,镍基焊丝,银焊片,耐磨焊丝,耐热钢焊丝,铜及铜合金焊条,铝及铝合金焊接材料以及其他各种焊接材料。

济南贝洲焊材有限公司 生产制造的其它产品：

| >其它'>ZD903-O耐磨药芯焊丝 | 2018年8月12日 |
| --- | --- |
| >其它'>JD901耐磨堆焊焊丝 | 2018年8月12日 |
| >焊接设备'>TB8106耐磨焊条 | 2015年12月10日 |
| >焊接设备'>TB1102耐磨焊条 | 2015年12月10日 |
| >其它'>HD55耐磨复合板专用明弧药芯焊丝 | 2018年8月12日 |
| >焊接设备'>TB2106耐磨焊条 | 2015年12月10日 |
| >其它'>TN65锤头专用耐磨焊条 | 2018年8月12日 |
| >其它'>TDO-65耐磨焊条 | 2018年8月12日 |
| >其它'>TDO-3无渣耐磨焊条 | 2018年8月12日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关