# 久良诺高端自动拆胎机QUEEN

| 产地： | 江苏 苏州 |
| --- | --- |
| 发布日期： | 2015年12月25日 |
| 产品名称： | 久良诺高端自动拆胎机QUEEN |
| 产品分类： | 交通工具 维护保养 |

QUEEN参数 适用轮辋尺寸 12"-34" 最大轮胎直径 1200mm / 47" 最大轮胎宽度 406mm / 16" 最大车轮提升重量 80kg 电源 400V - 3ph 电机功率 0.75 - 1.1kW 转轴最大扭矩 1200Nm 转速 7 - 16rpm 工作气压 8 - 10bar 压胎盘作用力(10bar时) 14406N 最大充气压力限制 3.5bar / 50psi 净重 515kg 安装空间 1350 x 2000 x 1900 QUEEN概述 特性说明 -车轮定位系统，可自动将轮胎提升至卡盘中心位置 -不同于传统的，固定车轮，移动拆装头，进而定位开始操作，QUEEN 反其道而行之，采用移动车轮进行定位的方式 -通过镭射指示器，对车轮进行定位 -拆装头和压胎盘，分别固定在机械滑架上，只在垂直方向进行运动，水平晃动的可能性降到了零，这意味着，误伤轮辋的可能性也降低到了零 -两位一体的拆装头设计，通过旋转的方式进行切换，微距退缩和回位功能，智能顺应轮辋边缘轮廓，保护轮辋的同时又避免过度拉伸子口 -压胎盘带有嵌入式角度感应调节功能，深入轮辋内侧，在最接近子口的位置工作，而又保证绝对的安全距离，优化压胎的同时又避免了轮辋受损的风险，上下两个压胎盘可以同时工作，更加快速高效 -气压辅助臂，协助超高性能和泄气保用型轮胎上胎缘的安装，多阶型压胎模块的设计，可以更好地适应不同外形的胎缘，传递更为均为的压力 -用户操作友好性，是 QUEEN 的一大特点，所有功能通过操纵杆和控制踏板实现，非常简单便利，无论是把手还是踏板的位置，都符合人体工程学的设计原理，让您在整个工作过程中一直处于最舒适的位置

# 苏州久良诺汽车设备有限公司

| 企业地址： | 苏州工业园区金胜路8号 | 企业邮编： | 215126 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： | 0512-69562833 | 所属行业： | 制造/加工 |
| 公司传真： | 0512-69367919 | 公司所在地： | 江苏 苏州 |
| 公司网站： | http://www.giuliano.cn/ | 企业类型： | 外商独资 |
| 电子邮件： | sales02@giuliano.cn | 联系人： | 沈经理 |
| 企业全称： | 苏州久良诺汽车设备有限公司 |

久良诺（GIULIANO）是世界领先的汽车维修设备制造商，生产研发各类汽车和卡车的轮胎拆装机（扒胎机或拆胎机）、轮胎平衡机、四轮定位仪以及车身修理和检测设备等，使用久良诺产品将助你轻松愉悦的完成轮胎拆装工作。

苏州久良诺汽车设备有限公司 生产制造的其它产品：

| >维护保养'>久良诺铺助臂通用型扒胎机S228 PRO | 2015年12月25日 |
| --- | --- |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关