# 久良诺铺助臂通用型扒胎机S228 PRO

| 产地： | 江苏 苏州 |
| --- | --- |
| 发布日期： | 2015年12月25日 |
| 产品名称： | 久良诺铺助臂通用型扒胎机S228 PRO |
| 产品分类： | 交通工具 维护保养 |

S228 PRO参数 基础参数 外卡范围 10"-26" 内撑范围 12"-28" 适用轮辋尺寸 - 最大轮胎直径 1100mm/43" 最大轮胎宽度 415mm/16" 最大车轮提升重量 - 电源 400V - 3ph 电机功率 0.8/1.1kW(3ph) 转轴最大扭矩 1150Nm 转速 - 工作气压 10bar/145psi 压胎盘作用力(10bar时) 30800N 最大充气压力限制 3.5bar/50psi 净重 360kg 安装空间 1590 x1890 x 2040 S228 PRO概述 特性说明 -Robot Control 拆装头自动升降系统 -后倾臂设计，最大程度地展开工作台上方的操作空间，没有任何阻挡，避免在装夹轮辋时的意外伤害 -梯形设计的操作臂支柱，最为稳固的结构 -底座与箱体一体化设计，强化结构最优化抗变形能力 -带压力计的过滤调压阀 -POWER OUT压胎铲自动复位系统（久良诺专利） -压胎铲角度(x,y,z)三轴方向可调，适应不同尺寸轮辋，不同硬度轮胎 -压胎铲控制踏板，独立于其他踏板，更符合人体工程学 -卡爪开合控制踏板，带有微调功能，能够更精准地控制，避免误伤轮辋 -双速旋转工作台，通过脚踏板控制 -抽屉式踏板组件设计，方便维护保养 -Adjustable Jaws 工作台装备了可调式卡爪，最大能够扩展至28”（久良诺专利） -拆装臂气动锁紧装置，自动退缩设计，保证安全间隙 HP2辅助臂系统 我们的设备多数型号都配备了额外的辅助臂系统，以提升轮胎拆装机的性能，针对拆装市场上最为困难的轮胎提供一个有力的支持，例如泄气保用胎，UHP超高性能胎，扁平胎。 -压胎模块高度可调，以适应不同轮胎侧壁对压力的要求 -多阶型压胎模块，适应胎肩 -低位盘，在拆胎过程中，可以辅助托举轮胎 -完整结构的滑架设计，保证了辅助臂升降过程的稳定性 -可调式支撑，保证了拆装过程中设备完美的稳固性

# 苏州久良诺汽车设备有限公司

| 企业地址： | 苏州工业园区金胜路8号 | 企业邮编： | 215126 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： | 0512-69562833 | 所属行业： | 制造/加工 |
| 公司传真： | 0512-69367919 | 公司所在地： | 江苏 苏州 |
| 公司网站： | http://www.giuliano.cn/ | 企业类型： | 外商独资 |
| 电子邮件： | sales02@giuliano.cn | 联系人： | 沈经理 |
| 企业全称： | 苏州久良诺汽车设备有限公司 |

久良诺（GIULIANO）是世界领先的汽车维修设备制造商，生产研发各类汽车和卡车的轮胎拆装机（扒胎机或拆胎机）、轮胎平衡机、四轮定位仪以及车身修理和检测设备等，使用久良诺产品将助你轻松愉悦的完成轮胎拆装工作。

苏州久良诺汽车设备有限公司 生产制造的其它产品：

| >维护保养'>久良诺高端自动拆胎机QUEEN | 2015年12月25日 |
| --- | --- |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关