# 导热油积碳清洗剂

| 产地： | 浙江 杭州 |
| --- | --- |
| 发布日期： | 2018年8月10日 |
| 产品名称： | 导热油积碳清洗剂 |
| 产品分类： | 化工 催化剂/化学助剂 |

山东凯迪牌KD-L212导热油积碳清洗剂具有优异的渗透性、乳化性和清除油焦的能力，通过化学作用迅速渗透到积碳底部，溶解、分散、剥除各种硬质油垢、积碳，无论是薄层积碳还是厚厚的积碳层，均能在4-6小时内脱落、溶解。效果极为显著，且安全无腐蚀，是目前专业除碳的最佳制品。 产品特性： （本品溶剂味，无色透明液体，比重：1.15±0.05，不燃烧。） 1、安全：无毒、无腐蚀、不燃烧。 2、使用方便，无需加热及机械搅拌。 3、经济：可反复使用。 4、不燃不爆、无毒无害以及较快的溶解速度和低挥发速率是本产品的典型特点。 5、溶解焦炭的速度远远高于同类产品，挥发速度远远低于同类产品。 适用范围： 热油炉、管道、导热油系统的除油垢、积碳处理。 使用方法： 1、将剩余导热油从系统中排出 2、将山东凯迪牌KD-L212导热油积碳清洗剂加入导热油系统以后，循环清洗2-4小时，再排出清洗废液。若积碳层超过4-5毫米，可适当延长浸泡和循环清洗时间至4-6小时。注意排放时请务必保持系统内有一定压力，使得脱落的积碳能够顺利排出，避免堵塞管道。 3、山东凯迪牌KD-L212导热油积碳清洗剂清洗后无需过水冲洗，待表面干燥后直接加入导热油开机运行即可。 注意事项： 1、本品脱脂性强，长时间使用请带胶手套；如不慎溅落到皮肤上，用清水洗净即可。 2、本品易挥发，使用时请注意保持通风换气；贮存时注意保持密封。 3、常规包装：25公斤/塑料桶，250公斤/铁桶；也可提供5公斤/铁桶（样品试剂量）包装。 若有产品需要及疑问，请致电山东凯迪化工工业清洗事业部技术中心索取清洗方案及报价。生产厂家直接面向客户工厂供货，专注工业化学清洗十年，产品质量和技术力量百分百有保障！

# 杭州凯迪环保科技有限公司

| 企业地址： | 浙江省杭州市下沙区新城沿街大道15号 | 企业邮编： | 311603 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： | 15562569992 | 所属行业： | 化工/冶炼 |
| 公司传真： | 0571-81860483 | 公司所在地： | 浙江 杭州 |
| 公司网站： | http://www.kaidina.net | 企业类型： | 私营/民营 |
| 电子邮件： | kdhbkj@126.com | 联系人： | 陈经理 |
| 企业全称： | 杭州凯迪环保科技有限公司 |

杭州凯迪环保科技有限公司属凯迪化工（山东）有限公司旗下公司股份制企业，是专业从事化工科技产品研发与推广的科研机构，主要致力于实用化工、精细化工、建筑材料、高分子合成等领域的研发、推广工作。凯迪科技所生产的“凯迪”牌工业清洗剂广泛应用于电力、铁路、通信、机械制造、钢铁冶炼、造纸、化纤、民航、石化及焦化厂等各大领域的机械设备清洗、油炉清洗和生产工艺流程清洗。

杭州凯迪环保科技有限公司 生产制造的其它产品：

| >催化剂/化学助剂'>KD-L4112锅炉在线除垢剂 | 2021年6月15日 |
| --- | --- |
| >催化剂/化学助剂'>原油清洗剂 | 2018年8月10日 |
| >催化剂/化学助剂'>煤焦油清洗剂 | 2018年8月10日 |
| >催化剂/化学助剂'>油污清洗剂 | 2018年8月10日 |
| >催化剂/化学助剂'>超声波清洗剂 | 2018年8月10日 |
| >催化剂/化学助剂'>导热油炉清洗 | 2018年8月10日 |
| >催化剂/化学助剂'>高温导热油在线清洗剂 | 2018年8月10日 |
| >催化剂/化学助剂'>导热油炉清洗剂 | 2018年8月10日 |
| >催化剂/化学助剂'>导热油清洗剂 | 2018年8月10日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关