# ER2209双相不锈钢焊丝

| 产地： | 天津 天津市 |
| --- | --- |
| 发布日期： | 2018年7月31日 |
| 产品名称： | ER2209双相不锈钢焊丝 |
| 产品分类： | 工业用品 通用零部件 |

ER2209双相不锈钢焊丝 H00Cr22Ni8Mo3N符合 YB/T 5092 H03Cr22Ni8Mo3N AWS A5.9 ER2209 ISO 14343-A-G 22 9 3 N L ER2209是含Cr-Ni-Mo焊丝，可焊接双相不锈钢S31803/S32205,即22%Cr-5%Ni-2%Mo-0.15%N。也可用于焊接SAF2304。特性ER2209焊条是含Cr-Ni-Mo焊丝，可焊接双相不锈钢S31803/S32205,即22%Cr-5%Ni-2%Mo-0.15%N。也可用于焊接SAF2304。用于焊接海洋平台油气、石油化工设备等管路系统、出油管线、提升管等。双相不锈钢管、板、装置和锻体有大约50:50的铁素体与奥氏体组织。 良好的抗外界环境的腐蚀。良好的抗因 离子引起的应力腐蚀裂纹。 可用于短弧，喷射电弧或者脉冲电弧焊接。 熔敷金属成分典型值（%） C Si Mn Cr Ni Mo N 0.01 0.41 1.7 23.4 8.9 3.2 0.15 铁素体含量 50FN WRC-92 熔敷金属力学性能典型值 性能 典型值 最小值 屈服强度RP0.2 550N/mm2 450N/mm2 抗拉强度RM 770N/mm2 550N/mm2 延伸率A5 30% 20% 我公司提供各种材质和规格的不锈钢氩弧焊丝[MIG焊丝、TIG焊丝]、不锈钢气保焊丝[MAG焊丝]、不锈钢焊条；铝焊丝、铝合金焊丝： ER304不锈钢焊丝： TIG焊丝规格：0.8、1.0、1.2、1.6、2.0、2.4、3.2mm（塑料筒包装，1米/根，5公斤/筒） MIG焊丝规格：0.8、1.0、1.2、1.6mm[塑料轴精密缠绕15公斤/盘] ER308不锈钢焊丝： TIG焊丝规格：1.0、1.2、1.6、2.0、2.4、3.2mm（塑料筒包装，1米/根，5公斤/筒） MIG焊丝规格：0.8、1.0、1.2、1.6mm[塑料轴精密缠绕15公斤/盘] ER308L不锈钢焊丝： TIG焊丝规格：1.0、1.2、1.6、2.0、2.4、3.2mm（塑料筒包装，1米/根，5公斤/筒） MIG焊丝规格：0.8、1.0、1.2、1.6mm[塑料轴精密缠绕15公斤/盘] ER309不锈钢焊丝: TIG焊丝规格：1.0、1.2、1.6、2.0、2.4、3.2mm（塑料筒包装，1米/根，5公斤/筒） MIG焊丝规格：0.8、1.0、1.2、1.6mm[塑料轴精密缠绕15公斤/盘] ER309L不锈钢焊丝: TIG焊丝规格：1.0、1.2、1.6、2.0、2.4、3.2mm（塑料筒包装，1米/根，5公斤/筒） MIG焊丝规格：0.8、1.0、1.2、1.6mm[塑料轴精密缠绕15公斤/盘] ER316不锈钢焊丝: TIG焊丝规格：1.0、1.2、1.6、2.0、2.4、3.2mm（塑料筒包装，1米/根，5公斤/筒） MIG焊丝规格：0.8、1.0、1.2、1.6mm[塑料轴精密缠绕15公斤/盘] ER316L不锈钢焊丝: TIG焊丝规格：1.0、1.2、1.6、2.0、2.5、3.2mm（塑料筒包装，1米/根，5公斤/筒） MIG焊丝规格：0.8、1.0、1.2、1.6mm[塑料轴精密缠绕15公斤/盘] ER321不锈钢焊丝: TIG焊丝规格：1.0、1.2、1.6、2.0、2.4、3.2mm（塑料筒包装，1米/根，5公斤/筒） MIG焊丝规格：0.8、1.0、1.2、1.6mm[塑料轴精密缠绕15公斤/盘] ER410不锈钢焊丝: TIG焊丝规格：1.0、1.2、1.6、2.0、2.5、3.0mm（塑料筒包装，1米/根，5公斤/筒） ER430不锈钢焊丝: TIG焊丝规格：1.0、1.2、1.6、2.0、2.5、3.0mm（塑料筒包装，1米/根，5公斤/筒） 纯铝焊丝ER1100: TIG焊丝规格：1.6、2.0、2.4、3.0、3.2mm[中性包装，10公斤/包、20公斤/包] 铝合金焊丝ER4043: TIG焊丝规格：1.6、2.0、2.4、3.0、3.2mm[中性包装，10公斤/包、20公斤/包] 铝合金焊丝ER4047: TIG焊丝规格：1.6、2.0、2.4、3.0、3.2mm[中性包装，10公斤/包、20公斤/包] 铝合金焊丝ER5183: TIG焊丝规格：1.6、2.0、2.4、3.0、3.2mm[中性包装，10公斤/包、20公斤/包] 铝合金焊丝ER5356

# 天津春硕焊材科技有限公司

| 企业地址： | 天津市津南区葛沽镇滨海民营经济成长示范基地会展经济中心606室20号 | 企业邮编： | 300352 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： | 155-10902943 | 所属行业： | 机械设备 |
| 公司传真： | 155-10902943 | 公司所在地： | 天津 天津市 |
| 公司网站： |  | 企业类型： | 私营/民营 |
| 电子邮件： | tjcshc@163.com | 联系人： | 马经理 |
| 企业全称： | 天津春硕焊材科技有限公司 |

未填写

天津春硕焊材科技有限公司 生产制造的其它产品：

| >通用零部件'>A507不锈钢焊条 | 2018年8月2日 |
| --- | --- |
| >通用零部件'>ER2605双相不锈钢焊丝 | 2018年8月2日 |
| >通用零部件'>TGF-308L免充氩焊丝 | 2018年8月2日 |
| >焊接设备'>E2209双相不锈钢焊条 | 2018年8月2日 |
| >通用零部件'>0Cr17Ni4Cu4Nb不锈钢焊条 | 2018年8月2日 |
| >通用零部件'>17-4PH焊丝E630不锈钢焊条 | 2018年8月2日 |
| >通用零部件'>E2507双相不锈钢焊条 | 2018年8月2日 |
| >通用零部件'>ER2507双相不锈钢焊丝 | 2018年8月2日 |
| >通用零部件'>E2205双相不锈钢焊条 | 2018年8月2日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关