# PPH 4100承压管材管件专用原料

| 产地： | 江苏 无锡市 |
| --- | --- |
| 发布日期： | 2018年1月3日 |
| 产品名称： | PPH 4100承压管材管件专用原料 |
| 产品分类： | 化工 塑料 |

一、 产品特点及其应用 β-PPH 4100是一种高分子量、低熔指的均聚聚丙烯，由于该材料经过β改性，具有均匀细腻的 Beta 晶型结构，使其不但具有优良的耐化学性、耐高温性及良好的抗蠕变性，而且在低温下还具有优异的抗冲击性。上世纪 80 年代β -PPH 材料就应用于承压管道系统，目前使用情况良好。β -PPH管道性能特点还包括：优良的抗腐蚀性、尤其突出的是耐长期蠕变性和抗应力开裂性，优异的耐压性、耐表面磨损性和易焊接性（熔接性）等。 二、产品用途 β -PPH 4100可用于承压管材管件和片材、板材、 化工填料、 化工工程配件（大型阀门）、过滤板及实心棒材的生产。 β -PPH 管材应用于化工管道系统， β -PPH 片材、板材应用于化工储存罐、 化工填料、棒材、 酸洗槽，电解槽等系统的制造，并且在电子、药品、化工、食品、半导体、钢铁等工业领域有着广泛的应用前景。 三、对 β-PPH 管材及其原材料的要求 根据《 PP 工业管道系统的性能和要求》标准 ISO15494:2003(E) ，对性能有如下要求： PP 材料性能： 性能 测试标准 测试条件 要求 颜色分散 ISO13949 ≤3 级 简支梁冲击强度 ISO 179-2 23℃、缺口 ≥7KJ/m2 熔融流动速率 ISO1133 230℃、 2.16kg 0.18-0.4g/10min 热稳定性试验 ISO1167 110℃ 、 1.9MPa ≥8760h PP 管材性能： 性能 测试标准 测试条件 要求 20℃ 静液压试验 ISO1167 21.0 MPa ≥1h 95℃ 静液压试验 ISO 1167 3.5 MPa ≥1000h 简支梁冲击性能 ISO179 23±2℃ ≤10 ％失败 MFR 变化 ISO1133 230℃、 2.16kg ≤30 ％ 纵向回缩率 ISO2505 150℃ ≤2 ％ 四、 β -PPH-4100 原材料及其管材性能检测 β-PPH4100 原材料性能测试： MFR g/min GB3682 0.25 拉伸屈服强度 MPa 29.0 拉伸断裂强度 ISO527 33 伸长率 ％ 450 项目 单位 测试方法 典型值 拉伸弹性模量 MPa ISO527 1230 弯曲强度 MPa ISO178 25 弯曲模量 1250 CHARPYL 23℃ KJ/m2 ISO179 50 缺口冲击强度 -20℃ 4.5 热变形温度 ℃ ISO75 106 纵向回缩率 ％ ISO2505 1.2-1.6 注：材料中已考虑了管材的热氧老化性能和光老化性能 β -PPH 管材性能测试： 注： 90℃ 、 1.9Mpa， 8760 小时的热稳定性试验正在进行中，目前已远远超过8760hr。 五、加工工艺条件推荐 要求单螺杆挤出机长径比大于 28，推荐使用长径比为 30 以上的单螺杆挤出机；模具为螺旋式或篮式机头。（ Beta(β )-PPH4100 在上海金湖单螺杆挤出机上生产φ 630 管材，加工性能很好，内外壁光洁平整，切口细腻）。挤管工艺条件为： Zone 1 180-190℃ Zone 2 200-220℃ Zone 3 220-230℃ Zone 4 230-240℃ Zone 5 240-250℃ 机头温度： 240-250℃ 熔体温度： 230-240℃ 冷却水温度范围： 15-40℃ 六、几种原料的比较 β –PPH4100原料、进口 Beta-PPH原料、普通共聚性能比较： 项目 单位 测试方法 β-PPH4100 进口 Beta-PPH 普通 共聚料 密度 g/cm3 GB/T1033 0.906 0.905 0.90 MFR G/min GB3682 0.25 0.30 1.8 拉伸屈服强度 MPa 27.0 27.8 21.6 拉伸断裂强度 ISO527 32 36 26 伸长率 ％ 520 500 200 拉伸弹性模量 MPa ISO527 1280 1300 1300 CHARPYL 23℃ KJ/㎡ ISO179 50 55 NB 缺口冲击强度 -20℃ 4.5 5 5 热变形温度 ℃ ISO75 106 101 80 注： 普通的 PPH 原料的缺点是伸长率较低，缺口冲击强度相差很大，具体比 较可以拿检测报告 总上所述,β-PPH 管道性能特点如下 1. 优秀的力学性能（刚性和韧性） 2. 优秀的抗腐蚀性能 3. 长期高温耐蠕变性能和耐慢速裂纹扩展的能力 4. 优异的耐压性，耐表面磨损和易焊接性（熔接性）等 七、运输和储存 该材料在运输过程中应避免受潮、受污染、曝晒；另外应储藏于干燥环境下，温度最好低于 50℃并防止紫外线照射；不当的储存可以引发降解、导致异味的产生和颜色的改变，从而使材料的物理性能产生不利的影响，储存期一般为 5年。

# 无锡科嘉塑胶新材料有限公司

| 企业地址： | 惠山区西漳工业园 | 企业邮编： | 214000 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： | 17712382017 | 所属行业： | 化工/冶炼 |
| 公司传真： | 0510-83752505 | 公司所在地： | 江苏 无锡市 |
| 公司网站： | http://www.wxkejia.com | 企业类型： | 私营/民营 |
| 电子邮件： | 1228590726@qq.com | 联系人： | 薛燕东 |
| 企业全称： | 无锡科嘉塑胶新材料有限公司 |

主要生产beta-pph化工防腐塑料原料，适用与承压管道、管件、板材、棒材、化工填料、化工泵阀的制造等等。

无锡科嘉塑胶新材料有限公司 生产制造的其它产品：

| >塑料'>pph灰色棒材专用塑料原料 | 2018年1月3日 |
| --- | --- |
| >塑料'>低熔指PPH耐腐蚀耐高温塑料原料 | 2018年1月3日 |
| >塑料'>化工环保专用料pph聚丙烯 | 2018年1月3日 |
| >塑料'>化工工程配件专用pph4100专用料 | 2018年1月3日 |
| >塑料'>β-pph专用料 | 2015年11月9日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关