# 建丰牌液压砌块砖机

| 产地： | 天津 蓟县 |
| --- | --- |
| 发布日期： | 2018年8月13日 |
| 产品名称： | 建丰牌液压砌块砖机 |
| 产品分类： | 工业用品 工业设备 |

建丰牌液压砌块砖机 适用砖型和产量： 制品规格（长*宽*高）mm 成型块数 生产周期 每小时产量 标 砖 240*115*53（mm） 32块 20秒/次 5760块 空心砖 390*190*190（mm）5块 20秒/次 900块 空心砖390*70*190（mm） 10块 20秒/次 1800块 空心砖390*110*190（mm） 8块 20秒/次 1440块 空心砖390*150*190（mm） 6块 20秒/次 1080块 多孔砖 240*115*90（mm） 16块 24秒/次 2400块 面包砖 100*200*60（mm） 18块 20秒/次 3240块 建丰砖机的整体优势 （1）合理性 的设备在使用过程中不断的优化改进、创新而来的机型。使设备在保证最佳工作状态下使成本降低到最低。所以说设备在性价比上要远远高于其他厂家的同类产品 （2）目前市场上有些厂家盲目追求设备的单模数量。而忽略制品的质量，了解这点就必须要了解设备的性质，生产的设备主要是震压试，所谓震压式就是振动和压力相结合来生产砖，制品的密实度主要是靠振动，而压力主要是起到辅助作用，每种设备都有自己的生产能力。生产能力主要取决振动力的大小和振动力的辐射面积。振动力的辐射面积决定砖的质量。咱厂所有机型在设计上充分考虑到这一点，在保证制品质量的前提下使成型周期最短，单模设计块数最多 （3）为什么生产出来的砖的密实度好？ 因为设备充分考虑到设备的性质，振动和压力相结合，在这里振动和压力作用充分发挥出来。因为压力过大，设备的振动力就不能充分发挥，失去了振动力的效果。压力过小容易造成设备与模具的损坏。 （4）为什么震压设备要优于静压设备和振动式设备 震压设备是采用振动也压力相结合，一振动为主，压力为辅。在一般情况下，水泥制品当中在水泥达到一定的比例的时候，需要骨料来增加制品的强度，在采用震压型设备时可以做到这一点，在振动器生产振动的过程中，模具内的原材料在振动力的作用下下沉，使得大小原材料充分结合，而这一物理能够充分发挥水泥的活性，是水泥也其他原材料结合达到最佳效果而静压机完全采用大吨位直接作用于模具的原材料上，直接挤压而达到密实，在这一过程中，由于压力过大，可能直接导致骨料与骨料之间的相互挤压，从而破坏骨料自身。 建丰服务承诺 1、接受顾客咨询，根据用户需求，确定经营规模，提供建厂方案。 2、免费为用户安装调试，培训操作人员。 3、设备保修终身维护。 4、随时接受技术咨询，为顾客提供技术诊断。 5、维护人员接到技术通知，立即赶赴现场，排除故障。 6、协助用户系统升级，设备、模具更新。 7、及时快捷提供所需配件。 8、定期回访用户，征询反馈意见，满足用户要求。

# 天津市建鹏液压机械制造有限责任公司

| 企业地址： | 经济开发区 | 企业邮编： | 301900 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： | 15122965962 | 所属行业： | 机械设备 |
| 公司传真： | 022-29892666 | 公司所在地： | 天津 蓟县 |
| 公司网站： |  | 企业类型： | 事业单位 |
| 电子邮件： |  | 联系人： | 秦雪敏 |
| 企业全称： | 天津市建鹏液压机械制造有限责任公司 |

天津建丰专业生产免烧砖机 水泥砖机 空心砖机 多孔砖机 面包砖机 草坪砖机 盲道砖机 花砖机 彩砖砖机 砖机模具 振捣器 冷却器 输送带 混凝土单双轴搅拌机 电子配料仓 水泥罐 螺旋输送机 自动叠板机 自动上板机 自动出砖系统 抱砖机 砖机托板 砖机配件等 质量有保证 给你提供免费安装 检测 培训工人 直到能生产出合格的砖制品

天津市建鹏液压机械制造有限责任公司 生产制造的其它产品：

| >工业设备'>建丰中型河道护坡砖机 | 2018年8月13日 |
| --- | --- |
| >工业设备'>建丰牌砖机全自动上板机 | 2018年8月13日 |
| >工业设备'>建丰牌全自动出砖系统 | 2018年8月13日 |
| >磨具/磨料'>免烧水泥砖机模具 | 2018年8月13日 |
| >工业设备'>半自动陶粒砌块砖机 | 2018年8月13日 |
| >工业设备'>建丰中型多功能标砖砖机 | 2018年8月13日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关