# 建丰中型河道护坡砖机

| 产地： | 天津 蓟县 |
| --- | --- |
| 发布日期： | 2018年8月13日 |
| 产品名称： | 建丰中型河道护坡砖机 |
| 产品分类： | 工业用品 工业设备 |

建丰中型河道护坡砖机 适用砖型和产量： 制品规格（长*宽*高）mm 成型块数 生产周期 每小时产量 标 砖 240*115*53（mm） 32块 20秒/次 5760块 空心砖 390*190*190（mm） 5块 20秒/次 900块 多孔砖 240*115*90（mm） 16块 20秒/次 2880块 面包砖 100*200*60（mm） 18块 20秒/次 3240块 1.5-20a设备比1500D型充分保证制品厚度、密度均匀，同时缩短成型周期，使得产量大幅度提高。 2.结合建丰公司独立开发的《振动与液压原理》设计而成的液压系统使得部分油缸运转流畅、稳定、速度、提高成型周期缩短。 3.独特散热技术，使得设备运砖更加稳定。 4.强制式模具同步结构，确保制品厚度一致，托模平稳成品率高。 5.料车行走稳定，减少设备漏料，从而减少清理所花费的工时及不必要的材料浪费 6.专利加长型导套，镍铬合金制成的滑套，平面硬度、光洁度高的导柱使得模具起平稳，减少因模具起落不平而造成的模具设备使用寿命缩短，降低制品误差。 7.布料采用往复拨叉式布料机方式，下料快而均匀，提高成型效率，保证制品密度均匀稳 定，独特设计的接头，使得布料齿、轴的更换更加简便，降低设备维护所需要的时间。 设备特点： 1、任意更换模具实现一机多样化。 2、往复拨叉式强制快速布料均匀。 3、激震与液压相合，保证产品均匀的密实度。 4、强制式模具同步结构，确保制品厚度一致，脱模平稳，成品率高。 5、实现送板、出板、骨料、震动、压制自动化。

# 天津市建鹏液压机械制造有限责任公司

| 企业地址： | 经济开发区 | 企业邮编： | 301900 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： | 15122965962 | 所属行业： | 机械设备 |
| 公司传真： | 022-29892666 | 公司所在地： | 天津 蓟县 |
| 公司网站： |  | 企业类型： | 事业单位 |
| 电子邮件： |  | 联系人： | 秦雪敏 |
| 企业全称： | 天津市建鹏液压机械制造有限责任公司 |

天津建丰专业生产免烧砖机 水泥砖机 空心砖机 多孔砖机 面包砖机 草坪砖机 盲道砖机 花砖机 彩砖砖机 砖机模具 振捣器 冷却器 输送带 混凝土单双轴搅拌机 电子配料仓 水泥罐 螺旋输送机 自动叠板机 自动上板机 自动出砖系统 抱砖机 砖机托板 砖机配件等 质量有保证 给你提供免费安装 检测 培训工人 直到能生产出合格的砖制品

天津市建鹏液压机械制造有限责任公司 生产制造的其它产品：

| >工业设备'>建丰牌液压砌块砖机 | 2018年8月13日 |
| --- | --- |
| >工业设备'>建丰牌砖机全自动上板机 | 2018年8月13日 |
| >工业设备'>建丰牌全自动出砖系统 | 2018年8月13日 |
| >磨具/磨料'>免烧水泥砖机模具 | 2018年8月13日 |
| >工业设备'>半自动陶粒砌块砖机 | 2018年8月13日 |
| >工业设备'>建丰中型多功能标砖砖机 | 2018年8月13日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关