# 凯斯特TQ1模具钢

| 产地： | 上海 松江区 |
| --- | --- |
| 发布日期： | 2017年4月3日 |
| 产品名称： | 凯斯特TQ1模具钢 |
| 产品分类： | 冶金矿产 钢铁 |

凯斯特TQ1模具钢 TQ1材料的特性 TQ1钢是KINC＆CO公司专利高级模具钢。其化学成分不仅含有极低的磷、硫，而且有害微量元素如铝、硼、铜和锌的指标也达到了最低的标准。通过先进的电渣重溶熔炼工艺，使该钢达到了最高等级的洁净度，具有较高的韧性和抗热疲劳性，以保证模具最长使用寿命。另一个决定模具使用寿命的特性是钢材的转换行为能力，也就是抑制贝氏体的形成能力。贝氏体是一种硬性的和脆性的结构，它会导致大型模具内部冷却过程不充分，不能形成期望的马氏体转换。TQ1钢的贝氏体转换比H11钢要晚25min，热处理更容易进行。 鉴于该钢具有很好的抗高温特性，该钢模具抵抗热压力的性能要比H11钢模具强很多。而且相对于H11钢模具，该钢模具的抗高温强度、韧性、热膨胀和热传导性也有显著地优势。 该钢不仅适用于两面锻压的棒材，也适用于六面单独锻压的块材。采用该钢可同时提高热作模具使用寿命与压铸件的质量。 其合金元素的含量设计按优化组合以及最新的熔炼和锻造制作技术，经合理的热处理工艺后，能获得高的韧性和很高的高温强度的结合，并且具有高的抗热疲劳、热冲击开裂和高温耐磨性。从而能可靠地增加模具的使用寿命。该钢可进行氮化处理。 TQ1化学成分 Cr-Mo-V合金模具。 退火规范 退火温度820~840℃，保温4~6h，炉冷，硬度≤220HBW。 去应力退火规范 退火温度650℃，保温2~4h，缓慢炉冷。 淬火、回火规范 淬火温度1010~1020℃，空冷，或在约540℃的硝盐槽中冷却，也可在油或聚合物介质中冷至230~280℃取出，或采用真空气淬，淬火后硬度约54HRC。 回火温度540~680℃，按使用硬度选定，为提高韧性需回火三次。 TQ1模具钢 典型应用举例 1）适合于制作结构复杂和大型的精密压铸模具，并可用来制作挤压模具，锻模和热变形模具。 2）顶级压铸模材料，可大幅提高韧性和高温强度。 3）根据不同压铸模具的使用寿命要求和尺寸结构情况选择不同的材料，使用寿命要求15万模次以上、或大尺寸及结构复杂的模具。原则上推荐TQ1钢。 4）模芯材料分别是TQ1钢和H11钢时，TQ1钢模具最终的使用寿命达到了H11钢的两倍以上。

# 上海利佳金属合金材料有限公司

| 企业地址： | 上海市松江区横港路40号 | 企业邮编： | 201601 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： | 021-37786466 | 所属行业： | 贸易/代理 |
| 公司传真： | 021-37787861 | 公司所在地： | 上海 松江区 |
| 公司网站： |  | 企业类型： | 私营/民营 |
| 电子邮件： | lijiashtsg@163.com | 联系人： | 许英杰 |
| 企业全称： | 上海利佳金属合金材料有限公司 |

上海利佳特殊钢有限公司坐落于中国工业大都市上海市，成立于2001年，是一家知名专业供应世界著名品牌的模具钢企业，专业向国内模具制造企业推荐和供应质量优异的冷作模具钢、高速工具钢、热作压铸模具钢和塑胶模具钢。多年来，公司以真诚的高品质服务深深迎得了全国广大客户的支持和信任。

上海利佳金属合金材料有限公司 生产制造的其它产品：

| >钢铁'>6CrMnNiMoVSi模具钢 | 2017年4月12日 |
| --- | --- |
| >钢铁'>1.2581模具钢圆钢 | 2017年4月8日 |
| >钢铁'>1018铝合金 | 2017年4月3日 |
| >钢铁'>1Cr13Al4电热合金 | 2017年4月3日 |
| >钢铁'>Cr27Al7Mo2高温电热合金丝材 | 2017年4月3日 |
| >钢铁'>QRO-90HT模具钢 | 2017年4月3日 |
| >钢铁'>AH61模具钢 | 2017年4月3日 |
| >有色金属'>1J90软磁合金 | 2017年4月3日 |
| >有色金属'>1J89软磁合金 | 2017年4月3日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关