# AH61模具钢

| 产地： | 上海 松江区 |
| --- | --- |
| 发布日期： | 2017年4月3日 |
| 产品名称： | AH61模具钢 |
| 产品分类： | 冶金矿产 钢铁 |

AH61模具钢 AH61材料的特性 AH61钢是法国阿赛洛（Arcelor）集团优质热作钢、高韧性热模钢、H13改良型钢和铝压铸模专用钢。该钢可以避免在使用过程中的热磨损和热疲劳发生龟裂，从面提高模具使用寿命，其硫、磷的质量分数分别为0.001%和0.008%，相应非金属夹杂物控制在极地水平，较好地改善了韧性和高温强度。 退火态具有微细的颗粒尺寸，以提高韧性，强化的耐磨损碳化物分布均匀，且具有相当低的偏析度。显微组织及特性可预防在进行铝压铸时开裂，可以提高工件使用寿命。 建议在真空炉或保护气体炉中进行热处理，以避免氧化或脱碳。奥氏体化温度必须在1020~1050℃之间，可达到细小的碳化物，避免颗粒过度增大。必须缓慢加热以减小变形，同时必须在奥氏体化温度将工件烧透。 淬火时要有足够的冷却速度，对薄小工件实行高压气淬，对大厚件需采用油淬，以达到要求的硬度，同时避免变形和开裂，注意在50~70℃区间应停止冷却。 供货状态 退火态，硬度＜230HBW。 AH61化学成分 该钢典型化学成分（质量分数）：C0.40%、Si1.00%、Mn0.35%、Cr5.00%、Mo1.30%、V0.90%、S0.001%、P0.008%. 淬火、回火规范 奥氏体化温度1020~1050℃，缓慢加热，保温1min/mm，回火两次，每次2h，第一次回火温度500~550℃。第二次根据需要硬度选定回火温度。 AH61模具钢 典型应用举例 适用于铝、锌合金压铸莫。 如需更多法国阿赛洛AH61用途、AH61性能，请致电：021-37786466/13818258184

# 上海利佳金属合金材料有限公司

| 企业地址： | 上海市松江区横港路40号 | 企业邮编： | 201601 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： | 021-37786466 | 所属行业： | 贸易/代理 |
| 公司传真： | 021-37787861 | 公司所在地： | 上海 松江区 |
| 公司网站： |  | 企业类型： | 私营/民营 |
| 电子邮件： | lijiashtsg@163.com | 联系人： | 许英杰 |
| 企业全称： | 上海利佳金属合金材料有限公司 |

上海利佳特殊钢有限公司坐落于中国工业大都市上海市，成立于2001年，是一家知名专业供应世界著名品牌的模具钢企业，专业向国内模具制造企业推荐和供应质量优异的冷作模具钢、高速工具钢、热作压铸模具钢和塑胶模具钢。多年来，公司以真诚的高品质服务深深迎得了全国广大客户的支持和信任。

上海利佳金属合金材料有限公司 生产制造的其它产品：

| >钢铁'>6CrMnNiMoVSi模具钢 | 2017年4月12日 |
| --- | --- |
| >钢铁'>1.2581模具钢圆钢 | 2017年4月8日 |
| >钢铁'>1018铝合金 | 2017年4月3日 |
| >钢铁'>1Cr13Al4电热合金 | 2017年4月3日 |
| >钢铁'>Cr27Al7Mo2高温电热合金丝材 | 2017年4月3日 |
| >钢铁'>QRO-90HT模具钢 | 2017年4月3日 |
| >钢铁'>凯斯特TQ1模具钢 | 2017年4月3日 |
| >有色金属'>1J90软磁合金 | 2017年4月3日 |
| >有色金属'>1J89软磁合金 | 2017年4月3日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关