# 可燃气体探头BG80/EX系列

| 产地： | 北京 朝阳区 |
| --- | --- |
| 发布日期： | 2017年4月1日 |
| 产品名称： | 可燃气体探头BG80/EX系列 |
| 产品分类： | 电子/仪表 仪器/仪表 |

可燃气体探头BG80/EX系列是可以应用于易燃易爆气体泄漏场所，采用国外催化燃烧传感器技术，具有信号稳定，精度高等优点，防爆接线方式适用于各种危险场所。 可燃气体探头BG80/EX系列 产品特性 • 先进的微处理器技术 • 防爆设计，快速，可信，稳定。 • 12-30V直流电源供电 • 现场浓度显示，声光报警 • 输出信号 用户可根据实际要求而定。 1.标配三线制4-20mA模拟信号输出 2.继电器输出（选配） 3.RS485总线输出（选配） • 反应速度快，测量精度高 • 最佳的性能和较低的安装费用 • 维护费用低 可燃气体探头BG80/EX系列 技术参数 检测气体：空气中的可燃气体(Ex) 量程：0-100%LEL 精度：＜±5%(F.S) 最小读数：1%LEL 响应时间：≤25秒 传感器寿命：36个月 传感器类型：催化燃烧式 电源：12-30V直流电源供电 检测方式：扩散式 工作方式：长期连续工作 输出信号：三线制4-20mA模拟信号输出,RS485输出（选配） 连线方式：G1/2阳螺纹防爆软管 电缆规格：型号RVVP3×1.0mm2 信号传输距离：≥1000米 结构材料：压铸铝 防爆标志：Exd II CT6 防护等级：IP65 工作温度：-20～50℃（特殊要求根据需要而定） 工作湿度：≤90%RH 尺寸：183×143×107mm 重量：≤1.5kg 可燃气体探头BG80/EX系列 电话：18501303516 QQ:2939616901

# 北京盛昌恒远科技有限公司

| 企业地址： | 北苑路 | 企业邮编： | 100012 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： | 18501303516 | 所属行业： | 通信/仪表 |
| 公司传真： | 010-80706733 | 公司所在地： | 北京 朝阳区 |
| 公司网站： | www.yiqi1718.cn | 企业类型： | 私营/民营 |
| 电子邮件： | 2939616901@QQ.com | 联系人： | 秦小姐 |
| 企业全称： | 北京盛昌恒远科技有限公司 |

未填写

北京盛昌恒远科技有限公司 生产制造的其它产品：

| >仪器/仪表'>CTB-999一氧化碳测定器 | 2017年4月1日 |
| --- | --- |
| >仪器/仪表'>激光测高测距一体机 LM1500 | 2017年4月1日 |
| >仪器/仪表'>酒驾专用酒精测试仪 | 2017年4月1日 |
| >仪器/仪表'>甲醛检测仪 | 2017年4月1日 |
| >仪器/仪表'>便携式综合烟气分析仪 | 2017年4月1日 |
| >仪器/仪表'>新款液晶单点壁挂式气体检测仪TN-50A | 2017年4月1日 |
| >其它'>便携式新款氯气检测仪TN10/CL2 | 2017年4月1日 |
| >其它'>单一型气体检测仪TN-10 | 2017年4月1日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关