# NE链板斗式提升机

| 产地： | 河南 新乡 |
| --- | --- |
| 发布日期： | 2017年1月10日 |
| 产品名称： | NE链板斗式提升机 |
| 产品分类： | 工业用品 工业设备 |

NE型斗式提升机特点： 1、提升范围广。这类提升机对物料的种类、特性及块度的要求少。不仅能提升一般粉状、粒状和块状物料，而且可提升磨琢性大的物料。物料温度≤250度。 2、输送能力大。该系列提升机具有NE15～NE800多种规格。提升量范围为15～800m 3 /h。 3、驱动功率小。这类提升机采取流入式喂料，重力诱导式卸料，且采用密集型布置的大容量料斗输送，链速低提升量大。物料提升时，几乎无回料和挖料现象，因此无效功率少，所耗功率是环链提升机的70%。 4、使用寿命长。提升机的喂料采取流入式，无需用斗挖料，材料之间很少发生挤压和碰撞现象，本机的设计保证物料在喂料、提升和卸料中不会撒料，减少了机械磨损，输送链采用板链式高强度耐磨链条，大大延长了使用寿命。正常使用下，输送链使用寿命超过5年。 5、提升高度高。该系列提升机链速低，运行平稳，且采用用板链式高强度耐磨合金钢链条，因此可达较高的提升高度（高度40M)。 6、密封性好。环金污染少。 7、运行可靠性好。先进的设计原理，保证了整机运行的可靠性，无故障时间超过了3万小时。 8、操作、维修方便、易损件少。 9、机械尺寸小。与同等提升量的其它各种提升机相比，这种提升机的机械尺寸较小。 10、结构港型号，精度高。机壳经折边和中间压筋，再经焊接，刚性好、外观漂亮。 11、使用成本低。由于节能和维修少，使用成本极低。

# 新乡市天创机械有限公司

| 企业地址： | 新乡县小冀镇北段 | 企业邮编： | 453700 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： | 13333809010 | 所属行业： | 制造/加工 |
| 公司传真： |  | 公司所在地： | 河南 新乡 |
| 公司网站： |  | 企业类型： | 私营/民营 |
| 电子邮件： | 243763743@qq.com | 联系人： | 张保强 |
| 企业全称： | 新乡市天创机械有限公司 |

新乡市天创机械有限公司是一家专业从事振动设备生产，开发的企业。我公司拥有先进的生产流水线和一大批专业技术人员，在国内的振动行业中具有强有力的竞争力。公司目前的产品包括了六大项上百个品种:振动电机、振动筛、矿用重型振动筛、旋振筛、气流筛、振动磨机、给料机、混合机、输送机、LS型螺旋输送机、TD皮带机、环保设备和过滤设备等产品。公司产品的销量一直居行业靠前的地位。

新乡市天创机械有限公司 生产制造的其它产品：

| >工业设备'>TH环链斗式提升机 | 2017年1月10日 |
| --- | --- |
| >工业设备'>TD皮带斗式提升机 | 2017年1月10日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关