# 玻璃钢喷淋塔

| 产地： | 河北 衡水 |
| --- | --- |
| 发布日期： | 2017年1月10日 |
| 产品名称： | 玻璃钢喷淋塔 |
| 产品分类： | 能源/环保 废气处理 |

酸雾净化塔是我司根据国外废气处理设备结合我公司酸雾处理塔改进的新一代废气处理设备。 该设备具有阻力小、能耗省、噪声低、处理效率高。能处理氯化氢、氟化氢、氨气、硫酸雾、磷酸残留、硫化氢等有机酸雾气体。低于国家排放标准。它具有效力高，耐腐蚀性强，高强度．低噪声、耗电少、体积小、拆装维修方便、轻巧耐用，外形美观大方等优点。 净化塔采用圆形塔体，用法兰分段联接而成，具体结构由贮液箱，进风段、多级喷淋段、旋流板、出风锥帽等组成。其特点是，制作方便，便 于按装检修，强度高，占地面积小，除水部份：塑料制隔离式产生水气分离；喷淋形式采用多层填料，多级喷淋。使接触，提高净化效率. 二、净化塔的原理：河北华强科技开发有限公司.联系人：张经理 13903181547 废气源，由玻璃钢离心风机压入净化塔之进气段后，垂直向上与喷淋段自上而下的吸收液起中和反应，使废气浓度降低，然后继续向上进入填料段，废气在塑料球打滚再与吸收液起中和反应，使废气浓度进一步降低后进入脱水器段，脱去液滴，净化后的气体排出大气。经测定分析，硫酸雾净化率可达93%，硝酸净化率可达90%，盐酸雾净化率可达98%，对酸雾净化性能技术指标达到国内先进水平。 三、净化塔主体： 1、复合玻璃钢贮液箱加液管，进风段采用复合玻璃钢制作。 2、保尔环滤料到和有机玻璃检视孔。 3、有效的挡水板，玻璃钢风帽。 四、酸雾净化塔的维护方法： 1、贮液箱中NaOH溶液浓度应保持在2－6%范围内。 2、当浓度低于2%时，必须加注NaOH溶液。 3、贮液箱中由酸碱中和生成的盐浓度高于20%时或实际使用情况进行定期更换溶液 五、玻璃钢风机 风机是按国家标准制作的新型耐腐蚀离心式通风机，是以优质碳素钢为骨架，以特定工艺加工的聚脂玻璃钢进行复合制作，它具有全玻璃钢风机的耐腐蚀性能和钢质风机的结构强度。该风机使用范围广、噪声低、运转平稳，是目前国内较为理想的耐腐蚀风机。 离心通风机适用于排送温度不超过80摄氏度的腐蚀性气体，可用作一般工厂及建筑物通风换气，特别适用和各种形式的废气净化塔配套使用,是净化塔理想的辅机设备。风机结构：风机由叶轮、机壳、进风口、支架等组成。A式为叶轮和电机直接传动，C式为皮带传动，D式为联轴器传动。配用国产Y系列电机。传动方式也可按用户要求特殊制作。 1.叶轮为机翼型后式，用优质钢板作为骨架，经特殊处理后按特定工艺特作玻璃钢防腐层。 强度高，空气动力性能好，经二次动平衡校验，动平稀精度达6.3级，整体动转平稳。 2.机壳以玻璃钢制作的整体蜗壳型结构。内勤表面平滑，阻力小风口为玻璃钢制作的整体收 敛式，经精加工后用螺钉固定在机壳入口侧，精英有确度高，能使气体顺利进入叶轮，流动 阻力小。 3.传动组：A式、C式、D式三种传动方式的风机，主轴均以优质钢制成，和腐蚀气体得有 特殊的防支，结构简单，维护方便。 4.支架由钢焊接而成，为满足用户的特殊要求，厂方除按标准安装图制作外，也可按用户特殊要求加工制作。 水泵 F液下泵固压力腔及密封部位全浸在介质中，从而彻底解决了卧式离心泵等泵的跑、冒、漏现象和空转时轴封的润滑等问题，特别针对那些液位较低、自吸泵自吸高度无法达到的低位槽中介质的输送。该系列泵整体上溶合了非金属和金属的优点于一体，采用工程塑料和金属整体衬包、复合、挤出等制造工艺，具有耐腐蚀、耐磨、钢性好、无泄漏、重量轻、维修方便的特点。

# 河北华强科技开发有限公司

| 企业地址： | 枣强县富强北路689号 | 企业邮编： | 053100 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： | 0318 8263084 | 所属行业： | 能源/环保 |
| 公司传真： | 0318 7135355 | 公司所在地： | 河北 衡水 |
| 公司网站： | http://www.huaqiangblg.com | 企业类型： | 私营/民营 |
| 电子邮件： | 695210600@qq.com | 联系人： | 张子光 |
| 企业全称： | 河北华强科技开发有限公司 |

河北华强科技开发有限公司是一家专门从事脱硫除尘器、脱硫塔、酸雾净化塔、废气处理设备.冷却塔.储罐.洗涤塔.活性炭吸附塔.化粪池.自流平地面.防腐工程.设计、研发、生产、及安装的专业厂家，是全国、省、市三级环保产业协会会员单位；是省市两级重合同守信用企业 ；

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关