# 数控机床数控装置

| 产地： | 江苏 常州 |
| --- | --- |
| 发布日期： | 2017年1月16日 |
| 产品名称： | 数控机床数控装置 |
| 产品分类： | 电子/仪表 数控设备 |

数控装置是数控机床的核心。现代数控装置均采用CNC（Computer Numerical Control）形式，这种CNC装置一般使用多个微处理器，以程序化的软件形式实现数控功能，因此又称软件数控（Software NC）。CNC系统是一种位置控制系统，它是根据输入数据插补出理想的运动轨迹，然后输出到执行部件加工出所需要的零件。因此，数控装置主要由输入、处理和输出三个基本部分构成。而所有这些工作都由计算机的系统程序进行合理地组织，使整个系统协调地进行工作。 1）输入装置：将数控指令输入给数控装置，根据程序载体的不同，相应有不同的输入装置。主要有键盘输入、磁盘输入、CAD/CAM系统直接通信方式输入和连接上级计算机的DNC（直接数控）输入，现仍有不少系统还保留有光电阅读机的纸带输入形式。 （1）纸带输入方式。可用纸带光电阅读机读入零件程序，直接控制机床运动，也可以将纸带内容读入存储器，用存储器中储存的零件程序控制机床运动。（2）MDI手动数据输入方式。操作者可利用操作面板上的键盘输入加工程序的指令，它适用于比较短的程序。 在控制装置编辑状态（EDIT）下，用软件输入加工程序，并存入控制装置的存储器中，这种输入方法可重复使用程序。一般手工编程均采用这种方法。 在具有导轨磨加工（http://www.czcbwx.cn/）会话编程功能的数控装置的基础上，可按照显示器上提示的问题，选择不同的菜单，用人机对话的方法，输入有关的尺寸数字，就可自动生成加工程序。 （3）采用DNC直接数控输入方式。把零件程序保存在上级计算机中，CNC系统一边加工一边接收来自计算机的后续程序段。DNC方式多用于采用CAD/CAM软件设计的复杂工件并直接生成零件程序的情况。

# 常州市常泊机械设备维修有限公司

| 企业地址： | 常州市武进区遥观镇工业园区 | 企业邮编： | 213118 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： | 0519-88713196 | 所属行业： | 交通/物流/仓储 |
| 公司传真： | 0519-88713196 | 公司所在地： | 江苏 常州 |
| 公司网站： | http://www.czcbwx.cn/ | 企业类型： | 个体/私人 |
| 电子邮件： | dwchangbo@163.com | 联系人： | 刘经理 |
| 企业全称： | 常州市常泊机械设备维修有限公司 |

常州市常泊机械设备维修有限公司主要从事加工中心大修，数控机床大修，导轨磨加工，机床搬迁等机械设备服务，现已成为常州一家集科研、制造、维修、改造、保养、搬迁、销售、为一体的综合性企业。

常州市常泊机械设备维修有限公司 生产制造的其它产品：

| >数控设备'>数控主体机床 | 2017年1月16日 |
| --- | --- |
| >数控设备'>传统数控机床 | 2017年1月16日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关