# 全自动轴承清洗机

| 产地： | 山东 枣庄市 |
| --- | --- |
| 发布日期： | 2017年3月3日 |
| 产品名称： | 全自动轴承清洗机 |
| 产品分类： | 交通工具 维护保养 |

型号：DC-QXJ-ZC 智能轴承清洗机自动加温，具有甩干功能，每台金属清洗剂配15公斤水，36个轴承更换一次水，一次清洗12个轴承，省时省力。（带5包金属清洗，每包清洗36个轴承），380V全铜3.0电机。全自动智能轴承清洗机全部动作由PLC控制，无需人工调节的智能温度控制系统。具有动作自动连锁保护，打开上盖自动停止，完成清洗工作自动报警等功能，使工作安全可靠，自动化程度极高，真正实现了一键式操作。 技术参数： 尺寸：110X60X82 重量：240 电压：380V 电机功率：3.0 材质：镀锌板 产品特点： 1.清洗效果好，洁净度高，清洗速度快，适用于轴承保养的特性； 2.水基清洗安全、环保、更节能； 3.操作简单，美观大方，智能温度控制更省心； 4.反水轮传动更稳定、更耐用、更省电。 配置: 主机X1+合格证X1+使用说明书X1 适用范围: 本机适用于轴类以外的所有半成品、成品工件及各种非标球轴承和轴承保持器单件或批量的清洗，网带式清洗机不易清洗干净易掉产品及断带和劳动强度大的缺陷. 使用方法: 1、使用前检查电源接口和管道接口，确保安全连接 2、将要清洗的轴承安装在清洗挂件上， 3、使清洗工件在转笼内壁一定角度内向自然向出口挪动，并且清洗工件受到上下喷嘴各个角度高压喷淋的冲洗，能够彻底清除吸附在工件上的细小油污和粉尘，从而使产品达到更高的要求。 注意事项: 1、清洗过程为全自动，并有自动/手动功能，根据需要做正确的选择 2、清洗时间应能自动控制，时间从0-30分钟可调，状态显示。 3、所有加热装置的功率配备可确保在60分钟内达到温度设定值，根据需要做正确的选择。 4、所有喷淋泵、电机都标有旋转方向。 5、设备有紧急和异常报警装置，注意观察，报警后应该马上停止工作。

# 滕州市大昌机械设备有限公司

| 企业地址： | 滕州市荆河西路27号 | 企业邮编： | 277500 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： | 0632-5232578 | 所属行业： | 教育/职业 |
| 公司传真： | 0632-5232578 | 公司所在地： | 山东 枣庄市 |
| 公司网站： |  | 企业类型： | 事业单位 |
| 电子邮件： | 201736142@qq.com | 联系人： | 徐敬敬 |
| 企业全称： | 滕州市大昌机械设备有限公司 |

滕州市大昌机械设备有限公司是一家集科研、生产、销售、服务于一体的现代化企业，现有员工200多人，在滕州市荆河西路27号拥有5000平米厂房。近年公司引进国外先进检测设备，严格按照ISO9001:2000国际质量认证体系进行生产管理，经营上严格遵循公司的经营原则

滕州市大昌机械设备有限公司 生产制造的其它产品：

| >维护保养'>重中型车系列发动机翻转架 | 2017年3月3日 |
| --- | --- |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关