# DN20风机盘管电动两通阀

| 产地： | 山东 德州 |
| --- | --- |
| 发布日期： | 2018年8月9日 |
| 产品名称： | DN20风机盘管电动两通阀 |
| 产品分类： | 工业用品 风机/排风设备 |

DN20风机盘管电动两通阀，电动球阀 DN20风机盘管电动阀由阀门驱动器和铜阀组成。用于控制冷水或热水空调系统管道的开启或关闭，达到控制室温之目的。驱动器由单向磁滞同步电机驱动，阀门弹簧复位。阀门不工作时处于常闭状态，当需要工作时，由温控器提供一个开启信号，使电动阀接通交流电源而动作，开启阀门，冷冻水或热水进入风机盘管，为房间提供冷气或暖气；当室温达到温控器设定值时，温控器令电动阀断电，复位弹簧使阀门关闭，从而截断进入风机盘管的水流。通过阀门关 闭或开启，使室温始终保持在温控器设定的温度范围内。 YL系列电动阀之驱动器与阀体采用螺套联接方式，可以在阀门安装之后，再安装驱动器，现场装配，接线灵活、方便。 驱动器之平面设计可以贴近墙面安装，占用空间小。产品可靠耐用，工作噪音低，并能在隐蔽式风机盘管装置内常出现的高温环境可靠工作。 操作及注意事项 马达罩壳防止滴水渗入。当阀装于水平管道时，安装位置与垂直平面夹角不超过85°，如图2所示。当阀门装在垂直管道上时，马达罩壳必须防止滴水渗入。 拨动手动操作杆时应缓慢移动，当手动杆沿箭头指向慢慢移动并按进缺口内卡住，阀门处于常开关态，每当电流首次通过电动阀时，手动杆会再设定至自动位置。 安装须知 常闭二通阀和混合三通阀的安装如图形3、4所示。对于高层建筑物，应在底层支管上采用减压阀。安装阀体时，应注意阀体的箭头指向，若带有辅助开关。

# 德州市德城区申菱通风设备有限公司

| 企业地址： | 德州市德城区德兴北路51号 | 企业邮编： | 253000 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： | 0534-2735879 | 所属行业： | 机械设备 |
| 公司传真： | 0534-2735879 | 公司所在地： | 山东 德州 |
| 公司网站： | http://www.hengruiwenkongqi.com | 企业类型： | 私营/民营 |
| 电子邮件： | 15275345879@163.com | 联系人： | 张经理 |
| 企业全称： | 德州市德城区申菱通风设备有限公司 |

德州申菱通风主要销售;新风换气机，新风空调机组，风机盘管，水温空调，液晶温控器，三速开关，玻璃钢负压风机，玻璃钢风机，边墙风机，诱导风机，方形壁式轴流风机，无动力风机，油烟净化器，消防排烟风机，防火阀等通风空调设备

德州市德城区申菱通风设备有限公司 生产制造的其它产品：

| >风机/排风设备'>DFBZ型方形壁式轴流风机 | 2018年8月9日 |
| --- | --- |
| >废气处理'>CF静电式油烟净化器 | 2018年8月9日 |
| >风机/排风设备'>DZ-11低噪声轴流风机 | 2018年8月9日 |
| >风机/排风设备'>焦炉专用防爆净化装置 | 2018年8月9日 |
| >风机/排风设备'>1460型玻璃钢负压风机 | 2018年8月9日 |
| >风机/排风设备'>YC远程射流空调机组 | 2018年8月7日 |
| >风机/排风设备'>BDX吊顶式新风空调机组 | 2018年8月6日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关