# 饰面型防火涂料

| 产地： | 湖北 武汉 |
| --- | --- |
| 发布日期： | 2017年9月21日 |
| 产品名称： | 饰面型防火涂料 |
| 产品分类： | 建筑/装潢 耐火材料 |

产品介绍： E60-1饰面型防火涂料属水性木结构防火涂料，由多种高效阻燃材料和高强度的成膜物质组成，该涂料遇火后迅速软化、膨胀、发泡，形成致密的蜂窝状隔热层，具有较强的阻火隔热功能，对基材起到很好的保护作用。同时，该涂料又具有很强的附着力和一定的抗潮、防水、耐酸碱和耐冻融等特性。并可根据用户需要调配多种颜色，具有良好的装饰效果，且无毒无污染，施工简便。符合GB12441-2002要求，防火性能达到一级标准。 该涂料适用于木材、纤维板、纸板及其制品表面，也适合于木龙骨、通风管道。 产品认证： 该产品由国家公安部消防产品合格评定中心抽样，由国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心型式认可检验，产品各项理化性能指标和防火性能指标完全达到或超过国家标准GB12441-2005饰面型防火涂料标准要求。 产品特性： 1.遇火会迅速膨胀，有效地阻止火势的蔓延； 2.集遇火膨胀性能和装饰性能于一身； 3.主要适用于宾馆、影院、体育设施、学校、厂房的防护和防火。 施工说明： 1.施工基层必须干净、整洁、无污染； 2.一般采用刷涂或辊涂工艺进行施工。涂料使用前，须充分搅拌均匀； 3.为保证足够的耐火极限，按涂刷两遍进行，控制用量在0.5kg每平米以上； 4.该产品为水性涂料，施工温度5℃以上为宜 5.未用完的涂料应密封保存，以备再用。 运输与储存： 1.施工要求严格控制用量，确保涂层厚度达到要求； 2.贮存于0-38℃的环境中，防止曝晒； 3.贮存期为12个月。 武汉兴海生产与销售钢结构防火涂料、木结构防火涂料，消防证件齐全，正规产品，厂家直销，同时承接各类防火涂料工程 兴海售后： 兴海防火涂料：http://www.xinghaixf.com 服务热线：400-6789-962 地址：武汉市硚口区汇丰企业天地名企SOHO楼

# 武汉兴海消防材料有限公司

| 企业地址： | 武汉市硚口区汇丰企业天地名企SOHO楼 | 企业邮编： | 430000 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： | 027-83649980 | 所属行业： | 建筑/装潢 |
| 公司传真： |  | 公司所在地： | 湖北 武汉 |
| 公司网站： | http://www.xinghaixf.com | 企业类型： | 私营/民营 |
| 电子邮件： | 1802345758@qq.com | 联系人： | 颜经理 |
| 企业全称： | 武汉兴海消防材料有限公司 |

未填写

武汉兴海消防材料有限公司 生产制造的其它产品：

| >耐火材料'>室内膨胀型钢结构防火涂料 | 2020年6月29日 |
| --- | --- |
| >涂料'>CCC认证室内钢结构防火涂料 | 2019年3月29日 |
| >涂料'>金楚蓝盾室内厚型钢结构防火涂料 | 2019年1月5日 |
| >涂料'>E60-1饰面型防火涂料 | 2018年8月2日 |
| >涂料'>NCB室内超薄型钢结构防火涂料 | 2018年7月25日 |
| >涂料'>木结构防火涂料 | 2018年5月7日 |
| >耐火材料'>金楚蓝盾室内NCB超薄型钢结构防火涂料 | 2017年12月18日 |
| >涂料'>室内NB薄型钢结构防火涂料 | 2017年9月21日 |
| >涂料'>室内厚型钢结构防火涂料 | 2017年9月21日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关