# 燃气过滤器

| 产地： | 河北 衡水市枣强县 |
| --- | --- |
| 发布日期： | 2017年9月20日 |
| 产品名称： | 燃气过滤器 |
| 产品分类： | 能源/环保 天然气 |

河北强星调压器有限公司-销售电话15350828968(李经理） 产品简介 我公司新生产研发的XXG-G系列轴流式气体过滤器为反流式过滤器，主要用于各类输气管道系统的气体过滤，保证管路系统设备的正常运行。该系列过滤器过滤面积大，效率高，压损小，使用安装简便。该系列产品分C1型轴式连接（如图C1型）和C2型直角式连接（如图C2型）两种安装形式。另外还有G型过滤、Y型过滤器。 主要技术参数 设计压力等级：1.6MPa、2.5MPa、4.0MPa、6.3MPa 额定工作压力：1.6MPa、2.2MPa、3.2MPa、4.5MPa 过滤精度：5μm、20μm、50μm、100μm 结构示意图 XXG-C型滤芯 类型 过滤面积（㎡） ΦA（mm） ΦB（mm） ΦC（mm） 滤芯材质 1" 0.02 58 45 85 不锈钢网 2" 0.04 80 52 160 3" 0.05 108 80 160 4" 0.08 123 92 200 6" 0.16 220 190 230 8" 0.16 260 220 230 12" 0.48 380 330 400 XXG-C1型尺寸 型号规格 DN mm DN inch A mm B mm C mm D mm E mm 重量 kg 滤芯 类型 数量 XXG-C1/25 25 1" 195 175 300 89 210 3.5 2" 1 XXG-C1/40 40 1½" 220 220 362 108 250 5 2" 1 XXG-C1/50 50 2" 285 220 362 159 300 5 2" 1 XXG-C1/65 65 2½" 285 230 410 159 320 21 3" 1 XXG-C1/80 80 3" 285 240 410 159 350 30 3" 1 XXG-C1/100 100 4" 340 300 480 219 420 44 4" 1 XXG-C1/125 125 5" 460 360 570 325 600 65 6" 1 XXG-C1/150 150 6" 460 360 570 325 600 123 6" 1 XXG-C1/200 200 8" 520 380 650 377 640 170 8" 1 XXG-C1/250 250 10" 715 620 730 530 900 210 12" 1 XXG-C1/300 300 12" 715 620 730 530 900 210 12" 1 XXG-C2型外形尺寸 型号规格 DN mm DN inch A mm B mm D mm E mm F mm G mm 重量 kg 滤芯 类型 数量 XXG-C2/40 40 1½" 150 150 108 220 362 220 5 2" 1 XXG-C2/50 50 2" 180 180 159 220 362 285 5 2" 1 XXG-C2/65 65 2½" 160 160 159 230 410 285 21 3" 1 XXG-C2/80 80 3" 175 175 159 240 410 285 30 3" 1 XXG-C2/100 100 4" 210 210 219 300 480 340 44 4" 1 XXG-C2/125 125 5" 300 300 325 360 570 460 65 6" 1 XXG-C2/150 150 6" 300 300 325 360 570 460 123 6" 1 XXG-C2/200 200 8" 320 320 377 380 650 520 170 8" 1 XXG-C2/250 250 10" 450 450 530 620 730 715 210 12" 1 XXG-C2/300 300 12" 450 450 530 620 730 715 210 12" 1

# 河北强星调压器有限公司

| 企业地址： | 河北省枣强县富强路南头西侧 | 企业邮编： | 053100 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： | 15350828968 | 所属行业： | 能源/环保 |
| 公司传真： |  | 公司所在地： | 河北 衡水市枣强县 |
| 公司网站： |  | 企业类型： | 私营/民营 |
| 电子邮件： | 1692712322@qq.com | 联系人： | 李红 |
| 企业全称： | 河北强星调压器有限公司 |

河北强星调压器有限公司始建于1996年6月。我公司自建立以来，一直致力于燃气调压器的设计、开发制造，是集研发、生产、营销及售后服务于一体的专业性制造企业。

河北强星调压器有限公司 生产制造的其它产品：

| >天然气'>楼栋调压箱 | 2017年9月20日 |
| --- | --- |
| >天然气'>Y型过滤器 | 2017年9月20日 |
| >天然气'>户内减压阀 | 2017年9月20日 |
| >天然气'>锅炉专用减压阀 | 2017年9月20日 |
| >天然气'>工业燃气调压器 | 2017年9月20日 |
| >天然气'>凝水缸 | 2017年9月20日 |
| >天然气'>燃气专用阀门 | 2017年9月20日 |
| >天然气'>RX*/0.6*-*A燃气调压柜 | 2017年9月20日 |
| >综合'>CNG调压计量柜 | 2017年9月20日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关