# 楼栋调压箱

| 产地： | 河北 衡水市枣强县 |
| --- | --- |
| 发布日期： | 2017年9月20日 |
| 产品名称： | 楼栋调压箱 |
| 产品分类： | 能源/环保 天然气 |

河北强星调压器有限公司-销售电话15350828968(李经理） 产品用途 中低压调压器可用于中型炉窑等工业用户，也可用于楼栋或单元调压，此类调压器备有超压自动切断装置，由人工复位。是用于楼栋调压或单元调压的典型设备。 产品特点 体积小、流量大、性能稳定、安全可靠、燃气适应范围广，也可与阀门、进口三通、出口三通、放散阀等组装成箱式、单独加旁通带安全放散的壁挂式小型调压箱。 主要技术参数 进口压力P1：0.02-0.4MPa 出口压力P2：1.0-30KPa（可调） 稳压精度εP2：±15% 安全切断动作压力：2-40KPa 流量表 规格型号 通径（DN） （mm） 出口压力 P2 （KPa） 进口压力P1（MPa） 0.02 0.05 0.1 0.2 0.3 RTZ-21/25Q RTZ-31/25Q 25 1.0 15 29 38 44 58 1.5 14 27 36 42 54 2.5 12 26 32 44 56 RTZ-21/40Q RTZ-31/40Q 40 1.0 19 46 60 78 125 1.5 16 45 59 75 110 2.5 14 42 56 71 106 RTZ-21/50Q RTZ-31/50Q 50 1.0 36 52 68 91 160 1.5 32 50 64 88 149 2.5 30 48 62 82 146 结构示意图

# 河北强星调压器有限公司

| 企业地址： | 河北省枣强县富强路南头西侧 | 企业邮编： | 053100 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： | 15350828968 | 所属行业： | 能源/环保 |
| 公司传真： |  | 公司所在地： | 河北 衡水市枣强县 |
| 公司网站： |  | 企业类型： | 私营/民营 |
| 电子邮件： | 1692712322@qq.com | 联系人： | 李红 |
| 企业全称： | 河北强星调压器有限公司 |

河北强星调压器有限公司始建于1996年6月。我公司自建立以来，一直致力于燃气调压器的设计、开发制造，是集研发、生产、营销及售后服务于一体的专业性制造企业。

河北强星调压器有限公司 生产制造的其它产品：

| >天然气'>燃气过滤器 | 2017年9月20日 |
| --- | --- |
| >天然气'>Y型过滤器 | 2017年9月20日 |
| >天然气'>户内减压阀 | 2017年9月20日 |
| >天然气'>锅炉专用减压阀 | 2017年9月20日 |
| >天然气'>工业燃气调压器 | 2017年9月20日 |
| >天然气'>凝水缸 | 2017年9月20日 |
| >天然气'>燃气专用阀门 | 2017年9月20日 |
| >天然气'>RX*/0.6*-*A燃气调压柜 | 2017年9月20日 |
| >综合'>CNG调压计量柜 | 2017年9月20日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关