# 手持式αβγ和X核辐射检测仪

| 产地： | 北京 北京 |
| --- | --- |
| 发布日期： | 2018年5月9日 |
| 产品名称： | 手持式αβγ和X核辐射检测仪 |
| 产品分类： | 电子/仪表 其它 |

北京华瑞森科技PalmRAD907手持式αβγ和X核辐射检测仪, 核辐射仪 北京华瑞森科技发展有限公司 中国区域销售： PalmRAD 907手持式αβγ和X核辐射检测仪, 核辐射仪 北京华瑞森科技PalmRAD 907手持式αβγ和X核辐射检测仪（α、β、γ和X核辐射剂量监测仪）为一台精密的探测和测量仪器，PalmRAD907手持式αβγ和X核辐射检测用以检测金属及金属制品、矿石及进出口商品中的放射性含量检测，检测实验室放射性工作场所、工作台面、地板、墙壁、手、衣服、鞋的α、β、γ和X放射性污染计数测量以及环境剂量率。 北京华瑞森科技PalmRAD907手持式αβγ和X辐射检测仪是一款性价比高的辐射测量仪器，手持式αβγ和X核辐射检测采用一个2英寸扁平型（pancake）GM管探测α、β、γ和X射线，它具有高灵敏度，可按您的选择采用mR/hr,CPM、CPS或μSv/hr单位显示读数。 北京华瑞森科技手持式αβγ和X核辐射检测可进行自1分钟至24小时的定时读数，用于精确测量低水平放射性污染。我们的“安全第一”的刻度特点，也排除了对刻度技术人员的辐射照射。 手持式αβγ和X核辐射检测应用 ●供现场第一响应者使用 ●执法检查 ●应急响应 ●质量控制 ●危险品监测 手持式αβγ和X核辐射检测特点 ●数据3秒更新、快速响应 ●坚固、适用于野外现场使用 ●有数据采集定时器 ●有发声和报警模式 PalmRAD907手持式αβγ和X核辐射检测仪技术性能与特点： 1、四位液晶显示 2、检测α、β、γ和X射线 3、计数测量、总计数测量和剂量率测量 4、1分-24小时定时测量 5、最低响应能量：20Kev（γ射线），对Cs-137源为5.8Cps/μSv/h; 探测下限：对I-125是0.02微居; 6、效率（4π）：接触下：对Sr-90源约38%，C-14源约5.3%；P32源约33%；Co-60源约3% 7、G-M 计数管,有效直径45mm,云母窗密度1.5-2.0mg/Cm3; 8、精度μSv/h：≤500μSv/h；范围时≤15%，在500-1000μSv/h范围≤20%； CPS：≤2500 CPS范围时≤15% ，在2500-5000CPS范围≤20%； 9、测量单位：该检测仪常用单位（Mr/h或CPM）或SI单位（μSv/h或CPS） PalmRAD907手持式αβγ和X核辐射检测仪测量范围： 0.001-100mR/hr 0.01-1000μSv/hr 0-300000 CPM 0-9999000 总计数 精 度：±15% 电 源：9V层叠电池 外形尺寸：145×72 ×38mm 重 量：272g 产 地：美国BNC公司

# 北京华瑞森科技发展有限公司

| 企业地址： | 北京市通州区通州工业开发区光华路16号 | 企业邮编： | 101113 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： | 010-57118919 | 所属行业： | 批发/零售 |
| 公司传真： | 010-51266093 | 公司所在地： | 北京 北京 |
| 公司网站： | http://www.huaruison.com | 企业类型： | 私营/民营 |
| 电子邮件： | huarui51266093@163.com | 联系人： | 贺先生 |
| 企业全称： | 北京华瑞森科技发展有限公司 |

北京华瑞森科技发展有限公司 致力于核辐射检测仪器及辐射防护用品、辐射监测系统工程、射线防护材料、远红外检测仪器、 核医学仪器（18F-FDG自动合成器、多功能核放射性检测仪、活度计，个人剂量报警仪，Xγαβ辐射仪等）、医疗器械、实验仪器、环保核辐射仪器设备等研发销售

北京华瑞森科技发展有限公司 生产制造的其它产品：

| >通用零部件'>中子γ辐射巡测仪 | 2020年2月27日 |
| --- | --- |
| >通用零部件'>乳腺机低对比度细节模体 | 2020年2月27日 |
| >其它'>Cathpan 600型CT性能检测模体 | 2018年5月9日 |
| >仪器/仪表'>TLC薄层放射性扫描仪 | 2018年5月9日 |
| >仪器/仪表'>HPLC在线放射性检测器 | 2018年5月9日 |
| >仪器/仪表'>HRS-1000锝分析仪 | 2018年5月9日 |
| >仪器/仪表'>CRC-55TR触摸屏医用活度计 | 2018年5月9日 |
| >其它'>卧式运动塌车负荷心电分析系统 | 2018年5月9日 |
| >其它'>Cathpan500型CT性能检测模体 | 2018年5月9日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关