# 254SMO/UNS S31254不锈钢

| 产地： | 香港 |
| --- | --- |
| 发布日期： | 2017年9月26日 |
| 产品名称： | 254SMO/UNS S31254不锈钢 |
| 产品分类： | 冶金矿产 钢铁 |

254SMO/UNS S31254不锈钢 产品名称：254SMO/UNS S31254 国际通称：254SMO、UNS S31254、W.-Nr. 1.4547、F44、NAS 185N、00Cr20Ni18Mo6CuN、6Mo 执行标准：ASTM A240/ASME SA-240、ASTM A276、ASTM A182/ASME SA-182、ASTM A312/ASMES A312 主要成分：碳(C)≤0.02,锰(Mn)≤1.00,镍(Ni)17.5～18.5,硅(Si)≤0.8磷(P)≤0.03,硫(S)≤0.01,铬(Cr)19.5～20.5,铜(Cu)0.5～1.0,钼(Mo)6.0～6.5, 氮(N) 0.18～0.22 物理性能：254SMO密度：8.24g/cm3， 熔点：1320-1390 ℃，磁性：无 热处理：1150-1200℃之间保温1-2小时，快速空冷或水冷。 机械性能：抗拉强度：σb≥655Mpa，屈服强度σb≥310Mpa：延伸率：δ≥35%，硬度：182-223（HB） 耐腐蚀性及主要使用环境：254SMO不锈钢是一种高耐腐蚀超级奥氏体不锈钢，针对卤化物和酸的环境而开发，广泛用于高浓度氯离子介质、海水等苛刻工况环境。在酸性介质的各种工业场合，特别是在含卤化物的酸中，254SMO要远远优于其它不锈钢，某些情况下可以和哈氏合金以及钛相媲美。较低的含碳量和高钼含量，使其具有较好的耐点腐蚀和耐缝隙腐蚀性能、优秀的耐晶间腐蚀能力，是一种高性价比不锈钢，在国内外化工、脱硫环保等领域广泛使用。 在纯硫酸中，254SMO比316普通型不锈钢具有大得多的抗腐蚀性。但在高浓度时与904L（NO8904）型不锈钢相比，254SMO的抗腐蚀能力则稍弱。在含有氯离子的硫酸中，254SMO具有最大的抗腐蚀力。由于可能会发生局部腐蚀和均匀腐蚀，所以316普通型不锈钢不能用于盐酸中，但是在一般温度下254SMO可以用于稀释的盐酸中。在边界线的以下区域内不必担心发生点腐蚀。但必须设法避免缝隙的存在。在氟硅酸中（H2SiF4）和氢氟酸（HF）中，普通的不锈钢的耐腐蚀范围是很有限的，而254SMO则能在相当宽的浓度和温度的范围内应用。 配套焊接材料及焊接工艺：254SMO的焊接选用高配625合金系列焊材，即ERNiCrMo-3焊丝，ENiCrMo-3焊条，焊材尺寸有Φ1.0、1.2、2.4、3.2、4.0,产地为：美国哈氏、美国SMC和德镍，焊接工艺及指导书欢迎来电索取。 库存情况：254SMO不锈钢板库存现货尺寸有0.5mm-18mm,棒材库存现货尺寸有Φ12mm-Φ250mm,管材管件及其他可根据客户要求定做。材料产地主要有日本冶金、日本新日铁住金和瑞典OUTOKUMPU。提供原厂材质证明书、报关单及原产地证明文件。 应用领域有：石油、石化设备，如石化设备中的波纹管，纸浆、造纸漂白设备，如纸浆蒸煮器、漂白设备、过滤洗涤器用的桶缸和压辊等，发电厂烟气脱硫装置，主要使用部位有：吸收塔的塔体、烟道、档门板、内件、喷淋系 统等，海上系统或海水处理，如电厂中用海水冷却的薄壁冷凝管道、海水淡化处理设备、即使 在海水可能不流动的设备中也可以应用，脱盐工业，如制盐或除盐设备，热交换器，尤其在有氯离子工作环境中的热交换器。 午虎国际贸易（香港）有限公司（(Wohoo special alloy (hongkong) Co., Ltd.)）一家以现货仓储、剪切加工、销售配送特种合金（镍及镍基合金、双相钢、超级奥氏体不锈钢、进口奥氏体不锈钢及配套焊材）为核心业务的跨国运营企业。经过多年发展，WOHOO集团已成长为亚太地区乃至全球最大的特种合金库存贸易商生产商之一。 【常规现货库存合金牌号目录】 一、纯镍及镍基合金：纯镍NI201（N4）、NI200（N6）、高纯镍NI205；哈氏合金系列：C-22、C-276、C-2000、X；INCOLOY系列：800/800H/800HT、825、A-286；INCONEL系列：600、601、625、690、X-750、718；蒙乃尔系列：MONEL 400/K-500…… 二、超级奥氏体不锈钢：254SMO、AL-904L、AL-6XN、1.4529（N08926）、INCOLOY 25-6Mo、INCOLOY 27-7Mo…… 三、双相钢：LDX 2101、SAF 2304、SAF 2205、SAF 2507（超级双相钢）…… 四、奥氏体不锈钢（进口）：724L（316Lmod）尿素钢、725LN（25-22-2）尿素钢、253MA节镍耐热钢、310S耐热钢、347、321、317L、316L、316、304L、304等…… 五、配套焊丝焊条：镍基焊丝焊条、双相钢焊丝焊条、超级奥氏体不锈钢焊丝焊条、进口普通不锈钢焊丝焊条…… 十余年来，WOHOO ALLOY先后与欧洲OUTOKUMPU(奥托昆普)、AVESTA(阿威斯塔）、美国哈氏合金、美国SMC、美国冶联ATI、德国蒂森克虏伯VDM、Mannex、德镍、瑞典山特维克、日本冶金、新日铁、神户制钢、住友金属、大同特殊钢、山阳制钢、JFE钢铁、日金工、上海宝钢、中国宝钛等世界知名钢厂及奥地利伯乐焊接集团、美国SMC焊材、LINCOLN林肯、TECHALLOY、ARCOS、瑞典伊萨、山特维克焊材、英国曼彻特、意大利TFA、韩国现代焊材建立了良好、稳定的战略合作关系。基于企业战略布局和全球市场需求，WOHOO在欧洲、瑞典、俄罗斯、乌克兰、美国、日本、印度等国家与地区设有联络处。为更好服务于中国市场，WOHOO将中国区运营总部设在台湾，依托于庞大的行销网络及市场深耕细作，WOHOO中国区已发展成为午虎的重要市场。自成立以来，WOHOO中国区始终保持高速增长势头，库存、销售势头两旺：常年库存数千吨合金材料；国内年销售额达人民币数十亿元，外贸年总出口额近亿美元。 今天，WOHOO供应的优质合金已广泛应用于高、精、尖端领域，是电厂脱硫脱硝、石油化工装备、煤化工、氟化工、精细化工、PTA、航空制造、环保、海水淡化、造纸机械、制药设备、换热设备、电化学、冶金、海洋平台、核能、氯碱、造船、水泥制造、爆炸复合、醋酸醋酐、制盐、医疗器械、体育休闲及板式换热器、波纹管膨胀节补偿器等行业重要的特种材料供应商。 WOHOO ALLOY所有产品按美国ASTM/ASME、德国DIN、日本JIS等标准供应，并可根据客户提供的技术要求供货，可供产品形态：板、带、管、棒、锻件、线、丝、饼、环、箔、管件、法兰、标准件和焊材等。 选特材，要专业。镍基合金，特种合金专业供应商——WOHOO ALLOY集团。欢迎各用户、生产制造厂、设计院垂询！ 销售单位：午虎国际贸易（香港）有限公司 午虎主页：www.wohooalloy.com 联系人：林工 15921668853 地址：香港九龙长沙湾778-784号香港中心28楼 午虎邮箱：15921668853@163.com 订单、询价、图纸请发此邮件 午虎合金：服务宗旨/诚信服务，方能与客户取得永久合作！

# 午虎国际贸易（香港）有限公司

| 企业地址： | 香港九龙长沙湾778-784号香港中心28楼 | 企业邮编： | 00852 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： | 15921668853 | 所属行业： | 制造/加工 |
| 公司传真： |  | 公司所在地： | 香港 |
| 公司网站： | www.wohooalloy.com | 企业类型： | 外商独资 |
| 电子邮件： | 15921668853@163.com | 联系人： | 林工 |
| 企业全称： | 午虎国际贸易（香港）有限公司 |

午虎国际贸易（香港）有限公司（(Wohoo special alloy (hongkong) Co., Ltd.)）一家以现货仓储、剪切加工、销售配送特种合金（镍及镍基合金、双相钢、超级奥氏体不锈钢、进口奥氏体不锈钢及配套焊材）为核心业务的跨国运营企业。经过多年发展，WOHOO集团已成长为亚太地区乃至全球最大的特种合金库存贸易商生产商之一。

午虎国际贸易（香港）有限公司 生产制造的其它产品：

| >钢铁'>Incoloy825 (NO8825) | 2017年9月26日 |
| --- | --- |
| >钢铁'>Monel 400（N04400） | 2017年9月26日 |
| >钢铁'>Inconel625(NO6625) | 2017年9月26日 |
| >钢铁'>Inconel600(NO6600)合金 | 2017年9月26日 |
| >钢铁'>253Ma(S30185)ra253ma | 2017年9月26日 |
| >钢铁'>253MA/UNS S30815不锈钢 | 2017年9月26日 |
| >钢铁'>904L/1.4539不锈钢 | 2017年9月26日 |
| >钢铁'>Al-6XN/UNS N08367不锈钢 | 2017年9月26日 |
| >钢铁'>1.4529/UNS N08926不锈钢 | 2017年9月26日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关