# 904L/1.4539不锈钢

| 产地： | 香港 |
| --- | --- |
| 发布日期： | 2017年9月26日 |
| 产品名称： | 904L/1.4539不锈钢 |
| 产品分类： | 冶金矿产 钢铁 |

904L/1.4539不锈钢 904L国内外对应牌号： 美国 UNS 德国 SEW VDIUV 904L N08904 W.Nr.1.4539 904L供货规格： 圆钢、棒材、带材、管材、阀座、球体、法兰和锻件协商供应 化学成分： 合金 C Mn Si P S Cr Ni Mo Cu Fe 其他 904L ≤0.02 ≤2.0 ≤1.0 ≤0.30 ≤0.020 19.0～21.0 24～26 4.0～5.0 1.0～2.0 ≥49.0 N 0.04～0.15 物理性能： 密度 8.0g/cm3 熔点 1300-1390℃ 904L在常温下合金的机械性能的最小值： 合金 抗拉强度 Rm N/mm2 屈服强度 RP0.2N/mm2 延伸率 A5 % 904L 490 216 35 特性： 904L是一种含炭量很低的高合金化的奥氏体不锈钢。该钢是为腐蚀条件苛刻的环境所设计的。最初该合金是为在稀硫酸中抗腐蚀而开发的。这一特性经多年的实际应用已被验证是很成功的。现在904L在许多国家中已被标准化，且已被审定可有于制造压力容器。904L合金与其他常用的CrNi奥氏体钢一样，具有良好的抗点腐蚀和缝隙腐蚀的能力、很高的抗应力腐蚀破裂的能力、良好的抗晶间腐蚀能力、良好的可加工性和可焊性。热锻时最高加热温度可达1180摄氏度，最低停锻温度不小于900摄氏度。此钢热成型可在1000--1150摄氏度进行。该钢的热处理工艺为1100--1150摄氏度，加热后快冷。此钢虽可采用通用的焊接工艺进行焊接，但是最恰当的焊接方法是手工电弧焊和钨极氩弧焊。当采用手工电弧焊焊接不大于6毫米板材时焊条直径不大于2.5毫米；当板厚大于6毫米时焊条直径小于3.2毫米。当焊后需热处理时，可以在1075--1125摄氏度加热后快冷进行处理。用钨极氩弧焊焊接时的填充金属可用同材焊条，焊后焊缝须经酸洗，钝化处理。 金相结构： 904L是完全奥氏体组织，舆一般含钼量高的奥氏体不锈钢相比，904L对铁素体和α相的析出不敏感。 耐腐蚀性： 由于904L碳含量是很低的（最大0.020%），因此在一般热处理和焊接的情况下，不会有碳化物析出。这样消除了一般热处理和焊接后出现在的晶间腐蚀的危险。由于高的铬镍钼含量，并且添加了铜元素，因此904L即使在还原性环境中，如硫酸和甲酸中也可以被钝化。高的镍含量使其在活性状态下也有较低的腐蚀速度。在0~98%的浓度范围内纯硫酸中，904L的使用温度可高达40摄氏度。在0~85%浓度范围内的纯磷酸中，其抗腐蚀性能是非常好的。在湿法工艺生产的工业磷酸中，杂质对抗腐蚀性能有很强的影响。在所有各种磷酸中，904L抗腐蚀性优于普通的不锈钢。在强氧化性的硝酸中，904L与不含钼的高合金化的钢种相比，抗腐蚀性能较低。在盐酸中，904L的使用仅限于较低的浓度1-2%。在这个浓度范围。904L的抗腐蚀性能好于常规不锈钢。904L钢具有很高的抗点腐蚀能力。在氯化物溶液中其抗缝隙腐蚀能力也是很好的。904L的高镍含量，降低了在麻坑和缝隙处的腐蚀速度。普通的奥氏体不锈钢在温度高于60摄氏度时，在一个富氯化物的环境中对应力腐蚀可能是敏感的，通过提高不锈钢的镍含量，可以降低这种敏化性。由于高的镍含量，904L在氯化物溶液，浓缩的氢氧化物溶液和富硫化氢的环境中，具有很高的抗应力腐蚀破裂能力。 904L应用范围应用领域有： 904L合金是一种多用途的材料，在许多工业领域都能应用： 1.石油、石化设备，如石化设备中的反应器等。 2.硫酸的储存与运输设备，如热交换器等。 3.发电厂烟气脱硫装置，主要使用部位有：吸收塔的塔体、烟道、档门板、内件、喷淋系统等。 4.有机酸处理系统中的洗涤器和风扇。 午虎国际贸易（香港）有限公司（(Wohoo special alloy (hongkong) Co., Ltd.)）一家以现货仓储、剪切加工、销售配送特种合金（镍及镍基合金、双相钢、超级奥氏体不锈钢、进口奥氏体不锈钢及配套焊材）为核心业务的跨国运营企业。经过多年发展，WOHOO集团已成长为亚太地区乃至全球最大的特种合金库存贸易商生产商之一。 【常规现货库存合金牌号目录】 一、纯镍及镍基合金：纯镍NI201（N4）、NI200（N6）、高纯镍NI205；哈氏合金系列：C-22、C-276、C-2000、X；INCOLOY系列：800/800H/800HT、825、A-286；INCONEL系列：600、601、625、690、X-750、718；蒙乃尔系列：MONEL 400/K-500…… 二、超级奥氏体不锈钢：254SMO、AL-904L、AL-6XN、1.4529（N08926）、INCOLOY 25-6Mo、INCOLOY 27-7Mo…… 三、双相钢：LDX 2101、SAF 2304、SAF 2205、SAF 2507（超级双相钢）…… 四、奥氏体不锈钢（进口）：724L（316Lmod）尿素钢、725LN（25-22-2）尿素钢、253MA节镍耐热钢、310S耐热钢、347、321、317L、316L、316、304L、304等…… 五、配套焊丝焊条：镍基焊丝焊条、双相钢焊丝焊条、超级奥氏体不锈钢焊丝焊条、进口普通不锈钢焊丝焊条…… 十余年来，WOHOO ALLOY先后与欧洲OUTOKUMPU(奥托昆普)、AVESTA(阿威斯塔）、美国哈氏合金、美国SMC、美国冶联ATI、德国蒂森克虏伯VDM、Mannex、德镍、瑞典山特维克、日本冶金、新日铁、神户制钢、住友金属、大同特殊钢、山阳制钢、JFE钢铁、日金工、上海宝钢、中国宝钛等世界知名钢厂及奥地利伯乐焊接集团、美国SMC焊材、LINCOLN林肯、TECHALLOY、ARCOS、瑞典伊萨、山特维克焊材、英国曼彻特、意大利TFA、韩国现代焊材建立了良好、稳定的战略合作关系。基于企业战略布局和全球市场需求，WOHOO在欧洲、瑞典、俄罗斯、乌克兰、美国、日本、印度等国家与地区设有联络处。为更好服务于中国市场，WOHOO将中国区运营总部设在台湾，依托于庞大的行销网络及市场深耕细作，WOHOO中国区已发展成为午虎的重要市场。自成立以来，WOHOO中国区始终保持高速增长势头，库存、销售势头两旺：常年库存数千吨合金材料；国内年销售额达人民币数十亿元，外贸年总出口额近亿美元。 今天，WOHOO供应的优质合金已广泛应用于高、精、尖端领域，是电厂脱硫脱硝、石油化工装备、煤化工、氟化工、精细化工、PTA、航空制造、环保、海水淡化、造纸机械、制药设备、换热设备、电化学、冶金、海洋平台、核能、氯碱、造船、水泥制造、爆炸复合、醋酸醋酐、制盐、医疗器械、体育休闲及板式换热器、波纹管膨胀节补偿器等行业重要的特种材料供应商。 WOHOO ALLOY所有产品按美国ASTM/ASME、德国DIN、日本JIS等标准供应，并可根据客户提供的技术要求供货，可供产品形态：板、带、管、棒、锻件、线、丝、饼、环、箔、管件、法兰、标准件和焊材等。 选特材，要专业。镍基合金，特种合金专业供应商——WOHOO ALLOY集团。欢迎各用户、生产制造厂、设计院垂询！ 销售单位：午虎国际贸易（香港）有限公司 午虎主页：www.wohooalloy.com 联系人：林工 15921668853 地址：香港九龙长沙湾778-784号香港中心28楼 午虎邮箱：15921668853@163.com 订单、询价、图纸请发此邮件 午虎合金：服务宗旨/诚信服务，方能与客户取得永久合作！

# 午虎国际贸易（香港）有限公司

| 企业地址： | 香港九龙长沙湾778-784号香港中心28楼 | 企业邮编： | 00852 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： | 15921668853 | 所属行业： | 制造/加工 |
| 公司传真： |  | 公司所在地： | 香港 |
| 公司网站： | www.wohooalloy.com | 企业类型： | 外商独资 |
| 电子邮件： | 15921668853@163.com | 联系人： | 林工 |
| 企业全称： | 午虎国际贸易（香港）有限公司 |

午虎国际贸易（香港）有限公司（(Wohoo special alloy (hongkong) Co., Ltd.)）一家以现货仓储、剪切加工、销售配送特种合金（镍及镍基合金、双相钢、超级奥氏体不锈钢、进口奥氏体不锈钢及配套焊材）为核心业务的跨国运营企业。经过多年发展，WOHOO集团已成长为亚太地区乃至全球最大的特种合金库存贸易商生产商之一。

午虎国际贸易（香港）有限公司 生产制造的其它产品：

| >钢铁'>Incoloy825 (NO8825) | 2017年9月26日 |
| --- | --- |
| >钢铁'>Monel 400（N04400） | 2017年9月26日 |
| >钢铁'>Inconel625(NO6625) | 2017年9月26日 |
| >钢铁'>Inconel600(NO6600)合金 | 2017年9月26日 |
| >钢铁'>253Ma(S30185)ra253ma | 2017年9月26日 |
| >钢铁'>253MA/UNS S30815不锈钢 | 2017年9月26日 |
| >钢铁'>254SMO/UNS S31254不锈钢 | 2017年9月26日 |
| >钢铁'>Al-6XN/UNS N08367不锈钢 | 2017年9月26日 |
| >钢铁'>1.4529/UNS N08926不锈钢 | 2017年9月26日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关