# 253Ma(S30185)ra253ma

| 产地： | 香港 |
| --- | --- |
| 发布日期： | 2017年9月26日 |
| 产品名称： | 253Ma(S30185)ra253ma |
| 产品分类： | 冶金矿产 钢铁 |

253Ma(S30185)ra253ma 相似牌号 UNS AISI/ASTM S30185 253Ma 253Ma的化学成分: 合金 % 镍 铬 铁 碳 锰 硅 硫 氮 铈 磷 253Ma 最小 10 20 余 量 0.05 1.4 0.14 0.03 最大 12 22 0.10 0.8 2 0.03 0.20 0.08 0.04 253Ma 的物理性能: 密度 7.98 g/cm3 熔点 1398-1420 ℃ 253Ma在常温下合金的机械性能的最小值: 状态 抗拉强度 Rm N/mm2 屈服强度 RP0.2 N/mm2 延伸率 A5 % 布氏硬度 HB 热轧 450 180 35 210 253Ma合金具有以下特性： 253MA是一种耐热奥氏体不锈钢（Austenitic stainless steel），为需要高蠕变强度（creep strength）和良好抗腐蚀力的应用而设计。其使用温度范围为850~1100 ℃。 253MA的化学成分是平衡的，使得该钢在850℃-1100℃温度范围内具有最适宜的综合性能，极高的抗氧化性，起氧化皮温度高达1150℃；极高的抗蠕变型变能力和蠕变断裂强度；在大多数气体介质中具有很好的抗高温腐蚀能力和耐衡刷腐蚀能力；高温时有较高的屈服强度和抗拉强度；良好的可成型性和可焊接性，以及足够的可切削性。 除了合金元素铬和镍之外，253MA不锈钢还含有少量的稀土金属（Rare Earth Metals,REM），从而明显地改善了其抗氧化能力。添加了氮以改善蠕变性能并使这种钢成为完全的奥氏体。尽管铬和镍含量相对来说较低，但这种不锈钢有许多情况下具有与高合金化的合金钢和镍基合金相同的高温特性。 253Ma 应用范围应用领域： 253MA广泛应用于烧结设备、高炉设备、钢熔化、熔炉和连续浇铸设备、轧钢机（加热炉）、热处理炉和附件、矿物设备及水泥生产设备等。 午虎国际贸易（香港）有限公司（(Wohoo special alloy (hongkong) Co., Ltd.)）一家以现货仓储、剪切加工、销售配送特种合金（镍及镍基合金、双相钢、超级奥氏体不锈钢、进口奥氏体不锈钢及配套焊材）为核心业务的跨国运营企业。经过多年发展，WOHOO集团已成长为亚太地区乃至全球最大的特种合金库存贸易商生产商之一。 【常规现货库存合金牌号目录】 一、纯镍及镍基合金：纯镍NI201（N4）、NI200（N6）、高纯镍NI205；哈氏合金系列：C-22、C-276、C-2000、X；INCOLOY系列：800/800H/800HT、825、A-286；INCONEL系列：600、601、625、690、X-750、718；蒙乃尔系列：MONEL 400/K-500…… 二、超级奥氏体不锈钢：254SMO、AL-904L、AL-6XN、1.4529（N08926）、INCOLOY 25-6Mo、INCOLOY 27-7Mo…… 三、双相钢：LDX 2101、SAF 2304、SAF 2205、SAF 2507（超级双相钢）…… 四、奥氏体不锈钢（进口）：724L（316Lmod）尿素钢、725LN（25-22-2）尿素钢、253MA节镍耐热钢、310S耐热钢、347、321、317L、316L、316、304L、304等…… 五、配套焊丝焊条：镍基焊丝焊条、双相钢焊丝焊条、超级奥氏体不锈钢焊丝焊条、进口普通不锈钢焊丝焊条…… 十余年来，WOHOO ALLOY先后与欧洲OUTOKUMPU(奥托昆普)、AVESTA(阿威斯塔）、美国哈氏合金、美国SMC、美国冶联ATI、德国蒂森克虏伯VDM、Mannex、德镍、瑞典山特维克、日本冶金、新日铁、神户制钢、住友金属、大同特殊钢、山阳制钢、JFE钢铁、日金工、上海宝钢、中国宝钛等世界知名钢厂及奥地利伯乐焊接集团、美国SMC焊材、LINCOLN林肯、TECHALLOY、ARCOS、瑞典伊萨、山特维克焊材、英国曼彻特、意大利TFA、韩国现代焊材建立了良好、稳定的战略合作关系。基于企业战略布局和全球市场需求，WOHOO在欧洲、瑞典、俄罗斯、乌克兰、美国、日本、印度等国家与地区设有联络处。为更好服务于中国市场，WOHOO将中国区运营总部设在台湾，依托于庞大的行销网络及市场深耕细作，WOHOO中国区已发展成为午虎的重要市场。自成立以来，WOHOO中国区始终保持高速增长势头，库存、销售势头两旺：常年库存数千吨合金材料；国内年销售额达人民币数十亿元，外贸年总出口额近亿美元。 今天，WOHOO供应的优质合金已广泛应用于高、精、尖端领域，是电厂脱硫脱硝、石油化工装备、煤化工、氟化工、精细化工、PTA、航空制造、环保、海水淡化、造纸机械、制药设备、换热设备、电化学、冶金、海洋平台、核能、氯碱、造船、水泥制造、爆炸复合、醋酸醋酐、制盐、医疗器械、体育休闲及板式换热器、波纹管膨胀节补偿器等行业重要的特种材料供应商。 WOHOO ALLOY所有产品按美国ASTM/ASME、德国DIN、日本JIS等标准供应，并可根据客户提供的技术要求供货，可供产品形态：板、带、管、棒、锻件、线、丝、饼、环、箔、管件、法兰、标准件和焊材等。 选特材，要专业。镍基合金，特种合金专业供应商——WOHOO ALLOY集团。欢迎各用户、生产制造厂、设计院垂询！ 销售单位：午虎国际贸易（香港）有限公司 午虎主页：www.wohooalloy.com 联系人：林工 15921668853 地址：香港九龙长沙湾778-784号香港中心28楼 午虎邮箱：15921668853@163.com 订单、询价、图纸请发此邮件 午虎合金：服务宗旨/诚信服务，方能与客户取得永久合作！

# 午虎国际贸易（香港）有限公司

| 企业地址： | 香港九龙长沙湾778-784号香港中心28楼 | 企业邮编： | 00852 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： | 15921668853 | 所属行业： | 制造/加工 |
| 公司传真： |  | 公司所在地： | 香港 |
| 公司网站： | www.wohooalloy.com | 企业类型： | 外商独资 |
| 电子邮件： | 15921668853@163.com | 联系人： | 林工 |
| 企业全称： | 午虎国际贸易（香港）有限公司 |

午虎国际贸易（香港）有限公司（(Wohoo special alloy (hongkong) Co., Ltd.)）一家以现货仓储、剪切加工、销售配送特种合金（镍及镍基合金、双相钢、超级奥氏体不锈钢、进口奥氏体不锈钢及配套焊材）为核心业务的跨国运营企业。经过多年发展，WOHOO集团已成长为亚太地区乃至全球最大的特种合金库存贸易商生产商之一。

午虎国际贸易（香港）有限公司 生产制造的其它产品：

| >钢铁'>Incoloy825 (NO8825) | 2017年9月26日 |
| --- | --- |
| >钢铁'>Monel 400（N04400） | 2017年9月26日 |
| >钢铁'>Inconel625(NO6625) | 2017年9月26日 |
| >钢铁'>Inconel600(NO6600)合金 | 2017年9月26日 |
| >钢铁'>253MA/UNS S30815不锈钢 | 2017年9月26日 |
| >钢铁'>904L/1.4539不锈钢 | 2017年9月26日 |
| >钢铁'>254SMO/UNS S31254不锈钢 | 2017年9月26日 |
| >钢铁'>Al-6XN/UNS N08367不锈钢 | 2017年9月26日 |
| >钢铁'>1.4529/UNS N08926不锈钢 | 2017年9月26日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关