# Incoloy825 (NO8825)

| 产地： | 香港 |
| --- | --- |
| 发布日期： | 2017年9月26日 |
| 产品名称： | Incoloy825 (NO8825) |
| 产品分类： | 冶金矿产 钢铁 |

Incoloy825 (UNS NO8825) Incoloy825特性及应用领域概述： 该合金是一种通用的工程合金，在氧化和还原环境下都具有抗酸和碱金属腐蚀性能高镍成份使合金具有有效的抗应力腐蚀开裂性。在各种介质中的耐腐蚀性都很好，如硫酸、磷酸、硝酸和有机酸，碱金属如氢氧化钠、氢氧化钾和盐酸溶液。合金的综合性能表现在腐蚀介质多样的核燃烧溶解器中，如硫酸、硝酸和氢氧化钠都在同一个设备中处理。应用于各种使用温度不超过550℃的工业领域，如：硫酸酸洗工厂用的加热管、容器、筐及链等、海水冷却热交换器、海洋产品管道系统、酸性气体环境管道、磷酸生产中的热交换器、蒸发器、洗涤、浸渍管等、石油精炼中的空气热交换器、食品工程、化工流程、高压氧气应用的阻燃合金等。 Incoloy825相近牌号： NS142(中国)、NC21FeDu (法国)、W.Nr.2.4858 NiCr21Mo (德国) NA16 (英国) Incoloy825 化学成份： 合金 牌号 % 镍 Ni 铬 Cr 铁 Fe 钼 Mo 铌 Nb 钴 Co 碳 C 锰 Mn 硅 Si 硫 S 铜 Cu 铝 Al 钛 Ti Incoloy 825 最小 38.0 19.5 余量 2.5 1.5 0.6 最大 46.0 23.5 3.5 0.025 1.0 0.5 0.01 3.0 0.2 1.2 Incoloy825物理性能： 密度 g/cm3 熔点 ℃ 热导率 λ/(W/m•℃) 比热容 J/kg•℃ 弹性模量 GPa 剪切模量 GPa 电阻率 μΩ•m 泊松比 线膨胀系数 a/10-6℃-1 8.1 1370 1400 10.8(100℃) 440 195 1.37 14.1(20~100℃) Incoloy825力学性能：(在20℃检测机械性能的最小值) 热处理方式 抗拉强度σb/MPa 屈服强度σp0.2/MPa 延伸率σ5 /% 布氏硬度 HBS 固溶处理 550 250 35 ≥200 Incoloy825生产执行标准： 标准 棒材 锻件 板(带)材 丝材 管材 美国材料与试验协会 ASTM B425 ASTM B564 ASTM B424 ASTM B423 ASTM B163 ASTM B704 ASTM B705 美国航空航天材料技术规范 美国机械工程师协会 ASME SB425 ASME SB564 ASME SB424 ASTM SB423 ASTM SB163 Incoloy825 金相组织结构： 该合金具有稳定的面心立方结构。化学成分和恰当的热处理保证了耐腐蚀性不受敏化性的削弱。 Incoloy825工艺性能与要求： 1、合金加热环境含有硫、磷、铅或其他低熔点金属，Nicrofer 6023/6023H 合金将变脆。杂质来源于做标记的油漆、粉笔、润滑油、水、燃料等。燃料的硫含量要低，如液化气和天然气的杂质含量要低于0.1%，城市煤气的硫含量要低于0.25g/m3，石油气的硫含量低于0.5%是理想的。 2、合金合适的热加工温度为1150-900℃，冷却方式可以是水淬或快速空冷。 3、采用钨电极惰性气体保护焊、等离子弧焊、手工亚弧焊、金属极惰性气体保护焊、熔化极惰性气体保护焊，其中脉冲电弧焊是首选方案。 午虎国际贸易（香港）有限公司（(Wohoo special alloy (hongkong) Co., Ltd.)）一家以现货仓储、剪切加工、销售配送特种合金（镍及镍基合金、双相钢、超级奥氏体不锈钢、进口奥氏体不锈钢及配套焊材）为核心业务的跨国运营企业。经过多年发展，WOHOO集团已成长为亚太地区乃至全球最大的特种合金库存贸易商生产商之一。 【常规现货库存合金牌号目录】 一、纯镍及镍基合金：纯镍NI201（N4）、NI200（N6）、高纯镍NI205；哈氏合金系列：C-22、C-276、C-2000、X；INCOLOY系列：800/800H/800HT、825、A-286；INCONEL系列：600、601、625、690、X-750、718；蒙乃尔系列：MONEL 400/K-500…… 二、超级奥氏体不锈钢：254SMO、AL-904L、AL-6XN、1.4529（N08926）、INCOLOY 25-6Mo、INCOLOY 27-7Mo…… 三、双相钢：LDX 2101、SAF 2304、SAF 2205、SAF 2507（超级双相钢）…… 四、奥氏体不锈钢（进口）：724L（316Lmod）尿素钢、725LN（25-22-2）尿素钢、253MA节镍耐热钢、310S耐热钢、347、321、317L、316L、316、304L、304等…… 五、配套焊丝焊条：镍基焊丝焊条、双相钢焊丝焊条、超级奥氏体不锈钢焊丝焊条、进口普通不锈钢焊丝焊条…… 十余年来，WOHOO ALLOY先后与欧洲OUTOKUMPU(奥托昆普)、AVESTA(阿威斯塔）、美国哈氏合金、美国SMC、美国冶联ATI、德国蒂森克虏伯VDM、Mannex、德镍、瑞典山特维克、日本冶金、新日铁、神户制钢、住友金属、大同特殊钢、山阳制钢、JFE钢铁、日金工、上海宝钢、中国宝钛等世界知名钢厂及奥地利伯乐焊接集团、美国SMC焊材、LINCOLN林肯、TECHALLOY、ARCOS、瑞典伊萨、山特维克焊材、英国曼彻特、意大利TFA、韩国现代焊材建立了良好、稳定的战略合作关系。基于企业战略布局和全球市场需求，WOHOO在欧洲、瑞典、俄罗斯、乌克兰、美国、日本、印度等国家与地区设有联络处。为更好服务于中国市场，WOHOO将中国区运营总部设在台湾，依托于庞大的行销网络及市场深耕细作，WOHOO中国区已发展成为午虎的重要市场。自成立以来，WOHOO中国区始终保持高速增长势头，库存、销售势头两旺：常年库存数千吨合金材料；国内年销售额达人民币数十亿元，外贸年总出口额近亿美元。 今天，WOHOO供应的优质合金已广泛应用于高、精、尖端领域，是电厂脱硫脱硝、石油化工装备、煤化工、氟化工、精细化工、PTA、航空制造、环保、海水淡化、造纸机械、制药设备、换热设备、电化学、冶金、海洋平台、核能、氯碱、造船、水泥制造、爆炸复合、醋酸醋酐、制盐、医疗器械、体育休闲及板式换热器、波纹管膨胀节补偿器等行业重要的特种材料供应商。 WOHOO ALLOY所有产品按美国ASTM/ASME、德国DIN、日本JIS等标准供应，并可根据客户提供的技术要求供货，可供产品形态：板、带、管、棒、锻件、线、丝、饼、环、箔、管件、法兰、标准件和焊材等。 选特材，要专业。镍基合金，特种合金专业供应商——WOHOO ALLOY集团。欢迎各用户、生产制造厂、设计院垂询！ 销售单位：午虎国际贸易（香港）有限公司 午虎主页：www.wohooalloy.com 联系人：林工 15921668853 地址：香港九龙长沙湾778-784号香港中心28楼 午虎邮箱：15921668853@163.com 订单、询价、图纸请发此邮件 午虎合金：服务宗旨/诚信服务，方能与客户取得永久合作！ 邮政编号：00852

# 午虎国际贸易（香港）有限公司

| 企业地址： | 香港九龙长沙湾778-784号香港中心28楼 | 企业邮编： | 00852 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： | 15921668853 | 所属行业： | 制造/加工 |
| 公司传真： |  | 公司所在地： | 香港 |
| 公司网站： | www.wohooalloy.com | 企业类型： | 外商独资 |
| 电子邮件： | 15921668853@163.com | 联系人： | 林工 |
| 企业全称： | 午虎国际贸易（香港）有限公司 |

午虎国际贸易（香港）有限公司（(Wohoo special alloy (hongkong) Co., Ltd.)）一家以现货仓储、剪切加工、销售配送特种合金（镍及镍基合金、双相钢、超级奥氏体不锈钢、进口奥氏体不锈钢及配套焊材）为核心业务的跨国运营企业。经过多年发展，WOHOO集团已成长为亚太地区乃至全球最大的特种合金库存贸易商生产商之一。

午虎国际贸易（香港）有限公司 生产制造的其它产品：

| >钢铁'>Monel 400（N04400） | 2017年9月26日 |
| --- | --- |
| >钢铁'>Inconel625(NO6625) | 2017年9月26日 |
| >钢铁'>Inconel600(NO6600)合金 | 2017年9月26日 |
| >钢铁'>253Ma(S30185)ra253ma | 2017年9月26日 |
| >钢铁'>253MA/UNS S30815不锈钢 | 2017年9月26日 |
| >钢铁'>904L/1.4539不锈钢 | 2017年9月26日 |
| >钢铁'>254SMO/UNS S31254不锈钢 | 2017年9月26日 |
| >钢铁'>Al-6XN/UNS N08367不锈钢 | 2017年9月26日 |
| >钢铁'>1.4529/UNS N08926不锈钢 | 2017年9月26日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关