# XSWT闭式高压细水雾喷头

| 产地： | 上海 奉贤区 |
| --- | --- |
| 发布日期： | 2017年9月27日 |
| 产品名称： | XSWT闭式高压细水雾喷头 |
| 产品分类： | 安全防护 消防器材 |

闭式高压细水雾喷头是由喷头体、密封柱塞、玻璃球、玻璃球支架、喷嘴、喷嘴芯及滤网等零件组成。该喷头是高压细水雾喷水灭火系统的一个重要组成元件，既可以通过细小的雾滴冷却火羽，水蒸气隔氧，并且可以减弱辐射热来控火、灭火。 细水雾灭火系统是近几年发展起来的新型自动灭火系统，它解决了可燃液体火灾危险场所和电缆、电气类火灾危险场所的防护问题，该喷头灭火效果显著，在灭火、控火后造成的水渍损失很小，可以替代了常规水喷雾、气体和泡沫灭火系统。 它主要应用在易燃易爆危险场所，如液压站、船舶、 润滑油库、透平油库、油浸式电力变压器、柴油发电机房、锅炉房等可燃液体火灾危险场所和电缆隧道、大型电缆室、电脑房等电气类火灾危险场所。还可应用在重要文档存放场所，如图书馆、档案室、博物馆等； 产品性能参数： 工作压力：8~13MPa； 口径：DN15、DN20； 材质：不锈钢； 流量系数：K=0.28~3.5等； 细水雾喷头喷放的细水雾属于I、II级细水雾，随工作压力、流量系数变化； 玻璃球温度： 公称动作温度℃ 液体的颜色 57 橙 68 红 79 黄 93 绿 141 蓝

# 上海舜丹消防设备有限公司

| 企业地址： | 上海市奉贤区南桥镇光明工业园区 | 企业邮编： | 201400 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： | 021-51870516 | 所属行业： | 机械设备 |
| 公司传真： | 021-51619875 | 公司所在地： | 上海 奉贤区 |
| 公司网站： | http://www.sdxfv.com | 企业类型： | 私营/民营 |
| 电子邮件： | 896976558@qq.com | 联系人： | 陈天发 |
| 企业全称： | 上海舜丹消防设备有限公司 |

上海舜丹消防设备有限公司是专业研发设计、制造、销售、自动灭火系统水喷淋消防设备的高新技术企业，引进国外先进的生产技术和工艺，先进的近侧设备；并且与外国的知名消防厂家建立战略合作伙伴进行技术交流。

上海舜丹消防设备有限公司 生产制造的其它产品：

| >通用零部件'>不锈钢广角扇形喷嘴 | 2017年9月27日 |
| --- | --- |
| >消防器材'>ZSTDY-15隐蔽式喷淋头 | 2017年9月27日 |
| >消防器材'>ZSTK不锈钢开式洒水喷头 | 2017年9月27日 |
| >通用零部件'>不锈钢雾炮喷嘴 | 2017年9月27日 |
| >通用零部件'>不锈钢撞击式雾化喷嘴 | 2017年9月27日 |
| >消防器材'>XWT-15细水雾喷头 | 2017年9月27日 |
| >消防器材'>ESFR早期抑制快速响应喷头K363 | 2017年9月27日 |
| >消防器材'>ESFR早期抑制快速响应喷头K202 | 2017年9月27日 |
| >消防器材'>PT泡沫水两用喷头 | 2017年9月27日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关