# ZSTDY-15隐蔽式喷淋头

| 产地： | 上海 奉贤区 |
| --- | --- |
| 发布日期： | 2017年9月27日 |
| 产品名称： | ZSTDY-15隐蔽式喷淋头 |
| 产品分类： | 安全防护 消防器材 |

ZSTD隐蔽式洒水喷头概述： 隐蔽式喷头适用于装饰豪华，外观要求美化的场所，如商场、高级宾馆、酒店、娱乐中心等。 亦适用于因装潢、空调等因素使得天花板太低、净空受限的场所，以及在人流密集、货物搬运频率、随时都能碰撞到外露喷头，以避免造成人为因素而误动作等场所均可采用。 特点： 1、该喷头由专用下垂型洒水喷头、内、外罩、底盖等组成.在灭火过程中,底盖与内罩间的易熔合金首先融化,底盖脱落,当坏境温度升高到达玻璃球的额定动作温度时,玻璃球破裂,喷头喷水灭火. 2、喷头外形美观,极具装饰性,装饰底盖的安装有上下10mm调节量,保证安装方便可靠,同时又具有一定的抗冲击性. 原理： 该产品是由玻璃球喷头、螺套座、外罩座、外罩盖组成。喷头和螺套座一起安装在管网的管路上，再安装外罩。外罩座和外罩盖由易熔合金焊接成一体。当火灾发生时，环境温度升高，达到易熔合金的熔点时，外罩盖自动脱落，随着温度的继续升高，罩内的喷头玻璃球因为温度敏感液体膨胀而破碎，从而开启喷头自动喷水。

# 上海舜丹消防设备有限公司

| 企业地址： | 上海市奉贤区南桥镇光明工业园区 | 企业邮编： | 201400 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： | 021-51870516 | 所属行业： | 机械设备 |
| 公司传真： | 021-51619875 | 公司所在地： | 上海 奉贤区 |
| 公司网站： | http://www.sdxfv.com | 企业类型： | 私营/民营 |
| 电子邮件： | 896976558@qq.com | 联系人： | 陈天发 |
| 企业全称： | 上海舜丹消防设备有限公司 |

上海舜丹消防设备有限公司是专业研发设计、制造、销售、自动灭火系统水喷淋消防设备的高新技术企业，引进国外先进的生产技术和工艺，先进的近侧设备；并且与外国的知名消防厂家建立战略合作伙伴进行技术交流。

上海舜丹消防设备有限公司 生产制造的其它产品：

| >通用零部件'>不锈钢广角扇形喷嘴 | 2017年9月27日 |
| --- | --- |
| >消防器材'>ZSTK不锈钢开式洒水喷头 | 2017年9月27日 |
| >通用零部件'>不锈钢雾炮喷嘴 | 2017年9月27日 |
| >通用零部件'>不锈钢撞击式雾化喷嘴 | 2017年9月27日 |
| >消防器材'>XWT-15细水雾喷头 | 2017年9月27日 |
| >消防器材'>XSWT闭式高压细水雾喷头 | 2017年9月27日 |
| >消防器材'>ESFR早期抑制快速响应喷头K363 | 2017年9月27日 |
| >消防器材'>ESFR早期抑制快速响应喷头K202 | 2017年9月27日 |
| >消防器材'>PT泡沫水两用喷头 | 2017年9月27日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关