# 减压沸腾清洗机

| 产地： | 安徽 合肥 |
| --- | --- |
| 发布日期： | 2018年7月20日 |
| 产品名称： | 减压沸腾清洗机 |
| 产品分类： | 安全防护 其它 |

JK-NQX1800升降式硬式内镜真空全自动超声清洗器 简介： 硬式内镜真空全自动超声喷淋清洗消毒器采用减压抽真空原理，使清洗液在真空状态下，显现超声波清洗力量的空化效应大大的提高，强烈的冲击附着的污渍，将污物彻底清洗剥落。能真正保证器械的内、外表面得到同样的刷洗和冲洗。全程内腔灌流冲刷和外表面超声喷淋清洗，从而有效地无死角的清洗、消毒、干燥管腔器械内外部。同时，该设备还适用于精密手术器械、复杂机构手术器械的清洗、消毒干燥。适用于医院腹腔镜、关节镜、脑室镜、膀胱镜、宫腔镜、喉镜及活检钳、高频电力、细胞刷、切开刀、导丝、异物钳等精密手术器械和管腔器械的内外部清洗消毒干燥。 产品部分功能介绍： 1、产品采用彩色液晶显示屏PLC可编程序控制，7寸彩色大触摸屏，预置7组标准程序（标准清洗、标准清洗二模式、加酶快洗，热消毒清洗，化学清洗，单超声清洗，干燥系统）24组可编程序任意选择。 2、采用减压沸腾真空清洗技术，使器械清洗更干净，更彻底。 3、仪器程序包含预洗、真空清洗、漂洗、消毒、干燥及旋转式喷淋臂进行全面清洗，任何一种程序均可任意选择和自由设定。 4、仪器内部带有快速直接连接式硬式内镜标准接口不小于40个，带有超声波高能量管腔灌流冲洗。 5、具有内槽自动升降功能，有效的减少操作人员的负担，升降需具备脚踏式开关升降及显示屏按键式升降两种模式。 6、仪器内部采用电机升降模式,链条齿轮传动系统，功能稳定。 7、仪器内部带有自动进油、进酶系统 8、仪器内外壳均采用304不锈钢。 9、系统具有自动故障检测，故障代码显示报警，故障声音报警等功能。 10、主喷淋泵，排水泵，主开关，电器系统配置均采用进口配件，质量稳定 10、仪器具备2个标准喷淋臂根据需要可自动取下，硬镜快速接头支架可根据清洗器械或清洗内镜的需要随意更换。 10、仪器带有打印功能，可打印超声时间，温度，加酶容量等相关参数，方便保存 主要技术参数如下： 型号：JK-NXQ1800 内槽尺寸（mm）：长700*宽600*高400 容量（L）≥180L 超声功率（W）：2700 喷淋功率（W）：1500 干燥功率（W）：4500 加热功率（KW）：15 最高消毒温度（℃）：98 最高干燥温度（℃）：98 温度可调（℃）：室温-98 时间可调（min）：1-480 仪器标配不锈钢篮筐：4个 防锈剂，润滑剂投放：自动投方式。 进、排水：全电控 方式 清洗架、降音盖：全部采用自动升降式控制 服务方式： 售前：1、根据客户需要进行设备选型参考并提供详细说明书 2、根据房间平面图为您进行系统设计，向您提供基建的各种技术文件和图纸 3、根据需方工艺要求设计专用清洗消毒程序 售中：1、免费提供设备指导性安装和设备现场调试服务 2、免费提供多种形式的人员培训 售后：1、整机免费质保壹年 2、长期进行技术支持，协助用户解决使用中的相关技术问题 3、故障响应时间10分钟，以最快速度到达现场维修。 合肥金尼克机械制造有限公司

# 合肥金尼克机械制造有限公司

| 企业地址： | 合肥双凤开发风鳞璐38-2号 | 企业邮编： | 230041 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： | 13215694991，0551-65683226 | 所属行业： | 医药/保健 |
| 公司传真： | 0551-63511286 | 公司所在地： | 安徽 合肥 |
| 公司网站： |  | 企业类型： | 私营/民营 |
| 电子邮件： | 13215694991@163.com | 联系人： | 苏经理 |
| 企业全称： | 合肥金尼克机械制造有限公司 |

合肥金尼克机械制造有限公司是集研制、开发、生产、销售与服务为一体的高新产品、医疗器械、科学实验室器材、机电产品专业制造商，主要产品有：超声波清洗设备、煮沸消毒设备、医用干燥柜、干燥箱、不锈钢感应洗手池、不锈钢推车、打包台等供应室不锈钢系列辅助设备、干燥设备、喷淋冲洗设备、实验室装备等五十多个品种，六百多种规格。

合肥金尼克机械制造有限公司 生产制造的其它产品：

| >其它'>污物清洗槽 | 2018年12月14日 |
| --- | --- |
| >其它'>污洁车间清洗设备 | 2018年12月14日 |
| >其它'>消毒中心86L医用煮沸消毒器 | 2018年12月14日 |
| >其它'>医用真空低温干燥柜 | 2018年7月20日 |
| >环卫设施'>手工清洗槽 | 2018年7月20日 |
| >环卫设施'>医院中心室整体消毒设备 | 2018年7月20日 |
| >工业设备'>医用器械煮沸消毒槽 | 2018年7月20日 |
| >工业设备'>医用消毒超声波清洗机 | 2018年7月20日 |
| >招商引资'>升降式医用浸油煮沸消毒器 | 2018年7月20日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关