# 吹瓶机专用空气增压泵SY-220

| 产地： | 江苏 苏州 |
| --- | --- |
| 发布日期： | 2017年10月31日 |
| 产品名称： | 吹瓶机专用空气增压泵SY-220 |
| 产品分类： | 工业用品 工业设备 |

1、气体增压泵是由通过连接杆于小面积气体活塞直接相连的空气驱温度显著降低的特点，将排出的低温驱动气体作为冷却剂通入增压器自带的热交换器，用来冷却高压输出气体和增压器的钢套。此种方法可以保证高压输出气体和增压装置的温度在20℃左右。 2、高压测试阀是在需要高压气时打开。 3、储气罐是将压缩后的气体储存起来。 4、压力表为气体压力表，是显示泵的进气和输出压力的，单位为（bar）。即1bar＝1kgf/cm2. 5、气源调压器是精确调节气源压力的。调节范围为0-1.0MPa。通过调节它，可精确获得高压泵的输出压力。同时它也可以作为气源截止阀使用。增压泵的比例为1:2、1:4、1:5、1:10等 1.正确选型:空气增压阀可以对空气、氮气、氧气、氢气等气体增压,如果为腐蚀性气体,如H2S,SO2等气体,在选型时客户应主动说明所需压力及流量大小。 2.过滤要求:空气增压阀动力源为压缩空气,要求气源洁净,颗粒要求在5um以下,一般工厂气源比较脏,如果不经过滤直接接到阀上,长期使用,泵会长期积污,会导致单向阀失灵、密封圈磨损严重. 3.安装要求:安装时驱动气源最好使用PU风管,原因容易安装,操作方便,管内不会生锈,如果使用金属管,安装前最好用压缩空气吹扫,避免焊渣吹到换向阀内,将换向阀卡死。

# 苏州力特海增压科技有限公司

| 企业地址： |  | 企业邮编： |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： |  | 所属行业： | 机械设备 |
| 公司传真： |  | 公司所在地： | 江苏 苏州 |
| 公司网站： |  | 企业类型： | 个体/私人 |
| 电子邮件： | 1469123284@qq.com | 联系人： |  |
| 企业全称： | 苏州力特海增压科技有限公司 |

未填写

苏州力特海增压科技有限公司 生产制造的其它产品：

| >泵及真空设备'>点胶机专用空气增压泵SY-220 | 2017年10月26日 |
| --- | --- |
| >工业设备'>阀类耐压测试专用空气增压泵SY-219 | 2017年9月30日 |
| >泵及真空设备'>大流量空气增压机TPU-40 | 2017年9月8日 |
| >生产设备'>气体增压泵SY-730商 | 2017年9月8日 |
| >机械设计加工'>压力测试台规格PU-100 | 2017年9月8日 |
| >机械设计加工'>压力测试台型号PU-100 | 2017年9月8日 |
| >泵及真空设备'>空气增压泵220 | 2018年1月31日 |
| >泵及真空设备'>空气增压泵219 | 2018年1月31日 |
| >通用零部件'>压力测试台水锤测试台压力测试台苏州直销 | 2018年1月31日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关