# 编制袋拉力试验机

| 产地： | 广东 |
| --- | --- |
| 发布日期： | 2018年8月1日 |
| 产品名称： | 编制袋拉力试验机 |
| 产品分类： | 电子/仪表 仪器/仪表 |

详细描述： 编制袋拉力试验机-伸长率测试仪采用进口元器件、高速数据处理，大液晶显示，全中文操作菜单，可输入试样参数及试验参数，可输出最大力值、伸长率、最大抗拉强度等，能够保存多组试验 数据及结果，查询等必要的功能。（0.5-500mm/min任意设定）屏幕实时显示试验力、峰值、试验速度、运行状态等。 满足标准： 《GB/T16491-1996 电子万能试验机》 编制袋拉力试验机kwm-630应用行业： 该系列电子拉力试验机广泛应用于适用于无纺布、塑料薄膜、编制袋、复合材料、皮革、软质包装材料、电线电缆、塑料软管、胶粘剂、胶粘带、不干胶、医用贴剂、离型纸、保护膜、组合盖、金属箔、隔膜、背板材料、无纺布、橡胶、纸张纤维等产品的拉伸、剥离、变形、撕裂、热封、粘合、穿刺力、开启力、低速解卷力、拨开力等性能测试。适用于质量监督局、教学科研、航空航天、钢铁冶金、汽车、建工建材等领域。 规格参数： 编制袋拉力试验机kwm-630的规格： 1. 最大试验力：5000N 2. 试验机等级: 1级 3. 试验力示值允许误差极限：示值的±0.5%以内 4. 负荷测量范围：满量程的2%～100%FS 5. 位移示值极限误差：示值的±0.5%以内 6. 位移分辨率：0.01mm 7. 位移速度调节范围：0.01-500mm/min 8. 位移速率控制精度：速率≥1mm/min时，设定值的±0.5%以内 9. 有效拉伸空间距离：0-800mm 10. 设备主机外形尺寸（长*宽*高）420*280*1600（mm） 11. 试样破坏后，移动横梁自动停止移动（或自动返回初始位置） 12. 具有程控和机械两级限位保护 13. 当负荷超过额定值3～5%时，自动停机 14. 供电电源：220V，50Hz 15. 设备净重：110Kg 功能特点： 编制袋拉力试验机kwm-630采用精密数字电机及数字调速系统作为驱动装置，经减速系统减速后带动精密丝杠副进行加载，具有传动平衡、噪音低、运行精度高、调速范围宽、使用寿命长等特点。 主要功能： 大液晶显示器，可显示试验拉伸强度、伸长率、最大力值、变形量等，外观大方，使用方便，操作简单。具有峰值保持，试验断裂停机、上下机械限位、电气过载等多种保护功能。 编制袋拉力试验机kwm-630主要特点: 1.外观采用表面冷板静电喷图，简洁大方，内在拉、压多功能且经济实用 2.力值数字液晶显示，可辨别拉力或压力，液晶接口清楚易读 ； 3.计量单位：N、KN、kg、kgf（出厂前任选其一） 4.LCD液晶显示带背光照明，可在光线不足的环境中使用； 5带行程限位及超载停机功能。 6.落地式单柱拉力机结构美观精巧，经济实用。 标准配件： 1.大液晶显示器：1块 2.步进电机：1套 3.全数字控制系统：1套 4.减速系统：1套 5.高精度负荷传感器：1只 6.精密丝杠副：1套 7.光电编码器：1只 8.数显显示器：一块 9.拉伸辅具：1套 编制袋拉力试验机 注意事项： 1、收到货款后1-3天交货或按双方约定时间交付。 2、运送至客户指定地点，我方承担运费。运送方式为：物流/快递。 3、本公司售出产品，出厂前一律安装调试合格后方准予发货。 4、每件货物随附说明书/装箱单，封箱前装箱人员依据说明书逐项核对。如客户验货发现缺少零部件，请及时与我方销售人员联系。 售后服务： 1、质保期一年，如有质量问题，免费维修。 2、超出质保期维修，仅收成本费，不再额外收取其他费用。 3、配备整套检测仪器的客户，予以免费上门培训。 4、售后服务电话24小时开通，当天给出问题解决方案。 5、机器外包装精心设计，内有专用珍珠棉包装，确保运输过程中安全无损！ 注：如果运输过程中出现货物损坏，退换货所产生的一切费用由我司承担。

# 厦门科王电子有限公司

| 企业地址： | 集美区塘埔路 | 企业邮编： | 361006 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： | 0592-6683945 | 所属行业： | 通信/仪表 |
| 公司传真： | 0592-6683945 | 公司所在地： | 福建 厦门 |
| 公司网站： | http://www.kewdz.cn | 企业类型： |  |
| 电子邮件： | 916495799@qq.com | 联系人： | 朱工 |
| 企业全称： | 厦门科王电子有限公司 |

本公司主营电子比重计(密度计)、电子天平（比重天平）、珠宝检测仪器（贵金属纯度测试仪）、粉末冶金密度计,陶瓷密度计,磁性材料密度计,橡胶密度计,塑料密度计,岩石密度天平,粉末密度计,橡胶密度天平

厦门科王电子有限公司 生产制造的其它产品：

| >仪器/仪表'>石油水分含量测定仪KWLS-30 | 2018年8月1日 |
| --- | --- |
| >仪器/仪表'>土壤粒径分布仪KWC-610 | 2018年8月1日 |
| >仪器/仪表'>水泥熟料颗粒粒度分析仪KWTB-610 | 2018年8月1日 |
| >仪器/仪表'>水玻璃激光粒径分析仪KW510 | 2018年8月1日 |
| >仪器/仪表'>金属粉末激光粒度分布仪 | 2018年8月1日 |
| >仪器/仪表'>阻燃剂纳米激光粒度分析仪KWT-N9 | 2018年8月1日 |
| >仪器/仪表'>PVC真实密度测定仪KW-120E | 2018年8月1日 |
| >仪器/仪表'>致密烧结金属材料密度测定仪 | 2018年8月1日 |
| >仪器/仪表'>油硅橡胶密度计KW-300A | 2018年8月1日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关