# 硅钼棒

| 产地： | 河南 郑州 |
| --- | --- |
| 发布日期： | 2018年8月6日 |
| 产品名称： | 硅钼棒 |
| 产品分类： | 工业用品 散热/制冷设备 |

1800度硅钼棒用于超高温型试验炉子，炉内温度在1700-1800度左右，可选用热端直径6mm，冷端为12mm，当然有时候电炉很小的话可用直径3/6(主要取决于炉子的大小)的。选用合适规格的硅钼棒对电炉来说是非常关键的，第一看使用温度，第二看使用功率，第三是电压。一般情况下根据炉膛的长度，排布开来，基本上都U型硅钼棒。有的厂家想升温快，可以使硅钼棒的热端直径适当的增大减小一毫米，但是安装电炉硅钼棒数量就是要有功率以及电压的来决定，但是又怕电压达不到可以少几根也是可以的，排好距离就行，棒与棒之间的距离最好是同规格的中心距，合理的根据电炉所需的温度情况来决定硅钼棒的直径。注：使用电炉硅钼棒必须使用控电柜、一般厂家都会配备相配套的卡具。 1800度新工艺硅钼棒与1700型硅钼棒的区别 （1）1800度硅钼棒的焊接口饱满，是突出的，鼓鼓的，焊接的地方没有裂纹，这是与1700型的最大不同之处。 （2）1800度硅钼棒的表面更光滑，有金属光泽。 （3）比重大，与1700型的相比，同样规格的1800度硅钼棒会更重一些。 （4）颜色不一样。1700型硅钼棒为了外观好看，表面做了处理，看起来黑黑的。 （5）1800度硅钼棒的使用电流与电压都比1700度的小，同样是热端为9的元件，1800度的使用电流为220A，1700度元件在270A左右。 （6）使用温度高，与1700度的要高出100度以上。 （7）制作样式多，可以根据客户要求制作各种各样的硅钼棒。 1800度新工艺硅钼棒在以下气氛使用时的温度： 气氛硅钼棒最高使用温度 空气1850℃ 氮气1720℃ 氩气1720℃ 氢气1200-1500℃ 95%N,5%H21200-1650℃ 应用领域实验电炉，工业热处理炉，烧结炉，铸造炉，高温马弗炉等 空气状态下适宜炉温1700-1800℃

# 登封市钰锋电热材料有限公司

| 企业地址： | 河南省登封市三里庄高新技术工业园区 | 企业邮编： | 452483 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： | 13526653674 | 所属行业： | 机械设备 |
| 公司传真： | 0371-62755066 | 公司所在地： | 河南 郑州 |
| 公司网站： | http://www.yfguitanbng.com | 企业类型： | 私营/民营 |
| 电子邮件： | 1070026766@qq.com | 联系人： | 王经理 |
| 企业全称： | 登封市钰锋电热材料有限公司 |

未填写

登封市钰锋电热材料有限公司 生产制造的其它产品：

| >电热设备'>碳棒 | 2019年1月3日 |
| --- | --- |
| >电热设备'>远红外碳棒 | 2018年11月15日 |
| >电热设备'>碳化硅电热板 | 2018年11月10日 |
| >电热设备'>大头硅碳棒 | 2018年10月31日 |
| >电热设备'>碳化硅电热元件 | 2018年10月27日 |
| >工业设备'>三相硅碳棒 | 2018年9月12日 |
| >工业设备'>鼓泡管 | 2018年8月6日 |
| >散热/制冷设备'>硅碳棒 | 2018年8月6日 |
| >散热/制冷设备'>氮化硅结合碳化硅辐射管 | 2018年8月6日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关