# 3.3V转5V 2.1A同步升压IC

| 产地： | 广东 南山区科技园科丰路8号金达科技中心5楼 |
| --- | --- |
| 发布日期： | 2018年8月11日 |
| 产品名称： | 3.3V转5V 2.1A同步升压IC |
| 产品分类： | 电子/仪表 电子元件/组件 |

※ 芯派科技创立于台湾新竹，为全球混合讯号IC设计领导厂商之一，已开发并成功量产之产品包含Power Management IC、Power MOSFET等，公司拥有强大的技术研发团队，能为广大客户提供产品解决方案及FAE技术支持。 产品概述： SP1105是一款电流模式PWM/PSM控制的DC/DC升压控制器。它采用同步整流技术，无需外置肖特基二极管，开关电流达5A，为单芯锂电池升压到5V输出提供一个简便、高效的电源解决方案。其内置补偿电路及保护电路，以减少外围组件。高达500KHz的开关频率可使电感和输出电容小型化，从而节约PCB空间。SP1105内置了过温保护、输出短路保护及soft start电路，保证了产品供电系统的稳定性。 SP1105采用符合RoHS规范及Pb-Free的SOP-8(EP)封装。 产品特性： 1、输入电压范围：2.4V-4.5V 2、开关频率：500KHz 3、逐周期过流保护 4、过温、短路保护 5、软启动功能 6、采用SOP-8(EP)封装 典型应用： 3.7V升5V/2A 我们的优势： 1.为客户产品开发提供设计资料，样品，测试板及FAE技术支持。 2.长期现货供应，原装正品，欢迎来电垂询！ 联系人：丘先生（销售工程） 手机：18312450737 座机：0755-33653783 （直线） Q Q: 3445216498 邮箱：qiuze@sinpie.cn

# 深圳市芯派科技有限公司

| 企业地址： | 南山区科技园科丰路8号金达科技中心5楼 | 企业邮编： | 518102 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： | 18312450737 | 所属行业： | 贸易/代理 |
| 公司传真： |  | 公司所在地： | 广东 南山区科技园科丰路8号金达科技中心5楼 |
| 公司网站： | www.sinpie.cn | 企业类型： | 社会团体 |
| 电子邮件： | qiuze@sinpie.cn | 联系人： | 丘泽 |
| 企业全称： | 深圳市芯派科技有限公司 |

芯派科技于2001年创立于具有“台湾硅谷”之称的新竹科学园区，为一家专业的混合讯号IC设计、制造及销售高新企业。公司自成立以来，即持续落实自有产品的竞争优势，并不断提升生产制造能力，以提供客户高品质的产品与服务。

深圳市芯派科技有限公司 生产制造的其它产品：

| >电子元件/组件'>蓝牙耳机TTP233D-SB6触摸芯片 | 2019年6月17日 |
| --- | --- |
| >电子元件/组件'>QC3.0车充5V3A方案NS6316 | 2018年8月11日 |
| >电子元件/组件'>简单5V2.4A车充方案NS6312 | 2018年8月11日 |
| >电子元件/组件'>DFN6封装低功耗触摸芯片丝印8323 | 2018年8月11日 |
| >电子元件/组件'>48V降5V1.2A大电流高压降压芯片 | 2018年8月11日 |
| >电子元件/组件'>天钰QC3.0快充方案FP6601Q | 2018年8月11日 |
| >电子元件/组件'>3V升5V1A大电流升压芯片 | 2018年8月11日 |
| >电子元件/组件'>5V3A同步降压芯片丝印8335 | 2018年8月11日 |
| >电子元件/组件'>CC/CV功能稳压芯片C2101A | 2018年8月11日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关