# 同轴线激光剥线机

| 产地： | 广东 深圳市光明新区公明东坑村东发路雅明街5号 |
| --- | --- |
| 发布日期： | 2018年2月25日 |
| 产品名称： | 同轴线激光剥线机 |
| 产品分类： | 工业用品 切割设备 |

采用X、Y轴行程可调，产品剥线位置尺寸可任意调整，单次可同时加工多条线。 进口PLC控制器和TP人机界面，功能齐全，操作简单易学。精密线性运动模组， 精度高、噪音低、速度快。 整体结构 合理，外形美观。性能稳定，适合长时间连续工作。配置有光学系统防污染装置和排烟 装置。加工速度比LB-30B提高5 0%。能很好的剥内层屏蔽层（铝箔麦拉）和各种材质的绝缘层（PVC、PE、QRW 铁氟龙等）， 不损伤内绝缘层、导体、地线，成品率达100%。操作简单，对传统工艺难以完成的各种 特殊要求的剥线都能轻松完 成。完全非机械接触式加工，对加工材料不产生任何机械挤压或机械应力，加工质量 好。可精确控制剥线位置、尺寸 和深度，重复定位精度高， 一致性好。 激光剥线后各种型号规格导线的耐拉力大于热脱器热脱后的导线的耐拉力。 激光剥线后导线内外绝缘层 无拉丝、无不整齐现象。激光剥线前后导线的绝缘性能无变化。 激光剥线后导线内外绝缘层端口的性能无变化。导线端头处理的速度提高一到二倍。同 类型导线端头处理的质量一致型号 HL-0310*2 有效幅面 300mm*100mm 整机尺寸长/宽/高 1350*860*1650 激光管功率（可选配） 40W,60W 总功率 800/1350W 激光器类型 CO2封离式玻璃管激光器，水冷，10.6μm 切割速度 25-6000mm/S 图像识别范围 105mm*80mm 最大扫描精度 25-2500DPI 支持图形格式 DST、PLT、BMP、DXF 支持软件 CORELDRAW、PHOTOSHOP、AUTOCAD 性和可靠性可达到100%。 技术参数： 应用范围 1、 适用于手机、笔记本电脑、摄像机、数码相机等微电子行业产品的内部排线剥线; 2、 可剥单股线、双股线、双胶线、排线、多层线、光纤光缆同轴电缆等; 3、 特别适用于0.5mm以下的细小数据线。应用领域精细线材剥离，能加工排 线、扁线、同轴线、单线、双胶线、多层线等等。 例如：手机、电脑、笔记本电脑、摄录机、数码相机、电子字典等微电子行业产品的 内部排线屏蔽线。

# 深圳禾力激光设备有限公司

| 企业地址： | 深圳市光明新区公明东坑村东发路雅明街5号百利大厦2楼 | 企业邮编： | 518106 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： | 0755-29409127 | 所属行业： | 机械设备 |
| 公司传真： | 0755-29409127 | 公司所在地： | 广东 深圳市光明新区公明东坑村东发路雅明街5号 |
| 公司网站： | http://www.hellaser.com | 企业类型： | 个体/私人 |
| 电子邮件： | 2965537962@qq.com | 联系人： | 聂利华 |
| 企业全称： | 深圳禾力激光设备有限公司 |

各类触摸屏、导电膜、背光板、扩散膜、木材、纸张、橡胶、皮革、有机玻璃、亚克力、树脂、亚加力工艺品，广告装饰、灯箱广告品、标识制作、酒店道具、家具装饰摆放用品，VCD/DVD等家用电器面板,PVC胶板、椴木夹板、双色板、杨木夹板、塑料板、木板、木竹、轻木板、夹板、ABS板、中纤板、胶带材料、人造皮草，针织布，毛毡，毛绒面料，无尘布，触控面板等。

深圳禾力激光设备有限公司 生产制造的其它产品：

| >切割设备'>木板胶板刀模激光切割机 | 2018年2月25日 |
| --- | --- |
| >加工设备'>鼠标垫汽车坐垫激光切割机 | 2018年2月25日 |
| >切割设备'>不干胶双面胶激光切割机 | 2018年2月25日 |
| >生产设备'>96机型皮料布料剪纸工艺品激光切割机 | 2018年2月25日 |
| >切割设备'>有机玻璃工艺品激光切割雕刻机 | 2018年2月25日 |
| >生产设备'>全自动激光裁剪机 | 2018年2月25日 |
| >加工设备'>服装激光裁床裁剪机 | 2017年12月30日 |
| >竹木'>亚克力激光切割机 | 2018年2月25日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关