# JYWQ耦合泥水池泵

| 产地： | 上海 上海市 |
| --- | --- |
| 发布日期： | 2018年1月1日 |
| 产品名称： | JYWQ耦合泥水池泵 |
| 产品分类： | 工业用品 泵及真空设备 |

供应JYWQ65-25-30-4耦合泥水池泵 1.5KW工程式三相无堵塞潜水泵 一个起批，量大从优！用途：该系列泵适用于输送各类污水或含有泥沙、纤维物、粪便、河泥肥等不溶固相物的混合液体。使用条件：JYWQ65-25-30-4耦合泥水池泵 1.5KW工程式三相无堵塞潜水泵在下列使用条件下能连续正常工作介质温度不超过+40℃介质的PH值在6.5-8.5之间介质的密度不大于1.2×103kg/m3，输送介质的固相物的容积比在2%以下电源频率为50Hz，电压单相为220V，三相为380V，JYWQ65-25-30-4耦合泥水池泵 1.5KW工程式三相无堵塞潜水泵电压波动范围为额定值的0.9-1.1倍。潜入水下深度不超过5m。上海出售JYWQ65-25-30-4耦合泥水池泵 1.5KW工程式三相无堵塞潜水泵由电机与泵两部分组成，二者通过油隔离室及机械密封组件隔开，属机电一体化产品，电机与泵合用同一轴（转子）整个水泵长度短，结构紧凑。配备多种保护装置，使得泵运行可靠！JYWQ65-25-30-4耦合泥水池泵 1.5KW工程式三相无堵塞潜水泵是在普通排污泵的基础上采用自动搅拌装置，该装置随电机轴旋转，产生极强的搅拌力，将污水池内的沉积物搅拌成悬浮物，吸入泵内排出，提 高了泵的防堵、排污能力，一次性完成了排水、清污、除淤、节约了运行成本，是具有明显的先进性和用性的环保产品。注：JYWQ、JBWQ为普通型自动搅匀 排污泵；JPWQ为带不锈钢外套内循环冷却系统自动搅匀排污泵。主要特点：1．当自动搅匀排污泵运转时，自动搅拌池底沉积物，彻底防止污物淤积，无须人工清理；2．独特的叶轮设计，具有将纤维物、杂物切碎和撕裂的功能；3．采用外循环冷却系统，使排污泵低水位运转，减少电机起动频率，延长电机寿命；4．国家标准图集推荐产品；主要用途：1．工厂、商业严重污染废水的排放。2．城市污水处理厂、医院、宾馆的排水系统。3．住宅区的污水排水站。4．人防系统排水站、自来水厂的给水装置。5．市政工程、建筑工地。6．勘探、污水厂、发电厂配套附机。7．农村沼气池、农田灌溉、河塘清淤。型号意义：例：80JYWQ50-10-1600-3 80-排出口径（mm）JYWQ-自动搅匀排污泵 50-流量（m3/h） 10-扬程（m） 1600-搅匀范围（mm） 3-电机功率（KW）结构简图：1主电缆2机壳3内循环套4油箱5副叶轮6叶轮7泵体8底座9隔板10油水控头11机械密封13搅拌件;上海龙亚泵阀座落在上海西部蛟龙龙亚技术产业园区，是集研发、设计、生产、销售、维修及售后服务，科工贸一体化的泵行业专业厂家。本公司以质量求生存，以顾客为中心；以科技求发展，以管理求效益是我公司在日益激烈的市场竞争中脱颖而出，赢得客户信赖的法宝。公司年产各类泵产品达数万台，JYWQ65-25-30-4耦合泥水池泵 1.5KW工程式三相无堵塞潜水泵广泛应用于生活给水，农用排灌、化工、制药、造纸、石油、采矿、建筑、冶金、消防等各行各业。如有需要或者任何疑问请联系我们，联系方式如下：联系人：魏先生，手机：①③..②..⑨..⑥..◎..①..⑦..②⑧..⑧。邮箱:shlongya@163.comQQ: 162 722 9O00。公司网站:www.shlongya.com电话: 86 0*2*1*3*3*5*1*0187。传真: 86 0*2*1*3*3*5*1*0187。公司总部地址:上海市松江区小昆山经济区。工厂地址:上海市松江区小昆山经济区。

# 上海龙亚加药装置有限公司

| 企业地址： | 上海松江区-小昆山工业园.崇南公路-435号-1 | 企业邮编： | 201616 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： | 021-33510117 | 所属行业： | 机械设备 |
| 公司传真： | 021-39160355 | 公司所在地： | 上海 上海市 |
| 公司网站： | http://www.jiayaozhuangzhi.com | 企业类型： | 私营/民营 |
| 电子邮件： | jiayaozhuangzhi@163.com | 联系人： |  |
| 企业全称： | 上海龙亚加药装置有限公司 |

未填写

上海龙亚加药装置有限公司 生产制造的其它产品：

| >泵及真空设备'>邵阳恒压供水压力变送器 | 2018年3月22日 |
| --- | --- |
| >其它'>澡堂高层加压供水设备 | 2018年3月10日 |
| >泵及真空设备'>温泉无塔供水压力 | 2018年2月19日 |
| >泵及真空设备'>中卫防爆管道增压泵 | 2018年1月22日 |
| >泵及真空设备'>50GDL18-15×3采暖三相电动泵 | 2018年1月10日 |
| >泵及真空设备'>高层建筑节能给水泵 | 2018年1月1日 |
| >泵及真空设备'>125GDL箱式水处理泵 | 2018年1月1日 |
| >泵及真空设备'>KCB智能高温齿轮泵 | 2018年1月1日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关