# LZJH-1型流量自动控制器

| 产地： | 上海 上海 |
| --- | --- |
| 发布日期： | 2018年1月2日 |
| 产品名称： | LZJH-1型流量自动控制器 |
| 产品分类： | 工业用品 通用零部件 |

LZJH-1型流量自动控制器 一、概述 LZJH-1型流量自动控制器是将流量测量和流量控制通过一体化设计，既能检测管道内流体流量，并能自动将流量大小调整到设定的流量值，对于一些要求恒定流量输出的工艺管道可实现实时调整流量大小。该控制器具有测量流量精确，流量大小调整自动、准确，工艺参数稳定的特点。控制器上配置的流量计可现场显示瞬时流量、累计流量，并能输出脉冲信号、标准直流4-20mA电流信号、远程RS485通讯信号（Modbus协议），以便远程流量检测和集群控制。该控制器设置、操作简单，不仅可在现场手动、自动操作，还可以在计算机房远程操控。 特点如下： ● 流量计、调节阀、流量数字调节器为分离式，方便检定、维修； ● 现场可显示总流量、瞬时流量，任意设定流量值； ● 可手动、自动调节流量，流量设置方便快捷；RS485通讯可远程操作； ● 流量计内置电源，在停电情况下流量计正常工作； ● 流量计采用多段线性智能修正，计量准确度高； ● 分直通、直角多种安装结构。 二、工作原理 LZJH-1型流量自动控制器由流量计、调节阀和流量数字调节器三部分组成。当流体通过流量自动控制器时，流量计测出流量信号传递给流量数字调节器，流量数字调节器与原设定的流量进行比较。当两者超出一定的范围时，流量数字调节器启动调节阀门调节流量，使之达到预先设定的流量范围。 三、技术性能 1、介质温度：0℃～120℃； 2、环境温度：-20℃～60℃； 3、公称压力：1.6MPa,2.5MPa,4.0MPa,6.3MPa,10MPa,16MPa,25MPa,42MPa； 4、准确度等级：0.5级，1.0级，1.5级，2.0级； 5、控制流量稳定度：±0.1m3/h，±0.2m3/h； 6、供电电源：AC220V±10%(50Hz)； 7、功耗：

# 上海首龙阀门制造有限公司

| 企业地址： | 喜泰路43 | 企业邮编： | 200000 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： | 021-61246982 | 所属行业： | 机械设备 |
| 公司传真： | 021-61246983 | 公司所在地： | 上海 上海 |
| 公司网站： |  | 企业类型： |  |
| 电子邮件： | com021@126.com | 联系人： | 林先生 |
| 企业全称： | 上海首龙阀门制造有限公司 |

未填写

上海首龙阀门制造有限公司 生产制造的其它产品：

| >通用零部件'>LTYS型排水阻油器 | 2018年1月2日 |
| --- | --- |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关