# 氨分解炉胆

| 产地： | 江苏 苏州市 |
| --- | --- |
| 发布日期： | 2018年7月25日 |
| 产品名称： | 氨分解炉胆 |
| 产品分类： | 工业用品 压缩/分离设备 |

氨分解制氢炉内胆采用优质耐热不锈钢2520材质，TIG焊接。 氨分解炉胆采用U型管状立式分解炉胆，可使液氨进入时流速减缓均匀，能使炉胆内所装的镍触媒得到充分利用无死角。使用该材质具有耐高温、抗腐蚀性能强、使用寿命长等特点。 优点： 1.梅花型柱状结构的整体式裂解炉管使炉胆各部分的气流均匀，寿命均一；配合外挂丝结构使得热效率得到最大限度发挥。 2.炉温的控制采用了过零触发可控硅控制，保证了恒定的炉温。使气氨在恒定的温度下分解的更好。 3.核心保温材料硅酸铝纤维采用洛耐院先进保温材料真空吸滤的方法成型并加以表面五次以上的强化，可使炉壁的温升控制在小于等于40℃，使得保温材料有质轻而高强度结构，独特的结构决定了该材料的传热系数比同类产品低15%。 4.炉胆材质为耐热钢，结构为梅花型柱状结构。保证了气氨的完全分解和炉胆在高温与强腐蚀性的环境中有较长的使用寿命。 5..氨分解制氢炉内胆的炉管材质采用高温耐热钢Cr25Ni20。加热元件采用在高温下力学性能优良的镍铬合金Cr20Ni80 并将加热元件的表面负荷确定在合理的范围内。 6.催化剂：采用西南化工院Z204高温烧结型镍催化剂，对液氨的分解效果好，具有分解活性高、不易粉化、催化剂且不容易老化。 苏州晠立诚气体设备有限公司专业为客户量身定制氨分解炉胆，欢迎咨询。 氨分解炉胆：氨分解制氢炉的内胆采用优质耐热不锈钢2520材质，TIG焊接。采用U型管状立式分解炉胆，可使液氨进入时流速减缓均匀，能使炉胆内所装的镍触媒得到充分利用无死角。使用该材质具有耐高温、抗腐蚀性能强、使用寿命长等特点。 一般寿命在5年左右，主要是材质问题，国内的0Gr25Ni20材质，有的厂家用便宜一点的材质，寿命会大大缩短的，并且炉胆表面会脱氧化皮的，而且炉胆容易变形，买的时候选择一些可靠的厂家购买。 氨分解一般使用一级氨，有的公司购买劣质的合格品液氨，对镍触寿命影响很大 另外一点是客户使用方法的错误，所开启的胆炉炉气压力过高，在高温状态下，压力过高，长期这种超负荷运转会导致炉胆变形膨胀，甚至有开裂冒火的现象。

# 苏州晠立诚气体设备有限公司

| 企业地址： | 苏州阳山工业园 | 企业邮编： | 215000 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： | 18112616607 | 所属行业： | 机械设备 |
| 公司传真： | 0512-68078131 | 公司所在地： | 江苏 苏州市 |
| 公司网站： | www.szslcqt.com | 企业类型： | 私营/民营 |
| 电子邮件： | 903880793@qq.com | 联系人： | 赵志立 |
| 企业全称： | 苏州晠立诚气体设备有限公司 |

苏州晠立诚气体设备有限公司的主营产品为空气净化系统、碳分子筛制氮装置、氨分解制氢装置、氮气纯化装置、氢气纯化装置及设备相关配件(CMS碳分子筛，T3093碳脱氧剂，Z204镍触媒，HT钯触媒，A106铁触媒，宝德气动阀，盖米气动阀，p860氮氧分析仪器仪表等产品）。 质量是我们的生命，信誉是我们的根本，服务是我们的基石！苏州晠立诚气体设备有限公司与各界朋友携手共创美好末来。

苏州晠立诚气体设备有限公司 生产制造的其它产品：

| >催化剂/化学助剂'>氢气纯化专用钯触媒 | 2024年3月22日 |
| --- | --- |
| >仪器/仪表'>P860-4N氮气分析仪 | 2020年5月8日 |
| >通用零部件'>氨瓶专用YQA-441氨气减压阀 | 2018年7月31日 |
| >仪器/仪表'>p860-5n氮气分析仪 | 2018年7月25日 |
| >催化剂/化学助剂'>氨分解制氢炉专用z204镍触媒 | 2018年7月25日 |
| >催化剂/化学助剂'>t3093碳脱氧剂 | 2018年7月25日 |
| >通用零部件'>514盖米气动角座阀 | 2018年7月25日 |
| >通用零部件'>宝德气动角座阀2000A系列 | 2018年7月25日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关