# 自动膨胀序数测定仪

| 产地： | 河南 鹤壁市 |
| --- | --- |
| 发布日期： | 2018年5月30日 |
| 产品名称： | 自动膨胀序数测定仪 |
| 产品分类： | 工业用品 工业设备 |

自动膨胀序数测定仪 TXGP自动膨胀序数测定仪炉体采用新型保温材料特种和加热炉丝，保温性能好，炉丝寿命长，更换方便。测温控温仪配用已鉴定过的ATC系列产品，根据烟煤坩埚膨胀序数测定的特点，除保留该系列控温仪的特点如采用高准确度的热电偶冷端补偿器外，修改了控温程序，增加了预热、恒温及试验的计时显示单元。自动膨胀序数测定仪用户可示范给仪器如何进行炉温的控制，控温仪马上可以记住全部控温过程。如果用户对控温过程进行了新的更改，仪器就将旧的过程除去，自动更新为新的控温过程。 主要技术参数指标： 1．热电偶K型铠装（带补偿线） 2．最高温度： 1000℃ 3．测温精度： ±2℃ 4．控温精度： ±5℃ 5．热电偶冷端补偿精度： ±1℃ 6．工作条件： 环境温度： 0～40℃ 内部设置温度： 上偶设定温度范围800～900℃ 仪器出厂时： （1）上偶设定温度： 820℃ （2）最大电流供电时间：55秒 相对湿度： 10%～85% 电 源： AC220±20V，50Hz 炉子功率： ≤1.2KW 控温仪功耗：

# 鹤壁市天鑫煤质化验设备厂

| 企业地址： | 山城区长风路210号 | 企业邮编： | 458000 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： | 03922669885 | 所属行业： | 机械设备 |
| 公司传真： | 03922661232 | 公司所在地： | 河南 鹤壁市 |
| 公司网站： | http://www.hbtxjx.com | 企业类型： | 国有企业 |
| 电子邮件： | hbtxjx@163.com | 联系人： | 马晓伟 |
| 企业全称： | 鹤壁市天鑫煤质化验设备厂 |

未填写

鹤壁市天鑫煤质化验设备厂 生产制造的其它产品：

| >矿业设备'>奥亚膨胀度测定仪 | 2018年5月30日 |
| --- | --- |
| >实验室用品'>粘结指数测定仪 | 2018年5月30日 |
| >实验室用品'>胶质层指数测定仪 | 2018年5月30日 |
| >实验室用品'>碳氢元素分析仪TQ-3A | 2018年5月30日 |
| >工业设备'>微机全自动量热仪TX-9000 | 2018年5月30日 |
| >实验室用品'>MQ系列锥形球磨机 | 2018年5月30日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关