# IST互联应力测试系统

| 产地： | 上海 |
| --- | --- |
| 发布日期： | 2018年1月20日 |
| 产品名称： | IST互联应力测试系统 |
| 产品分类： | 电子/仪表 仪器/仪表 |

CST循环互联应力测试系统 C ST系列循环互联应力测试系统是用于 P CB的测试系统。其主要特点如下。 ●可灵活选择的测试位数，8-16不同数量的测试位 ●1个H加热端通道和最多3个L受热端通道 ●模块化结构 ●校正，H加热端以及 L受热端的电阻测试，均可以进行校正。 ●系统自我检查 ●测试位测试参数可以独立设置 ●温度测量通道自由选择 ●失效判断通道自由选择 ●测试数据和状态清楚展示，测试结果以表格，图形等多种形式显示。 ●测试中途暂停，中断/继续 ●测试数据自动保存 ●测试中修改循环数 ●测试数据分析软件 ●一键输出测试报告 Cycle Interconnect Stress Test system CST循环互联应力测试系统产品规格表 参数名称 参数值 测试位 8位，12位，16位 H加热端电阻测量范围 0.001-30Ω L受热端电阻测量范围 0.001-200KΩ 温度测量范围 室温-300℃ 加热/冷却时间设定范围 10Sec-60min Reflow预处理 标准 Reflow预处理 校正 H加热端和 L受热端电阻校正，室温测试校正。 系统自检 冷却风扇自检，电阻测试自检，老化测试自检。 温度测量通道设定 H加热端或任意 L受热端 失效判断通道设定 H加热端或 L受热端 测试位参数设定 各测试位独立设定参数 测试数据显示 测试状态表格，电阻及电阻变化表格，电阻及电阻变化曲线。 测试数据保存 实时自动保存 测试中断和修改 测试暂停，中断后可以继续测试，测试过程中可以修改循环数。 数据分析和报告软件 独立的数据分析软件，一键生成测试报告 选配 失效孔定位分析模块 分层测试模块 ●由于产品改进，升级以及其他需要，产品特点、规格、外观以及性能等可能在无预先告知的情况下出现变更。

# 上海炜绫测试技术有限公司

| 企业地址： | 上海市松江区谷阳北路1470弄1号楼 | 企业邮编： | 201620 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： | 021-57897818 | 所属行业： | 通信/仪表 |
| 公司传真： |  | 公司所在地： | 上海 |
| 公司网站： | http://www.reliablelink.cn | 企业类型： | 私营/民营 |
| 电子邮件： | shwelink@126.com | 联系人： | 张先生 |
| 企业全称： | 上海炜绫测试技术有限公司 |

公司产品包括： MRT系列微电阻测试系统（热冲击在线电阻测试系统）， CST系列循环互联应力测试系统（IST互联应力测试系统）， CLT系列耐电流测试仪（HDI盲孔互联可靠性测试）， CLPT系列耐电流参数测试仪（HDI盲孔互联可靠性测试）。 MIR系列绝缘电阻测试系统（CAF离子迁移测试系统）。 MRI系列铜厚测量仪

上海炜绫测试技术有限公司 生产制造的其它产品：

| >仪器/仪表'>台式电阻测试系统 | 2019年5月20日 |
| --- | --- |
| >仪器/仪表'>多路绝缘耐电压测试系统，耐电压测试系统 | 2019年5月20日 |
| >仪器/仪表'>MRT微电阻测试系统 | 2018年1月20日 |
| >仪器/仪表'>CAF离子迁移测试系统 | 2018年7月23日 |
| >仪器/仪表'>CLT耐电流测试仪 | 2018年1月20日 |
| >仪器/仪表'>CLPT耐电流测试仪 | 2018年7月23日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关