# 全自动闭口闪点测定仪

| 产地： | 甘肃 庆阳 |
| --- | --- |
| 发布日期： | 2018年4月17日 |
| 产品名称： | 全自动闭口闪点测定仪 |
| 产品分类： | 化工 化工设备仪器 |

D RT-1107A全自动闭口闪点测定仪 一：设备用途：根据GB/T261-2008标准《石油产品闪点测定法（闭口杯法）》规定设计制造，测试石油产品的闪点性能。同时支持GB/T261-2008、ASTMD93、ISO2719-1973标准 二：温度范围：室温～400±0.1℃德国原装进口PT100石英温度传感器，重复性≤1℃，再现性≤2℃。 三：闪点检测：双电离环检测方式，灵敏度高。 四：冷却方式：加热器采用散热片和花瓣状散热孔方式散热，底部采用高强度风扇制冷，实验结束后自动降温。 五：传感臂升降装置：日本进口原装液压传感臂升降装置，上万次数升降无任何故障，代替老式齿轮传动和电机传动装置（故障率高）。 六：点火方式：全自动电子点火或者气体火焰点火。（可选择）气体火焰大小可调，微型调节阀大小火苗调节非常方便，不容易灭火。仪器自带小型丁烷气瓶。 七：升温及搅拌速率：符合GB/T261-2008标准，A标准5-6℃/min，B标准1-1.5℃/min，任意可选。搅拌速率A标准90-120r/min. B标准250±10 r/min，任意可选 八：显示功能:7寸彩色液晶触摸显示屏，全中文操作界面，16组可设定和选择的程序，同时，具备权限管理功能，有效避免非专业人员对本测定仪关键参数进行设定。 九：操作系统：WindowsXP操作系统，软件可以升级，戴瑞特操作软件 十：误差修正：用户可根据实际情况设定参数，其可快速计算测定结果与误差，若测定结果超差本测定仪将自动进行重新测定，标定必须用标准油样来进行标定后修正误差。打印结果有实际温度值和标准气压换算值。 十一：数据采集：仪器自动保存上千条结果，自带20列点阵微型热敏打印机，其打印更安静、快速、清晰。实验结果可以自动打印。 十二：修正功能：可对大气压、蒸气温度、传感器进行校正。 十三：接口输出：USB/232 通讯接口与上位机通讯，便于组成集中管理系统,本机可以连接LIMS系统，也可以用电脑和触摸屏切换控制仪器操作，（加电脑另外收费）。 十四：电压与功率：AC220V±10%，50Hz，功率：1000W，必须有良好的的接地线，使用环境10℃～30℃，必须有通风橱系统，不能受风的干扰。 十五：体积及重量：200×300×330（mm）及15kg

# 庆阳戴瑞特石油仪器有限公司

| 企业地址： | 甘肃省庆阳市长庆大道 北段 | 企业邮编： | 745000 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： | 18291859598 | 所属行业： | 通信/仪表 |
| 公司传真： | 029-86137759 | 公司所在地： | 甘肃 庆阳 |
| 公司网站： | http://www.dairuite.net | 企业类型： | 私营/民营 |
| 电子邮件： | yuexiangyang12@sina.com | 联系人： | 岳项阳 |
| 企业全称： | 庆阳戴瑞特石油仪器有限公司 |

全自动蒸馏测定仪、全自动馏程测定仪、全自动开口闪点测定仪、全自动闭口闪点测定仪、全自动运动粘度测定仪、

庆阳戴瑞特石油仪器有限公司 生产制造的其它产品：

| >机械设计加工'>全自动冷滤点测定仪 | 2018年4月17日 |
| --- | --- |
| >化工设备仪器'>全自动开口闪点和燃点测定仪 | 2018年4月17日 |
| >石油及制品'>全自动沸程测定仪 | 2018年4月17日 |
| >石油及制品'>全自动结晶点测定仪 | 2018年4月17日 |
| >石油及制品'>全自动蒸馏测定仪 | 2018年4月17日 |
| >石油及制品'>全自动馏程测定仪 | 2018年4月17日 |
| >石油及制品'>全自动运动粘度测定仪 | 2018年4月17日 |
| >石油及制品'>逆流法全自动运动粘度测定仪 | 2018年4月17日 |
| >石油及制品'>铂钴色度测定仪 | 2018年4月17日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关