# 品一硅钛合金橡胶板

| 产地： | 江苏 苏州 |
| --- | --- |
| 发布日期： | 2018年1月17日 |
| 产品名称： | 品一硅钛合金橡胶板 |
| 产品分类： | 化工 橡胶 |

PY300风管法兰垫片（硅纤垫片） 是由二层玻璃纤维布和三层硅胶复合而成的，有独特的密封性、隔热性、防火性、耐高温性、是排烟风机专用的一款柔性垫片。 风管法兰垫片中不含有石棉及其它有害成分，可耐油、耐潮、耐酸碱腐蚀，普通风管法兰垫片的工作温度不小于 70℃。 品一排烟风管法兰垫片：地下车站不小于 250℃/1h，地面、高架车站及地面建筑不小于 280℃/1h，垫片表面应无粘性，易切割成型，表面平滑，厚度均匀。垫片柔软，最小弯曲半径不大于 20 倍垫片厚度，弯曲时无裂纹。 老化系数≥0.9，烧失量≤30%。 品一硅纤垫片产品要具有国家专业检验机构处具的物理性检测报告及化学成分分析检 测报告。 1）产品是五层复合材料复合为一体，厚度≥3.0mm，不允许采用涂层制作。 2）耐高温排烟性能，在 300℃高温烟气状况下应能连续工作 1h 以上。 3）燃烧性能：耐火层材料燃烧性能达到 GB/T8624《建筑材料燃烧性能分级方法》 不燃 A 级。 4）耐火性能：按 GB8625 检测，受火面的背面无任何穿孔现象。 5）断裂强度：经向和纬向的断裂强度大于 1500N/5cm。 6）使用寿命：老化系数（100℃×72h）≥0.8，寿命应达到 15 年以上。 7）抗破坏性能：在恶劣环境下，具有较强的抗冲击性能，应符合 GB/T12584 的规定。 8）品一防火垫片产品提供国家认可的全项性能检验报告。

# 苏州品一玻璃纤维科技有限公司

| 企业地址： | 常熟市古里镇淼泉工业园 | 企业邮编： | 215515 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： | 13962349123 | 所属行业： | 建筑/装潢 |
| 公司传真： | 0512-52379808 | 公司所在地： | 江苏 苏州 |
| 公司网站： | http://www.szpinyi.com | 企业类型： | 私营/民营 |
| 电子邮件： | 13962349123@163.com | 联系人： | 宣雪亚 |
| 企业全称： | 苏州品一玻璃纤维科技有限公司 |

苏州品一玻璃纤维科技有限公司是一家专业生产玻璃纤维制品的厂家，位于中国文化古都苏州，毗邻204国道，沿江高速公路，交通便利。本公司是一家集生产加工，科研，销售为一体的科技创新型企业。

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关