# 氨分解制氢炉专用z204镍触媒

| 产地： | 江苏 苏州市 |
| --- | --- |
| 发布日期： | 2018年7月25日 |
| 产品名称： | 氨分解制氢炉专用z204镍触媒 |
| 产品分类： | 化工 催化剂/化学助剂 |

（一）产品概述 Z204型转化催化剂是以镍为活性组份，氧化铝为主要载体的二段转化催化剂。z204镍触媒主要适用于以气态烃为原料的合成氨厂二段转化炉、制氢装置及氨分解装置。长期使用实践证明该产品性能稳定、活性好、强度高。 （二）物理化学特性 1、外观及尺寸：瓦灰色拉西环状 2、几何尺寸（外径×高×内径）： 19 × 19 × 9 3、堆密度：Kg/L 1.10~1.15 4、化学组份，%（mm） NiO ≥ 14.00；SiO2≤ 0.20 5、颗粒径向抗压碎强度（平均值），N/颗≥ 450 （三）包装与贮运 催化剂产品包装采用能防潮、防污染的白色塑料桶，每桶净重为50Kg。桶外印有名称、型号、规格、重量(kg)、生产厂名等明显标志，包装桶内附有产品质量合格证。运输中应防潮、防碰撞跌落，禁止滚动搬运。产品应贮存于干燥的仓库内 氨分解炉专用z204镍触媒催化剂，镍含量≥14%，使用温度为780到850度，分解率能达到99.9%，残氨量为：0.05%，经过氨分解纯化（净化）装置，残氨量能达到5ppm。 苏州晠立诚气体设备有限公司批量供应西南化工z204镍触媒（z204镍触媒，氨分解镍触媒，氨分解z204镍触媒，氨分解专用镍触媒，氨分解催化剂）欢迎广大客户咨询。

# 苏州晠立诚气体设备有限公司

| 企业地址： | 苏州阳山工业园 | 企业邮编： | 215000 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： | 18112616607 | 所属行业： | 机械设备 |
| 公司传真： | 0512-68078131 | 公司所在地： | 江苏 苏州市 |
| 公司网站： | www.szslcqt.com | 企业类型： | 私营/民营 |
| 电子邮件： | 903880793@qq.com | 联系人： | 赵志立 |
| 企业全称： | 苏州晠立诚气体设备有限公司 |

苏州晠立诚气体设备有限公司的主营产品为空气净化系统、碳分子筛制氮装置、氨分解制氢装置、氮气纯化装置、氢气纯化装置及设备相关配件(CMS碳分子筛，T3093碳脱氧剂，Z204镍触媒，HT钯触媒，A106铁触媒，宝德气动阀，盖米气动阀，p860氮氧分析仪器仪表等产品）。 质量是我们的生命，信誉是我们的根本，服务是我们的基石！苏州晠立诚气体设备有限公司与各界朋友携手共创美好末来。

苏州晠立诚气体设备有限公司 生产制造的其它产品：

| >催化剂/化学助剂'>氢气纯化专用钯触媒 | 2024年3月22日 |
| --- | --- |
| >仪器/仪表'>P860-4N氮气分析仪 | 2020年5月8日 |
| >通用零部件'>氨瓶专用YQA-441氨气减压阀 | 2018年7月31日 |
| >仪器/仪表'>p860-5n氮气分析仪 | 2018年7月25日 |
| >催化剂/化学助剂'>t3093碳脱氧剂 | 2018年7月25日 |
| >压缩/分离设备'>氨分解炉胆 | 2018年7月25日 |
| >通用零部件'>514盖米气动角座阀 | 2018年7月25日 |
| >通用零部件'>宝德气动角座阀2000A系列 | 2018年7月25日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关