# 船舶设备配件大型锡青铜铜套

| 产地： | 山东 济宁 |
| --- | --- |
| 发布日期： | 2018年1月27日 |
| 产品名称： | 船舶设备配件大型锡青铜铜套 |
| 产品分类： | 工业用品 通用零部件 |

曲阜正祥工矿设备有限公司是专业的铸铜件生产厂家。在铜套，铜瓦，铜螺母，铜滑板，铜蜗轮铸造加工方面具有较强的能力和丰富的经验。产品适用于冶金、建材、水泥、耐火材料、玻璃、中小型矿山、化学工业等部门。 船尾轴是穿过尾轴管伸出船尾的轴，尾轴一端连接螺旋桨，另一头连接齿轮箱或者连轴节再与发动机相连。大型船舶尾轴是安装在两个轴承上的，一个叫尾轴承，也就是船体与水接触的部分。另外一个叫前铜套，是与机舱相接的。 采用水润滑的船舶，其尾轴轴颈上一般装有轴承防止轴颈摩擦和腐蚀，铜套一般采用过盈配合装配于轴上。 尾管轴承设在尾管内部，位于水位线以下，工作条件恶劣，即要承受螺旋桨回转时的不均匀悬臂负荷及螺旋桨偶然碰到障碍物时的动力负荷，又要承受船尾和螺旋桨重量及运转过程中可能发生的附加振动力等，由于尾管轴承在船舶航行时很难检查，为了不致因其发生故障而影响船舶，尾轴铜套必须要耐磨耐腐蚀。 曲阜正祥工矿设备有限公司生产的船尾轴铜套材质是锡青铜，锡青铜含锡量一般在3～14%之间，主要用于制作弹性元件和耐磨零件。变形锡青铜铜套的含锡量不超过8%，有时还添加磷、铅、锌等元素，具有较高的强度、耐蚀性和优良的铸造性能。 锡青铜铜套铸造方式是离心铸造，它是通过改变液态合金的充填铸型和凝固条件，利用离心力的作用来铸造环、管、筒、套等特殊铸件的方法。离心铸造的特点是金属液在离心力作用下充型和凝固，金属补缩效果好，铸件外层组织致密，非金属夹杂物少，机械性能好；不用造型、制芯，节省了相关材料及设备投入，欢迎来图定制生产。

# 曲阜正祥工矿设备有限公司

| 企业地址： | 曲阜市西经济开发区工业一路西园七路以南 | 企业邮编： | 273100 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： | 13375371599 | 所属行业： | 机械设备 |
| 公司传真： | 0537-4401368 | 公司所在地： | 山东 济宁 |
| 公司网站： | http://www.qfmkgk.com | 企业类型： | 私营/民营 |
| 电子邮件： | 2531928993@qq.com | 联系人： | 孔刚 |
| 企业全称： | 曲阜正祥工矿设备有限公司 |

曲阜市正祥工矿设备有限公司原厂为曲阜市苗孔工矿配件厂，随着原公司规模的不断扩大，以及战略规划的调整，为适应公司未来业务发展需要。于2017年6月12日正式更名为曲阜市正祥工矿设备有限公司，并搬迁至曲阜市西经济开发区工业一路西园七路南。

曲阜正祥工矿设备有限公司 生产制造的其它产品：

| >通用零部件'>工程机械行走机构自润滑轴承 | 2018年7月27日 |
| --- | --- |
| >通用零部件'>锻压机械液压机配件铜套 | 2018年4月23日 |
| >通用零部件'>大型轧机压下螺母 | 2018年3月12日 |
| >通用零部件'>离心铸造液压机配件铝青铜铜套 | 2018年3月5日 |
| >通用零部件'>液压油缸用锡青铜铜衬套 | 2018年2月26日 |
| >通用零部件'>离心铸造注塑机配件铜套 | 2018年1月15日 |
| >通用零部件'>离心铸造船尾轴锡青铜铜套 | 2017年12月28日 |
| >通用零部件'>工程机械配件锡青铜系列铜套 | 2017年12月7日 |
| >通用零部件'>砂型铸造冷轧设备铜滑板 | 2017年11月23日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关