# psb830预应力精轧螺纹钢

| 产地： | 河北 邯郸 |
| --- | --- |
| 发布日期： | 2018年2月1日 |
| 产品名称： | psb830预应力精轧螺纹钢 |
| 产品分类： | 建筑/装潢 综合 |

邯郸市晓军紧固件制造有限公司 及相关产品 邯郸市晓军紧固件制造有限公司正式成立于2009年，我公司致力于积极开发新的项目，力求做到多元化发展。公司总部位于河北邯郸永年区北段庄工业区，紧邻沙河市与邯郸市永年区交界处，交通便捷，地理位置优越。我公司现有员工210余人。 邯郸市晓军紧固件制造有限公司集科研、生产、经营为一体，主要生产：精轧螺纹钢螺母、垫板、连接器、预埋件。各种异型定制垫板、螺母、异型件产品，特约代理全国销售精轧螺纹钢，并且拥有35.5余亩地切割尺寸钢筋车间、钢筋订单加工快速。并拥有国际先进的热处理设备，先进的工艺及专业的产品检测仪。公司生产经营精轧螺纹钢螺母为较早企业，产品畅销全国，并出口多个国家，深受国内外用户的支持与信赖。 另外，本公司新进大型网带炉、箱式炉、回火炉、拉力机、钢材材质化验设备、硬度仪、万能试验机等热处理和检测设备，免费为用户检测产品材质、硬度、拉力等，对外加工热处理，可为同行处理化验产品。 我公司经销的精轧螺纹钢锚具、高强度螺母及异型螺母品种齐全、价格合理，以其雄厚的实力，产品已畅销国内外市场，在消费者当中享有较高的地位，本公司已和多家零售商和代理商建立了长期稳定的合作关系。 我公司秉承质量求优，管理从严，以人为本，信誉至上的经营宗旨，自一九九五年建厂以来，我们选用优质钢材，引进先进生产设备、工艺，聘用高级的技术人才，工人全部培训上岗，道道工序质量严格把关。 邯郸市晓军紧固件制造有限公司生产销售的产品主要有： 1.精轧螺纹钢筋介绍 国家标准GB/T 20065-2006。 预应力混凝土用螺纹钢筋，也称精轧螺纹钢筋，是在一根钢筋上轧有外螺纹的大直径、超高强度、高尺寸精度的直条钢筋。该钢筋在任意截面处都能拧上带有内螺纹的连接器（精轧螺纹钢连接器）进行连接或拧上带螺纹的螺帽（精轧螺纹钢螺母）进行锚固。 精轧螺纹钢筋大部分应用在大型水利工程、工业和民用建筑中的连续梁和大型框架结构，交通、铁路大中跨桥梁、核电站及地锚等工程。它具有连接、锚固简便，粘着力强，张拉锚固安全可靠，施工方便等优点，而且节约钢筋，减少构件面积和重量。 精轧螺纹钢筋以屈服强度划分级别，其代号为“PSB”加上规定屈服强度最小值表示。常用级别为： PSB500、PSB785、PSB830、PSB930、PSB1080 精轧螺纹钢筋的公称直径范围为18mm~50mm，一般推荐的公称直径为25mm、32mm。 精轧螺纹钢筋的外观尺寸符合交通部门公路规划设计院预应力高强度精轧螺纹粗钢筋外形及尺寸规定。外形为等高肋。常规定尺长度为9米和12米，也可根据用户需要商定定尺长度。可做到每捆定支数小捆重包装并按负偏差交货。 JL32精轧螺纹钢筋。 32精轧螺纹钢又叫JL32精轧螺纹钢筋，是精轧螺纹钢中最常用的规格之一，32精轧螺纹钢常用材质为分为PSB785精轧螺纹钢，PSBb830精轧螺纹钢，PSB930精轧螺纹钢，PSB1080精轧螺纹钢 公称直径为32mm,公称截面面积804.2mm2,32精轧螺纹钢的理论重量为6.65kg/m. 精轧螺纹钢是预应力混凝土用螺纹钢筋的简称,是一种特殊形状带有不连续的外螺纹的直条钢筋.精轧螺纹钢筋常规定尺长度为9米和12米，可根据用户需要商定定尺长度。 精轧螺纹钢筋（Scres-thread steel bars for the prestressing of concrete)，也称预应力混凝土用螺纹钢筋。 screw-thread steel bars本标准定义的螺纹钢筋是一种特殊形状带有不连续的外螺纹的直条钢筋，该钢筋在任意截面处，均可以用带有内螺纹的连接器或锚具进行连接或锚固。 2.精轧螺纹钢锚具 国家标准GB/T14370-2007。 精轧螺纹钢螺母 精轧螺纹钢螺母，是精轧螺纹钢配件锚具的一个重要组成部分，又称精轧螺纹钢螺帽。精轧螺纹钢螺母（YGM螺母）分为平型螺母（上螺母）和锥型螺母（下螺母），平型螺母常用于固定端，锥型螺母常用于张拉端。 邯郸晓军紧固件可生产精轧螺纹钢螺母的规格为20mm，25mm，32mm，36mm，40mm，材质有45#，40Cr材质两种，硬度值在22-33之间。 本公司经销批发的精轧螺纹钢螺母，精轧螺纹钢筋畅销消费者市场，在消费者当中享有较高的地位，公司与多家零售商和代理商建立了长期稳定的合作关系。邯郸市晓军紧固件制造有限公司经销的精轧螺纹钢、精轧螺纹钢筋、精轧螺纹钢锚具、精轧螺纹钢螺母品种齐全、价格合理。邯郸市晓军紧固件制造有限公司实力雄厚，重信用、守合同、保证产品质量，以多品种经营特色和薄利多销的原则，赢得了广大客户的信任。 1.1固定端螺母（平头螺母） 产品名称 规格 H/mm L/mm 材质 重量/kg 单箱数量/个 固定端螺母 Ø20 32 45 45# 0.16 140 固定端螺母 Ø25 50 60 45# 0.7 40 固定端螺母 Ø32 60 60 45# 0.92 24 固定端螺母 Ø32 60 72 45# 1.16 18 固定端螺母 Ø32 65 72 45# 1.41 18 固定端螺母 Ø32 60 72 40Cr 1.16 18 固定端螺母 Ø36 65 72 40Cr 1.41 18 固定端螺母 Ø40 70 100 40Cr 2.1 12 1.2张拉端螺母（锥头螺母） 产品名称 规格 H/mm L/mm 材质 重量/kg 单箱数量/个 张拉端螺母 Ø20 32 45 45# 0.16 140 张拉端螺母 Ø25 50 60 45# 0.7 40 张拉端螺母 Ø32 60 60 45# 0.92 24 张拉端螺母 Ø32 60 72 45# 1.16 18 张拉端螺母 Ø32 65 72 45# 1.41 18 张拉端螺母 Ø32 60 72 40Cr 1.16 18 张拉端螺母 Ø36 65 72 40Cr 1.41 18 张拉端螺母 Ø40 70 100 40Cr 2.1 12 d0公称直径/mm (Nomal Diameter） 对角D/mm 对边 S/mm 长H/mm 抗拉荷载 Tensile strength/KN 质量 Weight/kg 25 57 50 65 590 0.840 32 67 58 72 835 1.193 40 83 72 80 1050 2.600 3.钢筋机械锚固板 1.主要技术内容 钢筋的锚固板是混凝土结构工程中的一项基本技术，钢筋机械锚固技术为混凝土结构中的钢筋锚固提供了一种全新的机械锚固方法，将螺帽与垫板合二为一的锚固板通过直螺纹连接方式与钢筋端部相连形成钢筋机械锚固装置。其作用机理为：钢筋的锚固力由钢筋与混凝土之间的粘结力和锚固板的局部承压力共同承提或全部由锚固板承担。 2、技术指标 该指术相比传统的钢筋机械锚固技术，在混凝土结构中应用钢筋锚固板，可减少钢筋锚固长度40%又上，节约锚固钢筋40%以上；在框架节点中应用钢筋锚固板，可节约锚固用钢材60%以上，锚固板与钢筋端部通过螺纹连接，安装快捷，质量及必能易于保证：锚固板具有锚固刚度大，锚固性能好、方便施工等优点，有利于商品化供应：几种新型的混凝土框架顶层端节点与中间层端节点钢筋机械锚固的构造形式，可大大简化钢筋工程的现场施工，避免了钢筋密集拥堵，绑扎困难的问题，并可改善节点受力性能和提高混凝土建筑质量。 3、适用范围 该技术适用于混凝土结构中热轧带肋钢筋的机械锚固，主要适用范围有：用钢筋锚固板代替传统弯筋，可用于框架结构梁柱节点：代替传统弯筋和箍筋，用于支梁支座：用于桥梁、水工结构、地铁、隧道、核电站等混凝土结构工程的钢筋锚固；用作钢筋锚杆（或拉杆）的紧固件等。 4、已应用的典型工程 钢筋机械锚固技术在核电站工程、水利水电、房屋建筑等领域得于较为广泛地应用：如浙江三门AP1000核电站、秦山核电二期扩建、方家山核电站等；深圳万科第五园工程、怀来建设局综合楼等。 钢筋锚固板的特点 1. 安全可靠 - 锚固性能好，可充分发挥钢筋强度，有利于更高强度钢筋使用。 2. 简单高效 - 工艺简单，工效高，螺母与垫板合二为一，与钢筋直螺纹链接， 工艺简单，工效高，操作方便，加快钢筋工程施工速度。 3. 节材降耗 - 可减少或取消钢筋锚固长度，节约40-50%的锚固用钢材，降低成 本。 4. 提高质量 - 克服传统弯筋锚固拥挤和混凝土浇筑困难问题，提高工程质量。 5.工艺：切钢筋机下料、钢筋丝头加工、螺母直接安装扭上（建议用扳手）。 锚固板分类 锚固板分类 锚固板承压面积与钢筋公称面积之比 钢筋锚固能力来自 部分锚固板 ≥4.5 锚固区段钢筋与混凝土的粘合力+锚固板下混凝土局部承压力 全锚固板 ≥9.0 全部依靠锚固板下混凝土局部承压力 服务方式 产品生产类 精轧螺纹钢螺母、垫板、连接器、螺旋筋、钢筋锚固板、高强度螺母、钢筋套筒、地脚螺栓、钢结构螺栓螺母。 产品代理销售类 精轧螺纹钢、普通螺纹钢、锚杆钢、空中锚杆 主次梁节点 采用XJ部分锚固板，减少钢筋锚固长度。 次梁上部纵筋，伸至主梁外边纵筋内侧（主梁钢筋为一排时，可伸至主要梁箍内侧） 主梁顶部混凝土保护不变；次梁顶部混凝土保护层加厚，增加的厚度为主梁上部第一排纵筋直径。 纵向钢筋不承受反复拉、压力，且锚固长度范围内钢筋的混凝土保护层厚度和锚固区的混凝土强度等级满足要求时，可取0.3 带肋钢筋12d光园钢筋15d 研究实验 钢筋机械锚固技术 钢筋与混凝土之间的粘合与锚固性能是混凝土结构研究的基本问题之一，它对结构中钢筋强度的发挥、裂缝控制、配筋结构以及结构的安全性均有重要影响。目前，在钢筋混凝土结构中，工程中钢筋常用的机械锚固板方式是使用末端带弯勾的构造，90°或130°弯勾钢筋虽然在一定的程度上增强了钢筋锚固性能、减少了锚固长度，但是弯折或较大的弯半径构造要求经常带来许多问题，如造成梁柱节点去钢筋拥挤、弯折或弯勾于其他钢筋的布置相互干扰、构件尺寸不能满足锚固长度要求等等。在使用大直径钢筋时，这些矛盾更加突现出来。如使用钢筋锚固板技术，很好的解决的这一难题，在保证钢筋机械锚固性能的基础上，优化钢筋锚固条件，减少钢筋锚固长度，节约锚固用钢材，方便施工，提高混凝土浇筑质量。 4.精轧螺纹钢连接器 精轧螺纹钢连接器是一种能够直接将两根钢筋连接器在一起的精轧螺纹钢锚具，常用规格为15mm，20mm，25mm，28mm，32mm，36mm，40mm。常用材质为配套PSB785级精轧螺纹钢及PSB830级精轧螺纹钢为45#，配套高级别PSB930级精轧螺纹钢及PSB1080级精轧螺纹钢为40Cr材质。 邯郸市晓军紧固件制造有限公司致力于专业的连接器生产，长期提供15¦20¦25¦28¦32¦36¦40螺纹钢连接器标准，15¦20¦25¦28¦32¦36¦40螺纹钢连接器价格，15¦20¦25¦28¦32¦36¦40螺纹钢连接器专业供应。产品广泛用于路桥、市政、高层建筑、电站建设、岩土锚固、深基坑支护等工程。我公司从技术设计到原材料采购，从加工制造到严格的质量检验，每一个环节都严格把关。我厂拥有一批多年从事紧固件设计、制造的专业技术人才，为用户提供优质价廉的产品和良好的售后服务。我们愿与科研设计、施工部门携手共进，共创美好！ 如果您对精轧螺纹钢、精轧螺母、精轧垫板、连接器、锚固板、螺旋筋的价格、厂家、型号、图片有什么疑问，请联系我们获取信息。邯郸晓军紧固件有限公司重品质、守信用，是您放心的选择。晓军紧固件竭诚欢迎您。 精轧螺纹钢连接器详细参数说明及实物图 产品名称 规格 D/mm L/mm 材质 重量/kg 单箱数量/个 连接器 Ø25 50 132 45# 1.41 20 连接器 Ø25 50 132 40Cr 1.41 20 连接器 Ø32 60 168 45# 2.44 12 连接器 Ø32 60 168 40Cr 2.44 12 连接器 Ø36 65 200 40Cr 3.22 6 连接器 Ø40 75 220 40Cr 5.00 5 精轧螺纹钢垫板 精轧螺纹钢垫板包括锥面精轧螺纹钢垫板和平面精轧螺纹钢垫板。材质为Q235，同精轧螺纹钢螺母相配套使用。常用垫板的大小分为120*120*20mm, 120*120*22mm，100*100*25，100*100*22 mm，100*100*20 mm，130*130*25 mm，130*130*22 mm，130*130*20 mm，140*140*24mm，我公司也可大小也可根据相关施工的要求进行加工。 邯郸市晓军紧固件制造有限公司拥有专业厂家及销售团队。晓军紧固件制造有限公司以其得天独厚的地理优势及技术优势，产品畅销全国各地。 公司经销批发的精轧螺纹钢垫板系列产品以其规格齐全、价格合理在消费者当中享有较高的地位，公司与多家零售商和代理商建立了长期稳定的合作关系。邯郸市晓军紧固件制造有限公司实力雄厚，重信用、守合同、保证产品质量，以多品种经营特色和薄利多销的原则，赢得了广大客户的信任。 我公司以一流的设备，一流的人才，一流的管理，生产出一流的产品，坚持严格质量管理，已顺利通过了ISO9001：2000国际质量体系认证。我公司将以“科技为根，诚信为基，以人为本，用户至上”的经营理念和“严格管理，精益求精，追求客户满意，合格率100%”的质量方针，为广大客户提供优质产品和更佳服务。 YGD 上垫板锥面120*120*20 Φ25 Q235 2.0 kg/个 YGD 下垫板平面120*120*20 Φ25 Q235 2.0 kg/个 YGD上垫板锥面140*140*24 Φ32 Q235 3.5kg/个 YGD下垫板平面140*140*24 Φ32 Q235 3.5kg/个 YGD上垫板锥面 Φ36 Q235 YGD下垫板平面 Φ36 Q235 YGD 上垫板锥面 Φ40 Q235 YGD 下垫板平面 Φ40 Q235 精轧钢螺旋筋 精轧螺旋筋主要是在浇筑混凝土的时候能使螺纹钢筋与整个混凝土的接触面更大，能更加坚固的凝固在一起。精轧螺纹钢螺旋筋主要按外径，圈数，间距，高度来进行划分。螺旋筋可按需要确定不同属性。常用外径110、120mm，圈数4、5、6，长度2.27、1.83m等。 精轧螺纹钢螺旋筋使用方法：当精轧螺纹钢筋穿入波纹管内后，把一个螺旋筋放入钢筋的末端，并焊接一根向上的小圆钢管，以此来固定螺旋筋，避免其滑落，有的施工方是在插入竖向精轧螺纹负筋时准备浇筑混凝土的时候再把螺旋筋套在精轧螺纹钢筋上。可按照用户要求订做各种高强度异型件。晓军公司长期提供高标准、多型号、多规格的各种材质的紧固件产品，广泛应用于国家大型重点工程建设项目，产品已畅销全国各地本公司长期供应HRB335，HRB235，YGM25 YGM15 YGM32 YGM36 YGM40精轧钢螺旋筋。 精轧螺纹钢螺旋筋安装注意事项： 螺旋筋应均匀规则。安装时螺旋筋 应套在锚下垫板中间，四周间距一致，并定位牢固。 存放时候要注意防潮，锈蚀对螺旋筋的性能将可能产生不良的影响。 公司秉承质量求优，管理从严，以人为本，信誉至上的宗旨，坚持“抓紧时间向前赶，保证质量是关键，以和为贵，心常记，交货使你不为难”的经营理念，总经理朱晓军竭诚欢迎国内外客商、同仁前来惠顾，共谋发展，创造美好明天！ 产品名称 适用规格 钢筋直径/mm 螺旋外径/mm 螺旋间距/mm 圈数 材质 重量/kg 单箱数量/个 螺旋筋 Ø20 10 110 45 6 Q235 1.1 20 螺旋筋 Ø25 10 110 45 6 Q235 1.1 20 螺旋筋 Ø32 12 120 45 6 Q235 1.72 20 螺旋筋 Ø36 12 120 45 6 Q235 1.72 20 螺旋筋 Ø40 12 120 45 6 Q235 1.72 20 螺旋筋 （12螺） Φ25 螺旋筋 （16螺1080） Φ25 螺旋筋 （12螺） Φ32 螺旋筋 （16螺1080） Φ32 螺旋筋 （12螺） Φ36 螺旋筋 （16螺1080） Φ36 螺旋筋 （12螺） Φ40 螺旋筋 （16螺1080） Φ40 应用场合 1.代替传统弯筋，用于框架结构梁节点； 2.代替传统弯筋和箍筋，用于简支梁支座； 3.用于桥梁、水工结构、地铁、隧道、核电站等各类混凝土结构工程的钢筋 锚固； 4.用作钢筋锚杆（或拉杆）的紧固件。 工程案例精选 India Tower,印度（世界第二高楼） Orchid Crown印度最高住宅 Toeer Refoma Tower墨西哥 昌江核电站 方家山核电站 我公司以一流的设备，一流的人才，一流的管理，生产出一流的产品，坚持严格质量管理，已顺利通过了ISO9001：2000国际质量体系认证。我公司将以“科技为根，诚信为基，以人为本，用户至上”的经营理念和“严格管理，精益求精，追求客户满意，合格率100%”的质量方针，为广大客户提供优质产品和更佳服务。 公司坚持“抓紧时间向前赶，保证质量是关键，以和为贵，心常记，交货使你不为难”的经营理念，重信用、守合同、保证产品质量，以多品种经营特色和薄利多销的原则，从而赢得了广大客户的信任。 公司全体员工，竭诚欢迎新老朋友惠顾，共谋发展，谱写美好明天！ 公司经营宗旨：以质量求生存， 以信誉求发展！ 总经理朱晓军竭诚欢迎国内外客商、同仁前来惠顾，共谋发展，共创未来！ 联系人：王经理 手 机：13131072767（微信） Q Q : 2726085811 邮 箱：xiaojunjingujian@qq.com 网 站：http://hdxjjgj.wqdian.cn/ 办公楼：河北省邯郸市永年区河北铺飞宇标准件城19排B11号 地 址：河北省邯郸市永年区临洺关镇北段庄工业区

# 邯郸市晓军紧固件制造有限公司

| 企业地址： | 永年区临洺关镇北段庄工业区 | 企业邮编： | 057150 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： | 13131072767 | 所属行业： | 制造/加工 |
| 公司传真： |  | 公司所在地： | 河北 邯郸 |
| 公司网站： |  | 企业类型： | 个体/私人 |
| 电子邮件： | xiaojunjingujian@qq.com | 联系人： | 王波 |
| 企业全称： | 邯郸市晓军紧固件制造有限公司 |

邯郸市倚道金属制品有限公司集科研、生产、经营为一体，主要生产：精轧螺纹钢螺母、垫板、连接器、预埋件。各种异型定制垫板、螺母、异型件产品，特约代理全国销售精轧螺纹钢，并且拥有8亩地切割尺寸钢筋车间、钢筋订单加工快速。并拥有国际先进的热处理设备，先进的工艺及专业的产品检测仪。公司生产经营精轧螺纹钢螺母为较早企业，产品畅销全国，并出口多个国家，深受国内外用户的支持与信赖。

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关