# 全自动冷滤点测定仪

| 产地： | 甘肃 庆阳 |
| --- | --- |
| 发布日期： | 2018年4月17日 |
| 产品名称： | 全自动冷滤点测定仪 |
| 产品分类： | 工业用品 机械设计加工 |

DRT-1118A全自动冷滤点测定仪 本仪器以国家标准SH/T 0248为依据，采用当代先进技术，集机械、光学、电子及计算机技术于一体，可自动完成石油产品冷滤点的测试， 本仪器采用光电检测技术，进口压缩机制冷系统确保达到要求的制冷深度。 本仪器可由计算机监控（无线/有线通讯方式，由用户选配）。 本仪器结构合理，性能稳定，操作简单，是理想的分析检测设备 产品用途：用于深色石油产品、原油及其他透明或 半透明石油产品产品冷滤点分析。 二、符合标准：SH/T 0248 三、技术参数 ： 1、 温度测量范围：-40～50℃或者-60～50℃；分辨率 0.1℃ 2、 压力测量范围：0～200.0KPa ; 分辨率1Pa，内置式真空泵和电子精密压力平衡系统 3、 测试样品数：2路，可以同时操作也可以分开操作， 4、 测温元件：PT100(德国JUMO公司测温传感器) 5、 检测方式：上置式光电检测器（美国泰科PD601） 6、 制冷方式：复叠式压缩机制冷（法国DANFOS） 7、 检测间隔：由用户设定（1～10℃） 8、 冷却方式：风冷 9、打 印：20列汉字点阵打印 10、显 示：10 寸彩色液晶显示屏。，图文显示细腻无锯齿，颜色艳丽，显示分辨率高；塑料注塑的一体化显示屏面框美观大方；全中文操作界面，显示直观。同时，具备权限管理功能，有效避免非专业人员对本测定仪关键参数进行设定。 11、环境温度：10～35℃ 12、环境湿度：30%～80% RH 13、电 源：AC220士10％V 50Hz士2Hz 功 率：小于1500 kw 四、 主要特点 ： 1、该仪器采用分体式结构，彻底消除震动对絮状物的破坏及对测试数据的影响。 2、该仪器配备的上置式光电液面检测器可精确检测水平液面的位置，冷滤点判断精确。 3、该仪器采用了内置式真空泵和电子精密压力平衡系统，保证吸滤压力自动平衡在设定值。 4、自动控制，冷却介质与被测试样的温差，保证降温速度受控且均匀稳定。 5、内置精密微机定时，确保判断结果的准确性

# 庆阳戴瑞特石油仪器有限公司

| 企业地址： | 甘肃省庆阳市长庆大道 北段 | 企业邮编： | 745000 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： | 18291859598 | 所属行业： | 通信/仪表 |
| 公司传真： | 029-86137759 | 公司所在地： | 甘肃 庆阳 |
| 公司网站： | http://www.dairuite.net | 企业类型： | 私营/民营 |
| 电子邮件： | yuexiangyang12@sina.com | 联系人： | 岳项阳 |
| 企业全称： | 庆阳戴瑞特石油仪器有限公司 |

全自动蒸馏测定仪、全自动馏程测定仪、全自动开口闪点测定仪、全自动闭口闪点测定仪、全自动运动粘度测定仪、

庆阳戴瑞特石油仪器有限公司 生产制造的其它产品：

| >化工设备仪器'>全自动闭口闪点测定仪 | 2018年4月17日 |
| --- | --- |
| >化工设备仪器'>全自动开口闪点和燃点测定仪 | 2018年4月17日 |
| >石油及制品'>全自动沸程测定仪 | 2018年4月17日 |
| >石油及制品'>全自动结晶点测定仪 | 2018年4月17日 |
| >石油及制品'>全自动蒸馏测定仪 | 2018年4月17日 |
| >石油及制品'>全自动馏程测定仪 | 2018年4月17日 |
| >石油及制品'>全自动运动粘度测定仪 | 2018年4月17日 |
| >石油及制品'>逆流法全自动运动粘度测定仪 | 2018年4月17日 |
| >石油及制品'>铂钴色度测定仪 | 2018年4月17日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关