# 45度双孔钻

| 产地： | 四川 佛山 |
| --- | --- |
| 发布日期： | 2018年4月2日 |
| 产品名称： | 45度双孔钻 |
| 产品分类： | 工业用品 机械设计加工 |

45度钻孔机优点： 采用气动压紧装置、气动匀速钻孔、速度可调，45度打孔深度自由控制，气缸压紧位置可调，操作简单方便 本机是线条，包覆线适用于橱柜、书柜、衣柜、相框等组角榫孔加工 气压大于 0.6pa 电源电压 380v50HZ 电机功率 1.1kw 加工材料宽度 40-100mm 加工材料厚度 10-70mm 俩钻孔中心距 20mm 钻孔可调高度 10-40mm 钻孔深度 5-40mm 外形尺寸 1150*650*1010mm 重量 200kg

# 佛山市元成创机械有限公司

| 企业地址： | 顺德区伦教工业区 | 企业邮编： | 528308 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： | 13690317927 | 所属行业： | 机械设备 |
| 公司传真： | 0757-22183552 | 公司所在地： | 广东 佛山 |
| 公司网站： | http://www.ycdpj.com/ | 企业类型： | 私营/民营 |
| 电子邮件： | fsyccjx@126.com | 联系人： | 吴经理 |
| 企业全称： | 佛山市元成创机械有限公司 |

佛山市元成创机械有限公司专业木工机械研发十二年，专业研制生产板式多片锯、45度切角机、双头烙花机、木方多片锯、多头钻孔机、木板开条机、木线刨花机、自动封边机、精密裁板锯、方木断料机......各类机械订造设计

佛山市元成创机械有限公司 生产制造的其它产品：

| >机械设计加工'>MJX200木方开条机 | 2018年4月2日 |
| --- | --- |
| >机械设计加工'>1300木板开条机 | 2018年4月2日 |
| >机械设计加工'>地托脚断料机 | 2018年4月2日 |
| >机械设计加工'>叉车板开槽机 | 2018年4月2日 |
| >机械设计加工'>板皮锯板机 | 2018年2月8日 |
| >机械设计加工'>单头铰链钻 | 2018年4月2日 |
| >机械设计加工'>板材切圆机 | 2018年4月2日 |
| >机械设计加工'>MJ305双头切角机 | 2018年4月2日 |
| >机械设计加工'>激光数控侧孔钻 | 2018年4月2日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关