# 单头铰链钻

| 产地： | 广东 |
| --- | --- |
| 发布日期： | 2018年4月2日 |
| 产品名称： | 单头铰链钻 |
| 产品分类： | 工业用品 机械设计加工 |

MZ73031单头铰链钻参数 最大钻孔直径 35MM 最大钻孔深厚 50MM 最大加工工件长度 1000MM 主轴转速 2840R/MIN 钻头主轴个数 3*1个 空气压力 0.6-0.8MPA 电机功率 1.1KW 外形尺寸 1000*650*1550MM 重量 250KG 应用范围： 本机器主要针对活页及铰链钻孔，工件定位板纵横可以调整，方便快捷的适应钻孔加工要求。是衣柜门，厨柜门，书柜门等门业加工制造厂家的理想设备。 产品摘要： 单头木工铰链钻孔机一、性能特点该机美观大方、设计人性化，操作简单方便、灵活，钻孔运行稳定可靠，工作效率高。该机没有校刀装置，可保证钻孔深度的需要。一次可以加工垂直位置3个孔位，其中1个大孔为铰链头孔，2个为装配螺丝孔。适用于种类型材钻孔。可以来图来样定做。

# 佛山市元成创机械有限公司

| 企业地址： | 顺德区伦教工业区 | 企业邮编： | 528308 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： | 13690317927 | 所属行业： | 机械设备 |
| 公司传真： | 0757-22183552 | 公司所在地： | 广东 佛山 |
| 公司网站： | http://www.ycdpj.com/ | 企业类型： | 私营/民营 |
| 电子邮件： | fsyccjx@126.com | 联系人： | 吴经理 |
| 企业全称： | 佛山市元成创机械有限公司 |

佛山市元成创机械有限公司专业木工机械研发十二年，专业研制生产板式多片锯、45度切角机、双头烙花机、木方多片锯、多头钻孔机、木板开条机、木线刨花机、自动封边机、精密裁板锯、方木断料机......各类机械订造设计

佛山市元成创机械有限公司 生产制造的其它产品：

| >机械设计加工'>MJX200木方开条机 | 2018年4月2日 |
| --- | --- |
| >机械设计加工'>1300木板开条机 | 2018年4月2日 |
| >机械设计加工'>地托脚断料机 | 2018年4月2日 |
| >机械设计加工'>叉车板开槽机 | 2018年4月2日 |
| >机械设计加工'>板皮锯板机 | 2018年2月8日 |
| >机械设计加工'>板材切圆机 | 2018年4月2日 |
| >机械设计加工'>45度双孔钻 | 2018年4月2日 |
| >机械设计加工'>MJ305双头切角机 | 2018年4月2日 |
| >机械设计加工'>激光数控侧孔钻 | 2018年4月2日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关